Таблица перевода номеров AWG в Дюймы и миллиметры

| Размер AWG | Диаметр (d), дюймы | Площадь (s), дюймы2 | Диаметр (d), мм | Площадь (s), мм2 | Соответствие медному проводу, сечением, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 (-3) | 0,4600 | 0,1662 | 11,6839 | 107,2172 | 110 |
| 000 (-2) | 0,4096 | 0,1318 | 10,4048 | 85,0279 | 85 |
| 00 (-1) | 0,3648 | 0,1045 | 9,2658 | 67,4308 | 70 |
| 0 | 0,3249 | 0,0829 | 8,2515 | 53,4756 | 70 |
| 1 | 0,2893 | 0,0657 | 7,3482 | 42,4085 | 50 |
| 2 | 0,2576 | 0,0521 | 6,5438 | 33,6318 | 35 |
| 3 | 0,2294 | 0,0413 | 5,8275 | 26,6715 | 35 |
| 4 | 0,2043 | 0,0328 | 5,1895 | 21,1516 | 25 |
| 5 | 0,1819 | 0,0260 | 4,6214 | 16,7742 | 25 |
| 6 | 0,1620 | 0,0206 | 4,1155 | 13,3027 | 16 |
| 7 | 0,1443 | 0,0164 | 3,6650 | 10,5496 | 16 |
| 8 | 0,1285 | 0,0130 | 3,2638 | 8,3663 | 10 |
| 9 | 0,1144 | 0,0103 | 2,9065 | 6,6348 | 10 |
| 10 | 0,1019 | 0,0082 | 2,5883 | 5,2617 | 6.00 |
| 11 | 0,0907 | 0,0065 | 2,3050 | 4,1728 | 6.00 |
| 12 | 0,0808 | 0,0051 | 2,0527 | 3,3092 | 4.00 |
| 13 | 0,0720 | 0,0041 | 1,8279 | 2,6243 | 4.00 |
| 14 | 0,0641 | 0,0032 | 1,6278 | 2,0812 | 2,50 |
| 15 | 0,0571 | 0,0026 | 1,4496 | 1,6505 | 2.00 |
| 16 | 0,0508 | 0,0020 | 1,2910 | 1,3089 | 1,50 |
| 17 | 0,0453 | 0,0016 | 1,1496 | 1,0380 | 1,50 |
| 18 | 0,0403 | 0,0013 | 1,0238 | 0,8232 | 1.00 |
| 19 | 0,0359 | 0,0010 | 0,9117 | 0,6528 | 0,75 |
| 20 | 0,0320 | 0,0008 | 0,8119 | 0,5177 | 0,75 |
| 21 | 0,0285 | 0,0006 | 0,7230 | 0,4106 | 0,50 |
| 22 | 0,0253 | 0,0005 | 0,6439 | 0,3256 | 0,50 |
| 23 | 0,0226 | 0,0004 | 0,5734 | 0,2582 | 0,25 |
| 24 | 0,0201 | 0,0003 | 0,5106 | 0,2048 | 0,25 |
| 25 | 0,0179 | 0,0003 | 0,4547 | 0,1624 | 0,20 |
| 26 | 0,0159 | 0,0002 | 0,4049 | 0,1288 | 0,14 |
| 27 | 0,0142 | 0,0002 | 0,3606 | 0,1021 | 0,10 |
| 28 | 0,0126 | 0,0001 | 0,3211 | 0,0810 | 0,10 |