##### Nakamichi CD-45z

Радио/CD проигрыватель с управлением CD чейнджером.

# Руководство пользователя

## Содержание

Предупреждения ……………………………………………………………	3

Установка……………………………………………………………………. 	4

Соединения………………………………………………………………….	6

Соединение с внешними устройствами…………………………………	7

Основные операции………………………………………………………... 8

Воспроизведение CD ……………………………………………………… 12

Управление CD-чейнджером …………………………………………….. 14

FM/AM тюнер ……………………………………………………………….. 16

Возможные неисправности ………………………………………………. 18

Технические характеристики …………………………………………….. 19

Прежде, чем  устанавливать или использовать этот прибор,

внимательно прочитайте инструкцию.

Внимание: Во избежание пожара или электрического удара

### не оставляйте прибор не защищенным от воздействия воды и влаги.

### Было доказано, что продолжительное использование прибора при чрезмерной

### громкости ведет за собой в некоторых случаях к частичной потере слуха.

### В целях безопасности движения мы советуем Вам слушать музыку при той ,

### громкости которая не заглушает внешние шумы во время вождения.

Опасно! В случае поломки внутреннего фиксатора возникает лазерная радиация.

Избегайте прямого воздействия лазерного луча.

Внимание! Использование регуляторов и кнопок прибора, а также выполнение

операций иначе, чем описано в этой инструкции, может послужить причиной

опасного радиоактивного излучения.

## Свойства лазерного диода

Максимальная мощность излучения: 0,5m W

Длина волны: 780nm-815nm

Этот прибор использует и может излучать энергию радиочастот и, если этот прибор

не был установлен и не используется в соответствии с данной инструкцией, то он

может создавать помехи для Вашего радио. Однако, нет гарантии, что и корректная

установка не повлечет за собой таких проблем. Если этот прибор все же создает помехи

для радио и телевидения, что может быть определено в момент включения и выключения

прибора, то пользователю рекомендуется попробовать исправить ситуацию следующими

способами:

- переориентировать или расположить в другом месте радио антенну;

- разнести прибор и ресивер;

- подсоединить прибор на другой выход в цепи, чем подсоединен ресивер;

- проконсультироваться у специалиста.

## Предупреждения

## Замечание

## Мы благодарим Вас за выбор этого продукта Nakamichi и надеемся оправдать его многолетним  успешным опытом работы.

Корпорация Nakamichi

Токио, Япония

* Этот прибор может использоваться только в автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и отрицательной системой заземления.

- Не используйте этот прибор, пока автомобиль не работает, чтобы избежать разрядки

автомобильного аккумулятора.

- Если перегорел предохранитель, то проверьте правильность всех соединений и замените

предохранитель того же номинала.

- Если закрытый автомобиль запаркован на солнечном месте, то температура внутри может

быть очень высокой. Если автомобиль зимой находится на улице, то температура внутри него

значительно снижается. И в  том, и в другом случае используйте прибор только тогда, когда

температура внутри вернется к норме.

- Не предпринимайте попыток открыть прибор или как-либо изменить его снаружи.

- Протирайте прибор только мягкой и сухой тряпкой. Не используйте растворителей и

спиртосодержащих веществ.

- Не оставляйте пульт дистанционного управления под прямыми солнечными лучами или

во влажных местах.

## О компакт-дисках

- Никогда не используйте таких дополнительных аксессуаров для CD как адаптеры, стабилизаторы

защитные устройства.

- Не используйте не круглые диски, диски с глубокими повреждениями на поверхности, т. к. это  может привести к повреждениям.

- Некоторые компакт-диски имеют неровности (слоистые пластиковые отложения в результате

шлифования), обычно рядом с центральным отверстием. Удалите такие неровности, иначе будет

невозможно вставить компакт-диск или могут возникнуть пропуски при воспроизведении музыки.

- Различные наклейки на компакт-дисках с остатками избыточного клея по краям или же следы от

липкой ленты могут вызвать проблемы при вставке диска или служить причиной иных повреждений.

Установка

Установку должен производить профессиональный установщик.

Избегайте расположения прибора:

- под прямыми солнечными лучами

- под горячим воздухом из системы кондиционирования

- во влажных местах

- в местах большого скопления пыли

- в местах сильной вибрации

Проверьте наличие всей комплектации

| Монтажный рукав | 1 |
| --- | --- |
| Металлическая стойка | 1 |
| Винт с шестигранной головкой М5 | 4 |
| Винт поперечной подачи М5 | 4 |
| Пружинная шайба М5 | 5 |
| Шайба М5 | 5 |
| Гайка М5 | 1 |
| Зажимной винт М5 | 1 |
| Липкая лента для маскирования | 4 |
| Декоративная рама | 1 |
| Резиновая втулка | 1 |
| 14-штырьковый соединитель | 1 |
| Предохранитель 8А | 1 |
| Предохранитель 3А | 1 |
| Пульт дистанционного управления | 1 |
| Батарейка IEC R3(AAA) для пульта дистанционного управления | 2 |
| Фиксаторная пластинка | 2 |
| Защитный чехол для передней панели |  |

Предупреждение при использовании боковых и тыловых монтажных отверстий:

Если для установки прибора используются боковые и тыловые монтажные отверстия,

убедитесь, что винты не длиннее М5х8(мм). Не используйте больший размер, иначе

это может привести к внутренним повреждениям прибора.

Угол установки:

Сохраняйте угол установки прибора в соответствии со следующими параметрами :

горизонтальная ( 0 градусов ) и слегка вверх ( +30 градусов ). Если прибор установлен

под другим углом, то может ухудшиться качество звука или могут возникать внутренние

повреждения прибора.

## Установка в приборной доске

Размеры этого прибора отвечают стандарту DIN.Если в приборной доске автомобиля есть

Прорезь стандарта DIN, то установка может быть очень несложной. Если прорезь меньшего

Размера, она должна быть увеличена до размеров, показанных ниже.

1.Поместите монтажный рукав в прорезь.

2.Загните фланцы монтажного рукава отверткой, чтобы закрепить их (рис.1).

3. Убедитесь, что монтажный рукав закреплен, затем устанавливайте основной прибор.

4. Используйте поставляемый зажимный винт и металлическую стойку для того, чтобы закрепить

заднюю секцию основного прибора к автомобилю. Если внутри прорези есть подходящая опора,

то можно использовать резиновую втулку вместо металлической стойки.(рис.2)

5. Когда прибор установлен, установите декоративную раму.(рис.3)

6.Чтобы демонтировать прибор, удалите декоративную рамку и металлическую стойку ( в случае,

если она используется в качестве опоры).Далее вставьте две отвертки с левой и правой стороны и

удалите прибор (рис.4). Не повредите проводку в задней части прибора.

(вставить схему)

3

## Соединения

Этот прибор может использоваться только в автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и отрицательной системой заземления.

Отсоедините отрицательную (-) клемму от автомобильного аккумулятора до подсоединения, чтобы

избежать короткого замыкания.

(вставить схему1)

###### Соединения с внешними устройствами

#### Основные операции

## Включение/выключение

- Чтобы включить прибор, нажмите кнопку Power. Нажатие кнопки тюнера

активизирует прибор для воспроизведения радио. Вставка компакт-диска активирует

режим прослушивания CD.

- Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку Power и задержите нажатие на 2-3с.

Заглушение звука.

- При включенном состоянии прибора нажатие кнопки Mute означает заглушение

звука и на дисплее появляется надпись Mute.

- Чтобы возвратить прибор в нормальное состояние, нажмите кнопку Mute еще раз

или нажмите на кнопку регулятора громкости (Volume).

Регулировка громкости.

Поворотом регулятора громкости вправо увеличивает громкость, поворот влево

уменьшает ее. На дисплее появится надпись «VOL». Короткий звуковой сигнал показывает, что уровень громкости равен нулю.

## Тембр/Баланс/Уровень сигнала

- Каждое нажатие кнопки режима настройки звука изменяет режим в следующем порядке:

бас, высокие звуковые частоты, баланс, фронт-тыл (уровень сигнала ), громкость, бас… На

дисплее чередуются надписи: «BAS», «TRE», «BAL», «FAD», «VOL», «BAS»….

- В таком же порядке поворот регулятора громкости вправо регулирует следующие функции:

подчеркивает низкие звуковые частоты, подчеркивает высокие звуковые частоты, увеличивает

уровень правого выхода (баланс), усиливает фронтальный сигнал (уровень сигнала ).

- В таком же порядке поворот регулятора громкости влево регулирует следующие функции:

ослабляет низкие звуковые частоты, ослабляет высокие звуковые частоты, увеличивает уровень

левого выхода ( баланс ), усиливает тыловой сигнал (уровень сигнала).

Тонкомпенсация.

- Если Вы держите кнопку режима настройки звука нажатой в течении 1 секунды или более,

на дисплее появляется на 2 секунды надпись «LOUD» и включается тонкомпенсация.

При этом будут выделены низкие звуковые частоты, которые трудно услышать при пониженной

громкости.

- Чтобы отменить тонкомпенсацию, держите кнопку громкостной компенсации нажатой

в течении 1 секунды или более.

## Выбор источника программы

- Каждое нажатие на кнопку селектора источника ( Source )изменяет режим операций прибора

в следующем порядке: тюнер, CD, CD-чейнджер, тюнер… Если CD не вставлен в устройство, то

режим CD автоматически отменяется.

- Нажатие кнопки тюнера напрямую активируют режим радио.

Кнопка Reset

При нормальной работе эта кнопка не нужна. Если устройства управления по какой-либо причине

не работают должным образом, нажмите эту кнопку.

## Часы

Когда Вы держите кнопку часов ( Clock ) нажатой в течении 1 секунды или более, дисплей показывает

точное время, даже если прибор выключен. Чтобы отменить показ времени, нужно нажать кнопку часов

еще раз и держать ее 1 секунду или более.

Установка времени.

- При выключенном приборе держите кнопку часов ( Clock ) нажатой, одновременно нажимая кнопку

Проставления времени (v), чтобы выставить часы.

- При выключенном приборе держите кнопку часов ( Clock ) нажатой, одновременно нажимая кнопку

Проставления времени (^), чтобы выставить минуты.

- Часы могут слегка отставать или спешить. Причиной этому служат температурные изменения внутри

Автомобиля и это не является дефектом. Просто отрегулируйте часы еще раз.

- Время высвечивается на дисплее, даже если прибор выключен. Если Вы желаете убрать время с дисплея,

держите кнопку заглушения звука ( Mute ) нажатой и нажмите кнопку Reset. Это также уберет подсветку

дисплея. Чтобы восстановить функцию показа времени и подсветки дисплея, нажмите просто на кнопку    4

Reset.

## Звуковая индикация

### Нажатие любой кнопки на приборе или на пульте дистанционного управления сопровождается звуковой

индикацией, что служит подтверждением получения команды. Чтобы отменить звуковую индикацию,

поступайте следующим образом. При выключенном приборе держите кнопку заглушения звука ( Mute )

нажатой и нажмите кнопку Power, чтобы включить прибор. Повторите эту операцию, если Вы хотите

вернуть звуковую индикацию.

- Передние динамики передают эту звуковую индикацию. Если к прибору подсоединены только тыловые

динамики, то звуковая индикация отсутствует.

## Съемная передняя панель

При нажатии кнопки снятия передней панели, передняя панель отъединяется от устройства. Чтобы подсоединить переднюю панель, прислоните ее к прибору и нажмите до щелчка.

- Не трогайте контактные площадки на передней панели и на основном устройстве. Если они загрязнились, протрите их мягкой сухой тряпкой.

Воспроизведение CD

Воспроизведение CD

Когда компакт-диск вставляется в устройство, на дисплее появляется надпись CD на 2 секунды и начинается воспроизведение CD записи. Если компакт-диск уже загружен, а режим работы меняется с другого на режим CD при помощи кнопки селектора источника, то также на дисплее появляется надпись CD на 2 секунды и начинается воспроизведение CD записи.

Пауза воспроизведения CD

Когда нажата кнопка паузы, на дисплее появляется надпись «PAUSE» и воспроизведение CD приостанавливается. Нажатие кнопки паузы еще раз, восстанавливает воспроизведение CD.

## Поиск записи

- нажмите кнопку поиска записи (^), чтобы начать воспроизведение следующей записи. Повторные нажатия пускают следующие записи.

- Нажмите кнопку поиска записи (V), чтобы начать снова текущую запись. Повторные нажатия пускают предыдущие записи.

## Быстрый поиск вперед/быстрый поиск назад

- Держите кнопку поиска записи нажатой (1 секунду или более), чтобы произвести быстрый поиск по диску вперед. Отпустите кнопку, чтобы начать воспроизведение.

- Держите кнопку поиска записи нажатой (1 секунду или более), чтобы произвести быстрый поиск по диску назад. Отпустите кнопку, чтобы начать воспроизведение.

## Сканирование записей

- Когда нажата кнопка сканирования дорожек (T.SCN), воспроизводятся первые 8 секунд всех записей на диске.

- Когда Вы вновь захотите продолжить слушать запись, то нажмите кнопку T.SCN вновь. С этой дорожки начнется нормальное воспроизведение.

Повтор записей (Repeat)

- При нажатии кнопки повтора (RPT), на дисплее появляется надпись «Repeat» и повторяется текущая запись.

- Нажатие кнопки повтора еще раз отменяет повторное воспроизведение. Надпись «Repeat» исчезает и восстанавливается последовательное воспроизведение.

Воспроизведение в случайном порядке (Random)

- Если кнопка воспроизведения в случайном порядке (RDM) нажата во время воспроизведения CD, то на дисплее появляется надпись «Random», и все записи на диске воспроизводятся в случайном порядке.

- Нажатие кнопки поиска записи (^) начинает воспроизведение следующей записи в случайном порядке.

- Нажатие кнопки воспроизведения в случайном порядке (RDM) еще раз прекращает воспроизведение записи в случайном порядке и возвращает последовательное воспроизведение записей с диска.

Извлечение CD

При нажатии кнопки удаления CD или Eject компакт-диск завершает свою работу и выталкивается. Если после этого Вы не заберете диск, то он автоматически вставиться обратно через 10 секунд. После этого прибор войдет в режим stand by.

Управление CD- чейнджером

Воспроизведение  CD

Когда выбран режим CD чейнджера с помощью кнопки селектора источника, на дисплее появляется

надпись CDC на 2 секунды и начинается воспроизведение CD записи. Если меняется режим с любого

другого на режим CD чейнджера, продолжается воспроизведения CD записи с того места, где оно было

прекращено ранее.

Пауза воспроизведения  CD

Когда нажата кнопка паузы, на дисплее появляется надпись «PAUSE» и воспроизведение CD приостанавливается. Нажатие кнопки паузы еще раз восстанавливает воспроизведение CD.

## Поиск записи

- Нажмите кнопку поиска записи (^), чтобы начать воспроизведение следующей записи. Повторные нажатия пускают следующие записи.

- Нажмите кнопку поиска записи ((), чтобы начать снова текущую запись. Повторные нажатия пускают предыдущие записи

## Быстрый поиск вперед/быстрый поиск назад

- держите кнопку поиска записи нажатой (1 секунду или более), чтобы произвести быстрый поиск по        диску вперед. Отпустите кнопку, чтобы начать воспроизведение.

- Держите кнопку поиска записи нажатой (1 секунду или более),чтобы произвести быстрый поиск по диску назад. Отпустите кнопку, чтобы начать воспроизведение.

## Поиск диска

- нажмите кнопку поиска диска ((), чтобы перейти на другой диск. Во время операции поиска диска на дисплее появляется надпись «CHANGE». Держите кнопку нажатой 1 секунду или более, чтобы перейти на последующие диски.

- Нажмите кнопку поиска диска ((), чтобы перейти к предыдущему диску. . Во время операции поиска диска на дисплее появляется надпись «CHANGE». Держите кнопку нажатой 1 секунду или более, чтобы перейти на более ранние диски.

## Сканирование дисков

- Когда нажата кнопка сканирования дисков, воспроизводятся первые 8 секунд первых дорожек всех дисков.

- Когда Вы захотите продолжить прослушивание диска, нажмите кнопку сканирования дисков еще раз. С этого момента начнется нормальное воспроизведение.

## Сканирование дорожек

- Когда нажата кнопка сканирования дорожек (T.SCN), воспроизводятся первые 8 секунд всех записей на диске.

- Когда Вы вновь захотите продолжить слушать запись, то нажмите кнопку T.SCN вновь. С этой дорожки начнется нормальное воспроизведение.

Повтор дорожки (Repeat)

- при нажатии кнопки повтора (RPT), на дисплее появляется надпись «Repeat» и повторяется текущая запись.

- Нажатие кнопки повтора еще раз отменяет повторное воспроизведение. Надпись «Repeat» исчезает и восстанавливается последовательное воспроизведение.                                                                               5

Воспроизведение в случайном порядке (Random)

- Если кнопка воспроизведения в случайном порядке (RDM) нажата во время воспроизведения CD, то на дисплее появляется надпись «Random», и все записи на всех дисках в CD-чейнджере воспроизводятся в случайном порядке.

- Нажатие кнопки поиска записи (() начинает воспроизведение следующей записи в случайном порядке.

- Нажатие кнопки воспроизведения в случайном порядке (RDM) еще раз, прекращает воспроизведение записи в случайном порядке, надпись «Random» исчезает и начинается последовательное воспроизведение записей с текущего диска.

- во время воспроизведения в случайном порядке прибор запоминает только 5 последних дорожек, которые он играл и управляет случайным воспроизведением таким образом, чтобы эти 5 дорожек не попали в следующую запись. Это означает, что одна дорожка может воспроизводится не один раз.

FM/AM тюнер

Прием FM/AM

Если выбран режим радио при помощи кнопки селектора источника (Source) или кнопки тюнера (FM/AM), на дисплее в течении 2 секунд будет показано обозначение полосы частот (FM1, FM2 ,FM3, AM1, AM2) и     6  начнется радиоприем FM/AM. При изменении на режим тюнера с другого режима продолжится прием той же станции, которая была включена ранее.

Выбор полос частот

Каждым нажатием кнопки выбора полос частот происходит переключение FM1, FM2 ,FM3, AM1, AM2.

Автоматический поиск

Когда кнопка автоматического поиска TRACK(() нажата более 1 секунды, прибор автоматически ищет следующую станцию с четким приемом.

- если на первой полосе частот не было найдено станции, то прибор переключается на режим повышенной чувствительности (DX – дальний прием), на дисплее появляется надпись DX и автоматический поиск продолжается.

Ручная настройка

Нажмите кнопку ручной настройки TUNE/SEEK ((),чтобы вручную менять частоты. Ручная настройка делает возможным поиск станций со слабым приемом, которые автоматическая настройка пропускает.

Ручное запоминание станций

- Используя кнопку выбора полосы частот (FM/AM), выберете нужную Вам частоту (FM1, FM2 ,FM3, AM1, AM2) и отрегулируйте тюнер, чтобы получить желаемую радиостанцию.

- Держите выбранную кнопку предустановки нажатой (1-6) по меньшей мере в течении 2 секунд. Когда на дисплее номер предустановки перестанет мигать и будет постоянно высвечиваться, станция сохранилась в памяти.

Автоматическое запоминание станций

- Выберите полосу частот (FM1, FM2 ,FM3, AM1, AM2) с помощью кнопки выбора полосы частот.

- Держите кнопку автоматической памяти нажатой в течении 2 секунд или более. Прибор распределит 6 станций с самым сильным приемом по кнопкам предустановки (1-6).

- если на первой полосе частот найдено менее 6 станций, прибор переключится на режим повышенной чувствительности (DX) и операция по автоматическому запоминанию станций продолжится.

- Если на второй полосе частот найдено менее 6 станций, то станции, найденные до этого момента распределяться по кнопкам предустановки и включиться прием первой запрограммированной станции.

- Если ни одной станции прибор не смог запрограммировать, то он настраивается на частоту станции, которая была включена до нажатия кнопки предустановки.

- На каждую полосу частот может быть распределено по 6 станций, что в общей сложности составляет 30 станций.

Сканирование предустановок

- выберете полосу частот (FM1, FM2 ,FM3, AM1, AM2) с помощью кнопки выбора полосы частот.

- При нажатии кнопки сканирования предустановок, последовательно передаются все запомненные радиостанции в течении 5 секунд каждая.

- Когда Вы нашли станцию, которую Вы хотите слушать, нажмите кнопку сканирования предустановок еще раз. Операция по сканированию прекращается и прибор остается настроенным на выбранную Вами волну.

Переключение стерео/моно звучания

Если во время приема передач FM станции слышен чрезмерный шум, то нажимайте кнопку моно в течении 1 секунды или более, чтобы переключиться в монофонический режим воспроизведения. Надпись ST пропадает с дисплея и звук транслируется в моно режиме, но шум уменьшится.

- чтобы отменить монофонический режим воспроизведения, нажмите кнопку моно еще раз на 1 секунду или более. Также монофонический режим отключается, когда Вы переключаетесь на другую частоту или выключаете прибор.

7

Пульт дистанционного управления.

Внимание!

Не устанавливайте пульт дистанционного управления на заглушке воздушной подушки безопасности. Иначе, функция подушки безопасности может быть нарушена или пульт дистанционного управления в момент срабатывания подушки может привести к травме.

Предупреждение

Используйте только рекомендованный тип батареек. Не используйте вместе старые и новые батарейки. Иначе, батарейки могут взорваться или просочиться жидкость, что может повлечь за собой пожар, травму или повреждение.

Вставляя батарейки в пульт дистанционного управления, обратите особое внимание на правильную установку полярности +/-, как показано на оболочке батареек.

Использование фиксаторных пластинок

Поместите фиксаторные пластинки в местах, показанных на рисунке, так, чтобы крышка отсека для батареек могла легко открываться.

Кнопки пульта дистанционного управления функционируют точно так, как и на основном устройстве.

Возможные неисправности

При возможных неисправностях, пожалуйста, обратитесь к следующим пунктам. Если проблема остается, свяжитесь с ближайшим дилером или авторизованным сервисным центром.

| Неисправность | Возможная причина |
| --- | --- |
| Прибор не включается | Проверьте предохранители |
| CD не может быть вставлен | Вытащите другой CD,который уже |
|  | находится внутри прибора |
| Сразу после загрузки CD,происходит | Вставьте CD маркированной стороной |
| его выброс | Вверх |
| Нет звука | Проверьте все соединения |
| Происходят потери воспроизводимых | Протрите диск мягкой сухой тряпочкой |
| треков,воспроизведение записи не в |  |
| заданном порядке,пропуски мест на |  |
| диске даже при легкой вибрации |  |
| Нет радиоприема | Проверьте подсоединения антенны |
|  | Если используется антенна, |
|  | закрепленная на стекле,то убедитесь, |
|  | что антенный усилитель работает |
| Слышны помехи от системы | Проверьте качество подсоединения |
| зажигания автомобиля во время | заземления.При необходимости |
| приема радиопередач | выберете другое место заземления |
| Не работают управления прибора | Проверьте заряд аккумулятора. |
|  | Нажмите на кнопку Reset. |

Сообщения о неисправностях CD проигрывателя и управления CD-чейнджером

Если во время работы CD проигрывателя возникает сбой, то на дисплее появляется сообщение об ошибке.

| Сообщение об ошибке | Значение | Возможная причина |
| --- | --- | --- |
| NO DISC | Дисковод открыт или не | Закройте дисковод или |
| (Только, если подсоединен | вставлен CD.(модели | вставьте CD. |
| CD чейнджер) | MB-7,MB-9,100mb) |  |
|  | Не вставлен CD.(модели | Вставьте один или более |
|  | MF-21,MF-41) | CD. |
|  | Не вставлен магазин или | Вставьте магазин или CD. |
|  | CD(модели CDC-111, |  |
|  | 100cdc) |  |
| E-DISC | CD вставлен неправиль- | Вставьте CD правильно |
|  | ной стороной в CD |  |
|  | чейнджер. |  |
|  | CD загрязнен. | Протрите CD. |
|  | CD поцарапан или как- | Используйте другой CD. |
|  | либо поврежден. |  |
| E-MECHA | Прибор не | Переключите источник |
|  | функционирует по | программ, нажмите |
|  | каким-либо причинам. | кнопку удаления CD или |
|  |  | выключите прибор. Если |
|  |  | это не решило проблему, |
|  |  | то нажмите кнопку Reset. |

Технические характеристики

Усилитель

Максимальная выходная мощность ………………………………………………………….	43Втx4(4 Ом)

Частотные характеристики ……………………………………………………………………….15-30000Гц

Суммарный коэффициент гармоник ……………………………………………. 0,1% (4 Ом,1кГц, 3Втх4)

Входный уровень CDC/полное сопротивление ……………………………………………….. .1В/50 кОм

Выходной уровень ……………………………………………………………………………………….. ….4 В

Регулировка тембра:

Низкие частоты ……………………………………………………………………………….. 100 Гц +/- 11дБ

Средние частоты …………………………………………………………………………………	1 кГц+/- 11дБ

Высокие частоты …………………………………………………………………………………10кГц+/- 11дБ

Тонкомпенсация ………………………………………………………..20Гц+14дБ (уровень громкости 20)

Тюнер FM

Диапазон частот………………………………………………………………87,5-107,9 МГц в 50кГц шагах

Чувствительность…………………………………………………………………………..15 дБ на фут (IHF)

Соотношение сигнал-шум………………………………………………………………………	60 дБ (моно)

Стерео разделение ……………………………………………………………………………………..	35 дБ

Вход антенны…………………………………………………………………75 Ом (не сбалансированный)

Тюнер AM

Диапазон частот ……………………………………………………………….530-1,602 кГц в 9 кГц шагах

Чувствительность ………………………………………………………………………………………32 дБ(

Соотношение сигнал-шум ………………………………………………………………………………	45дБ

CD проигрыватель

Система ………………………………………………………….. цифровое аудио воспроизведение CD

Исправление ошибок ………………………………………………………………………… принцип CIRC

Примерная частота ……………………………………………………………………………... …..44,1 кГц

Тип преобразователя ЦАП ……………………………………………20-битный преобразователь

ЦАП с цифровым фильтром с 8-кратным повышением частоты

дискретизации

Частотные характеристики ……………………………………………………………………	20-20000 Гц

Соотношение сигнал-шум ……………………………………………………………………. лучше 95 дБ

Динамический диапазон ……………………………………………………………………….	лучше 90 дБ

Суммарный коэффициент гармоник……………………………………………………….. 0,005% (1 кГц)

Общие

Источник питания …………………………………….Постоянное напряжение 14,4В, отрицательное

заземление (10,8-15,6 В допустимо)

Текущее потребление ……………………………….. 9,0 А (при рассчитанной выходной мощности)

Размеры для установки ………………………………………………. ……..178(Ш)х50(В)х158(Дл) мм

Внешние размеры ………………………………………………………….… 178(Ш)х50(В)х170(Дл) мм

Приблизительный вес ………………………………………………………………………….…….. 1,5 кг

Пульт дистанционного управления

Общее ………………………………………………………………. Ифракрасная импульсная система

Источник питания ………………………………………………………… 3В постоянного тока (1,5Вх2)

Размеры ……………………………………………….. …………………………49(Ш)х26(В)х110(Дл)мм

Приблизительный вес ………………………………………………………….60г (включая батарейки)