## Slide 1
Как правильно установить аудио систему
в автомобиль
Notes: <number>

## Slide 2: Введение
<number>
Чтобы автомобильная аудио система звучала по настоящему хорошо, необходимо:
    Выбрать оборудование.
    Установить его, руководствуясь теорией распространения звука.
    Тщательно отрегулировать и настроить звучание.
При выборе оборудования следует учитывать то, как оно будет вписываться в окружающую обстановку. Систему необходимо внимательно прослушать и вы должны решить, нравится ли вам ее звучание. Это требует определенных навыков, тренированного слуха и предполагает наличие немалого опыта. Такой опыт очень важен.
При определенном уровне квалификации задача по установке системы имеет единственно верный ответ – как уравнение. Мы анализируем ее достоинства и недостатки и стараемся скорректировать недостатки, связанные с конструкцией. Так что, сама по себе установка – процесс очень логичный.
Настройка системы требует теоретических знаний – надо знать, что происходит, когда мы что-то регулируем. В то же время необходимо прислушиваться и к своим эмоциям – трогает ли звучание вашу душу. Процесс установки требует одновременной работы двух полушарий мозга, вы должны сочетать чисто теоретическое мышление со своими чувствами. Если эти две стороны процесса будут гармонировать друг с другом, звучание автомобильной аудиосистемы превзойдет все ваши ожидания и будет легко создавать звуковое пространство, насыщенное эмоциями.
Эта инструкция называется «Установка аппаратуры на основе теории акустики».
И хотя процесс установки детально разработан в соответствии с этой теорией, каждый специалист имеет свои собственные секреты, поэтому на практике существует бесконечное множество способов установки.
Здесь я преднамеренно придерживаюсь принципа «действуем строго по правилам». При этом я надеюсь, что, основываясь на этих базовых принципах, а также на своих теоретических познаниях, умении, вы сможете расширить возможности автомобильной аудиосистемы.
Notes: <number>
カーオーディオで良い音を得る為には、次の技術が必要となります。
１、機材の選択
２、音響理論に即したインストレーション
３、調整
機器の選択は、相性やバランス、好みの音質などを考慮し、比較試聴を通じて選択されるものですが、その基準には感受性や音楽性といった感覚的な能力が要求され、経験学習以外では容易に体得することができない、極めて右脳的な能力であると言えます。
インストレーションテクニックは、ある程度までは方程式のごとく答えは一つであり、一つの施工に対し、どのような利点と欠点が現れるか、またその欠点をどうやって解消するのかということを、理論上で行える技術であり、左脳的一面の非常に強いテクニックであると言えます。
調整は、どこをどう動かしたらどうなるのかと言った理論的なテクニックが必要とされる反面、細かな音質の聞き分けや、心を動かす感動的な音作りといった感覚的な面も要求されるテクニックであり、右脳左脳、同時進行型の、高度な理論と研ぎ澄まされた感覚が要求される技術と言えるでしょう。
これらのテクニックが全て高い次元で一致した時、カーオーディオはその限界を超え、心振るわせる感動の音楽空間を紡ぎだすようになるのです。
この小冊子では、「音響理論に即したインストレーション」に付いて述べられています。
インストレーションがいかに理論的テクニックであるとは言え、インストーラー一人一人が独自のノウハウを持ち、様々な手法がそれこそ無限ともいえるほど存在する事も事実です。
ここでは、理論的に間違いの無い、いわば「基本に忠実」なテクニックをいくつか紹介しております。これを読まれた皆さんが、基本的テクニックをベースに、また新たな理論、新たなノウハウを構築し、カーオーディオと言う世界の幅を、更に広げていただける事を切に願います。

## Slide 3: Глава 1. Установка фронтальных АС в дверях
<number>
Фронтальные громкоговорители – самый важный элемент автомобильной аудиосистемы. Иногда их монтируют на передней панели или на полу. Однако в большинстве случаев фронтальные колонки устанавливают в дверях. Это самое благоприятное для них место в автомобиле, поскольку там меньше всяких препятствий, которые стояли бы на пути звуковой волны. Итак, рассмотрим способ установки громкоговорителей в дверях.
Notes: <number>
第一章 ドアへのフロントスピーカーインストレーション
カーオーディオに於いて最も需要な部分がスピーカーインストレーションであるといえます。一部ではキックパネルやフロアへのインストレーションも見受けられるようですが、カーオーディオの場合、フロントスピーカーの取り付け位置として最も多く採用されているところはドアです。またドアは完全ではないにしろ密閉状に近く、音波の伝達を妨げる要素が少ないうえ、音響的にも車室内では最も理想的な位置にあるといえるでしょう。
ここではフロントスピーカーをドアへインストールする場合に限って、そのテクニックをご紹介いたします。

## Slide 4: 1) Демпфирование дверей
<number>
Автомобильные двери не рассчитаны на максимальную отдачу от размещенных в них АС. По идее внутреннюю стальную стенку следовало бы удалить и обустроить внутри двери специальную камеру. Но это испортит машину и потребует много времени. Поэтому сделаем проще – подавим резонанс стальной стенки, радикально обновив двери. То есть демпфируем их.
←Стальная стенка на внутренней стороне двери. Ее полное демпфирование дает хороший эффект.
Окно
Стальная стенка
Если ваш бюджет ограничен, демпфируйте хотя бы эту область
Лучше всего охватить эту область
Демпф. материал
Динамик
Акустический экран
Схема подавления вибрации дверей
Notes: <number>
１、ドア防振
車のドアは純正の状態ではスピーカーの性能を十分に発揮するよう設計されているわけではありません。内側の鉄板を全て切り取り、そこに適切に設計されたエンクロージャーをはめ込めばよいのですが、車に与えるダメージも大きく、手間も相当にかかります。そこでドアの鉄板の共振を止める施工を施し、より音響的に優れたドアへと改造するのがドア防振です。

## Slide 5: Материал для демпфирования дверей
<number>
Для демпфирования дверей следует использовать относительно мягкий и жесткий материалы.
Стальная стенка двери имеет неровную поверхность. Поэтому разные ее участки резонируют по-разному. Эта разница влияет на низкие ноты и является одной из причин ухудшения звука.
Сочетание мягких и жестких материалов для демпфирования помогает не только снизить резонанс, но и уменьшить разницу в резонансе стальной стенки, избавиться от глухоты в звуке, порождаемой этой разницей.
Жесткий материал, поглощающий вибрацию
В данном случае фанера 10мм
Если постучать по двери, то в одних областях звук будет отчетливым, как у музыкального инструмента, а в других -- совсем глухим.
Там, где звук отчетливый, установите жесткий материал, типа полиуретана, а там, где глухой – мягкий материал, вроде бутила.
Мягкий материал, поглощающий вибрацию Мастичный слой с алюминиевым покрытием
Notes: <number>
ドア防振に使う素材
ドア防振に使う素材は、比較的柔らかいタイプと硬いタイプの両方を複合的に使う事が望ましいと言えます。
本来ドアの鉄板は硬さが均一ではなく、従って共振する部位も異なり、部分的に共振周波数が異なります。これが不協和音のように響く事が音質劣化の大きな要因の一つとなります。
硬い防振材と柔らかい防振材を用いて防振する場合は、単一の素材で防振するときに比べ、ただ単に共振を少なくするだけでなく、ドア鉄板の共振のばらつきも少なくし、共振周波数の違いによる音の濁りも取る事が出来ます。
ドアの鉄板を手で叩いてみると、楽器のように良く響く部分と、ほとんど響かない部分があります。良く響く部位にはウレタン系の硬い素材の防振材を貼り付け、あまり響かない部位には柔らかいブチル系の防振材を貼り付けます。

## Slide 6
<number>
*Отделка после демпфирования
Демпфирующий материал покрыт алюминиевой пленкой. Благодаря ей, резонанс смещается к верхним частотам, улучшая тем самым эффект демпфирования. Но алюминиевая пленка имеет тенденцию к отражению звука, и между внутренней конструкцией двери демпфированной стальной стенкой возникают стоячие волны. Кроме того, демпфирующий материал сам по себе может выступать как барабанная кожа и издавать звуки. Чтобы не допустить этого, рекомендуется сделать алюминиевую поверхность неровной, обработав ее ручкой отвертки или чем-нибудь подобным после установки демпфирующего материала.
Пример демпфирования с помощью комбинации разных материалов
Жесткий материал
фанера
Мягкий материал по верху жесткого материала
Notes: <number>
※防振施工後の表面処理に付いて
防振素材には、表面に薄いアルミ板が貼り付けてあり、これによって共振周波数が超高域に移動して防振効果を高める事になるのですが、アルミの表面は大変反射しやすく、ドア内装と防振を施した鉄板との間に定在波が発生しやすく。またサービスホールなどでは、防振材そのものが太鼓の膜のようになって音を出してしまいます。
これを防ぐ為には、防振材を貼り付けた後、ドライバーの柄の部分や先のとがった丈夫な工具などを用いて、アルミの表面を出来るだけデコボコにすると良いでしょう。

## Slide 7: Демпфирование внутренностей двери
<number>
Если даже мы хорошо демпфируем стальную стенку, внутренние элементы двери будут все равно резонировать, вторя фронтальному динамику. Если резонанс внутренней конструкции двери окажется весьма значительным, то сама дверь будет вести себя как громкоговоритель, и тогда мы будем иметь один громкоговоритель, встроенный в другой, огромного размера, но с тихим звуком. В этом случае у нас не будет ни точной музыкальной сцены, ни образности, да еще и качество звука ухудшится. Следовательно демпфирование внутренностей двери также дает весьма положительный эффект.
* Плотно демпфировав внутреннюю часть двери, мы можем рассчитывать на очень хороший результат. Если говорить об эффекте звукопоглощения, то в качестве демпфирующего материала хорошо подходит мягкий бутил.
Notes: <number>
ドア内装の防振。
ドアの鉄板をどんなに強固に防振したとしても、ドアの内装はスピーカー正面から放射された音で共振します。ドア内装の共振が大きいとドア全体がスピーカーのようになってしまい、本物のスピーカーの周りに、音の小さな巨大なスピーカーが存在しているような状態となってしまいます。これでは正確な定位が出ないばかりか、音の質感も衰えがちです。
従ってドア内装を防振することは、極めて効果が高いと言えます。
※ドア内装の裏側を、このくらい徹底して防振するとかなりの効果が望めます。
使用する防振材は、吸音効果も考慮して柔らかい、ブチル系素材の防振材が適しています

## Slide 8: Звукопоглощение
<number>
Следует иметь в виду, что если со звукопоглощением перестараться, это отрицательно скажется на звучании. Эффективность громкоговорителей снизится и звук утратит масштабность. Для устранения стоячих волн внутри дверей используйте губчатые акустические материалы или материалы из стекловолокна. Но и избыток звукопоглощающего материала для дверей дает обратный эффект.
Наклейте один лист акустического материала 30х40 см позади громкоговорителя, а второй лист – как можно дальше от него. Лучше взять материал, не поглощающий воду, так как внутри двери бывает влага. Для большого автомобиля возьмите материал потолще, для маленького – потоньше. Его не должно быть много.
Лист размером примерно 30з40 см
  Плотная набивка акустическим материалом дает хороший эффект, если громкоговоритель отвечает определенным требованиям:
  1. Имеет низкую добротность.
  2. Площадь его поверхности не превышает 10 см.
  3. Имеет большую подвижную массу (М0).
  В этом случае у нас получается громкоговоритель типа «акустическая подвеска», плотно набитый акустическим материалом. Но АС такого типа – большая редкость в автомобильных аудиосистемах. Тогда лучше установить на переднюю панель динамик маленького диаметра для акустики домашнего кинотеатра.
Notes: <number>
吸音に付いて
一概には言えませんが、吸音はやりすぎると音が詰ったような感じとなり、スピーカーの能率も落ちて音が小さくなったようにも聴こえます。グラスウールやスポンジ系などの吸音素材は、ドア内の定在波を取る程度に使用し、ドア内、ドア内装共に吸音材の過度な使用は、却って逆効果となります。
30cm×40cm程度に切った吸音材を、スピーカーの真後ろに一箇所と、スピーカーから一番遠い箇所に一箇所貼り付けます。ドアの中は濡れるので、吸水性の無い吸音材を使うと良いでしょう。吸音材をカットする大きさは、ドアの大きな車は大きめに、小さな車は小さめに切るようにします。くれぐれもやりすぎは禁物です。
ある一定の条件を満たすスピーカーであれば、吸音材をぎっしり詰め込むと、極めて効果的な場合があります。
1. スピーカーのQtsが低く、２. 小口径（10センチ以下）で、３. M0（振動系重量）が重い。
こういった条件を持つスピーカーでは、スピーカーの後ろ側を、吸音材を十分に詰め込む「アコースティックサスペンション」タイプが非常に有効です。しかしながらそのようなスピーカーはカーオーディオ用としては非常に少なく、ホームオーディオ用の小口径スピーカーなどを、キックパネルなどにインストールしてみたい時に使ってみると良いでしょう。

## Slide 9: 2) Акустический экран в двери
<number>
Установка акустического экрана в двери – один из самых важных элементов монтажа автомобильной аудиосистемы. Громкоговоритель в двери имеет прямое отношение к басу, особенно в области средних-низких частот. Если экран двери плох, то каким бы замечательным ни был сабвуфер, бас так и не обретет должной грациозности. Фронтальные громкоговорители должны быть установлены так, чтобы выдавать, по меньшей мере, 50 Гц, иначе у вас будут проблемы с воспроизведением высококачественного баса. Борьба за бас началась с момента зарождения автомобильных аудиосистем. Поэтому большая часть процесса установки системы будет ориентирована на достижение наилучшего баса.
Бас – конечная цель!
Возможны два варианта акустического экрана в двери: «внутренний», когда экран располагается под облицовкой двери; и «наружный», когда экран выступает наружу. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Внутренний акустический экран
Достоинства
1. Экран, установленный под облицовочным материалом двери, не нарушает ее оригинального вида.
2. Если экран не виден, то изготовить его будет проще, так как не надо заботиться о красоте оформления.
3. Громкоговоритель почти целиком находится внутри двери, не создает дополнительных помех и будет надежнее работать.
Недостатки
1. Если громкоговоритель спрятан под обшивкой, то сам по себе он выглядит неказисто.
2. Поскольку нельзя увеличить размер экрана, он будет легким и следовательно упругость в басу будет недостаточной.
3. Трудно изменять угол наклона динамика, звучание может утрачивать равномерность частотного баланса, а при этом нарушается локализация музыкальных образов.
Notes: <number>
2、ドアバッフル
ドアバッフルは最も重要なカーオーディオインストレーションテクニックの一つであると断言できます。ドアに装着するスピーカー、特にミッドウーファーに於ける低音域のクオリティに直結しており、ドアバッフルの質が悪いと、どんなに素晴らしいサブウーファーが装着されていても、低音はその品位を下げてしまう事でしょう。フロントスピーカーはせめて50Ｈｚまでは再生できるよう取り付けられていないと、質の高い低音の再生は困難です。
オーディオのインストールを始めたその日から、低音との戦いが始まります。より良い低音を求める為に、カーオーディオへの努力の大半が費やされる事となります。
Bass, The final frontier !
ドアバッフルには大きく分けて、ドア内張りの中にバッフルを作りこむ「インナーバッフル方式」と、ドア内張りの外に作りこむ「アウターバッフル方式」があり、それぞれに一長一短があります。
インナーバッフル
長所
１、ドア内張りの中に作りこむため、純正の状態から見た目の印象を変えることが無い。
２、バッフルそのものが視界に入る事は無い為、仕上げの美しさは基本的に必要なく、製作が容易である。
３、スピーカー後部がほとんどドア内にあることによって、背圧の抜けが良く、失敗が少ない。
短所
1、ドア内張りの中に作りこむため、外観のデザイン性は乏しい。
２、バッフルを大型化することが出来ず、そのため重量の軽いバッフルとなりがちなため、低域の締まり感が不足しがちとなる。
３、適度な角度がつけにくく、左右の周波数特性に差が出やすい、また定位も下がりがちになりやすくなる。

## Slide 10
<number>
Достоинства
1. Используя наружный вариант, мы можем придать экрану уникальный дизайн..
2. Размер экрана можно увеличить. Хорошо прикрепив динамик к большому экрану, мы можем погасить резонанс рамы динамика. Это поможет сделать звучание чище и эффективнее демпфировать нижние частоты..
3. Акустический экран можно установить под углом, что поможет улучшить частотную характеристику и обеспечить лучшую локализацию звуковых образов.
Недостатки
1. Изготовление усложняется, требуя больших затрат времени и материала. Стоимость такого громкоговорителя также возрастает..
2. Если мы будем работать, не имея хороших знаний, то недостаточное противодавление динамика может привести к значительной деградации звука или вызвать повреждение самого динамика.
Далее рассмотрен способ изготовления наружного акустического экрана. Такой экран дает очень хорошие результаты. Поскольку вы, наверняка, сами знаете, как сделать вещь красивее, мои пояснения будут строиться лишь на акустических характеристиках.
Внутренний и наружный экраны
Дверь в разрезе
Стекло
Стальная стенка
Обшивка двери
Наружный экран
Внутренний экран
Громкоговоритель
Внутренний экран
Наружный экран
Наружный акустический экран
Notes: <number>
アウターバッフル
長所
１、ドアの外側に作りこむため、個性的なデザインとすることが可能。
２、バッフルを大型化でき、重量の重いバッフルでスピーカーを強固に固定する事により、スピーカーフレームの共振を抑え、音の純度を上げることが出来、低域もダンピングが効いた感じとなる。
３、大きく角度を付けることが出来、周波数特性が良好となり、定位も高い位置に定まりやすくなる。
短所
１、製作が大掛かりで時間も資材もより多く必要とし、費用も高くなりがちとなる。
２、製作には十分な知識を持って臨まないと、スピーカー背圧の抜けが悪くなって却って悪い音になったり、スピーカーにダメージ与える事にもなりかねない。
ここでは、製作は困難ですが、音質的効果の非常に高い、アウターバッフルの制作方法に付いて解説します。とは言っても、皆さんは美しく造作する事に関してはもう皆さん十分にご存知の事と思いますので、この場では、音響的特性に即した、アウターバッフルの制作方法に付いて説明していきたいと思います。

## Slide 11: Изготовление наружного акустического экрана
<number>
Прежде всего дверь следует демпфировать.
Материалы для наружного экрана: ДВП, шпатлевка, усиленная волокном, доводочная шпатлевка.
* Сделайте сначала внутренний экран.
Вырежьте из ДВП панель такой же формы, как рама (полимерная или металлическая) динамика. Прикрепите ее в исходную позицию и покройте водостойкой краской.
Notes: <number>
アウターバッフルの製作
まずはドア防振を終了させておく
アウターバッフルに使用する素材は、木材としてMDF 、
硬質のファイバーパテと仕上げ用のパテを用います。
※先にインナーバッフルを製作する
インナーバッフルは、純正のスピーカーに元から装着されている樹脂製（或いは金属製）のボードと同じ形の物をMDFで作り、防水塗装を施してドア純正位置に取り付けておきます。

## Slide 12
<number>
Изготовление наружной части
Закройте липкой лентой обшивку двери.
Это нужно для того, чтобы не испачкать обшивку шпатлевкой.
Изготовьте основную часть наружного акустического экрана, приложите ее к двери и отметьте область, которую нужно будет вырезать.
Вырежьте в обшивке отверстие по размеру динамика. Здесь показана разметка под круглое отверстие, но оно может иметь форму трапеции, эллипса и т.д.
Эскиз, показывающий кольцо сбоку
* Кольцо, вид сбоку. Шпатлевка (показана синим цветом) накладывается заранее так, чтобы удерживать динамик, когда тот будет установлен.
Шпатлевка, усиленная волокном
Кольцо из ДВП
Notes: <number>
アウター部分の製作
ドア内張りをマスキングします。
マスキングにはガムテープを用い、パテが直接ドア内張りに付着しないようにします。
アウターバッフルのベース部分を作り、ドアの位置において、マーキングをします。
マーキングしたらドア内張りにスピーカーの大きさの穴を開けます。写真はリング状ですが、台形や楕円形など、デザインを工夫して作る事も出来ます。
※リングには図のように、予めパテが盛り上げてあり、スピーカーを装着した際、スピーカーがすっぽりと入るようにしてあります。

## Slide 13
<number>
Временно установите обшивку на дверь и начертите на ней приблизительную форму экрана. Затем надо будет прикрепить липкой лентой наружный экран к внутреннему и, наклонив его под определенным углом, заполнить шпатлевкой пространство между обоими экранами. С помощью герметика или другого материала временно прикрепите наружный экран к обшивке двери.
Дверь
Обшивка
Внутренний
Шпатлевка
Наружный
Внутренний
Временно прикрепите наружный экран к уже установленному внутреннему, как показано на рисунке. Наклоните наружный экран, придав ему нужный угол, и заполните пространство между ними шпатлевкой. Предварительно закройте внутренний экран липкой лентой, чтобы защитить от шпатлевки.
Наружный
Notes: <number>
ドア内張りをドアに仮固定し、バッフルの大まかなデザインを書き込みます。アウターはインナーと両面テープで仮接着されており、いつでも外せるようにしておきます。アウターとインナーの間にはパテを充填し、アウターに適切な角度をつけ、アウターをドア内張りにホットボンドなどで仮止めします。
図のように、予め取り付けられていたインナーバッフルに、アウターバッフルを、適切な角度がつけられるよう、斜めに仮付けし、隙間をパテで充填します。その際、インナーをガムテープでマスキングしてパテが付かないようにしておき、この後取り外せるようにしておきます。

## Slide 14
<number>
* Сбоку видно, что наружный акустический экран расположен под углом.
Снимите обшивку вместе с наружным экраном, нанесите усиленную волокном шпатлевку, делая слепок обшивки.
После того, как шпатлевка застынет, снимите ее с обшивки вместе с экраном.
Notes: <number>
※横から見ると、角度が付いているのがわかります。
ドアから内張りごとアウターを外し、パテを盛り、ドア内張りの形を取ります
パテが固まったら内張りからアウターを取り外します。

## Slide 15
<number>
Зачистите полученную конструкцию, придавая ей нужную форму. Проверьте, нет ли трещин. Если есть замажьте их шпатлевкой и продолжите зачистку. Доведя наружный экран до желаемой формы, выровняйте его поверхность, устраняя доводочной шпатлевкой мелкие выступы и углубления. Придайте экрану окончательную форму.
В завершение отделайте его виниловым покрытием под кожу.
Работа завершена
Notes: <number>
パテを削りだし、アウターのシェイプを整えたら、一度仮組し、隙間が無いかを確認します。隙間があればファイバーパテを充填し更に削り込みます。
シェイプが整ったら、細かな穴や傷をふさぐ為、仕上げ用パテを表面に塗って、削りだします。
最後にビニールレザーを張って仕上げます。
完成

## Slide 16: Важный момент изготовления акустического экрана в двери
<number>
Экран не должен препятствовать движению воздуха позади динамика (противодавлению)
Динамик
Наружный экран
Скошенный вырез
Стальная стенка
Диаметр отверстия наружного акустического экрана следует вырезать так, как показано на рисунке. Края отверстия должны быть скошены внутрь, чтобы толкаемый динамиком воздух не встречал сопротивления. Отверстие внутреннего экрана должно быть больше, чем отверстие наружного, чтобы не создавать помех потоку воздуха.
Notes: <number>
スピーカー後方の空気の流れ（背圧）を妨げないように作る。
図のように、アウターバッフルはスピーカーの口径に合わせた穴を開けますが、穴は内側へ向かってテーパーをかけ、スピーカーの動かす空気の流れに、抵抗がかからないように配慮します。また、インナーバッフルはアウターよりもやや大きめの穴を開け、ここでも空気の流れを妨げないようにします。

## Slide 17
<number>
Угол излучения звука
0°
30°
60°
Угол прослушивания
Когда мы слушаем музыку, находясь под углом к громкоговорителю, то высокие частоты воспринимаем гораздо хуже. Если угол отклонения от прямой оси громкоговорителя начинает превышать 60°, качество звука быстро ухудшается. Поэтому громкоговоритель, установленный со стороны водителя, должен быть направлен к нему под углом менее 60°. Правда, не во всех автомобилях удается соблюсти это правило.
И все же старайтесь установить наружный экран так, чтобы слушать звук под углом менее 60°.
Изменения в звучании очень заметны.
Плотность и вес акустического экрана
Динамик дает наилучшее качество звучания тогда, когда смонтирован максимально крепко и надежно. Поэтому наружный акустический экран лучше делать из плотного материала. Обычный экран должен весть более 7 кг. Если вы хотите получить звук высокого качества, вес экрана должен превышать 15 кг. Двухполосные громкоговорители класса High end с 16-см динамиком для домашней аудиосистемы весят более 40, а то и 60 кг.
Впрочем в классе High end есть громкоговорители и весом менее 15 кг. Но их они рассчитаны на корпус типа «резонаторная камера» и ведут себя как музыкальный инструмент. Использовать их в автомобилях не рекомендуется, так как салоны имеют разные акустические характеристики, которые очень трудно унифицировать.
Notes: <number>
角度に付いて、
スピーカーの音は、軸上0°の聴取位置角度からずれる事により高音域が劣化しますが、60°以上ずれると音質そのものが急激に劣化します。聴取位置から見て、自分に近いほう（運転席側）のスピーカーが60°以内の角度で聞き取れるよう、上手く角度を付けて取り付ける必要がありますが、車種によってはそれほど大きな角度をつけられない場合もあります。しかし出来るだけ60°以内の角度で聞き取れるように、アウターバッフルを製作してください。
音質は格段に違います。
バッフルの強度、重さに付いて
スピーカーは固定が強固であるほど高音質になると考えてほぼ間違いありません。従ってアウターバッフルは出来るだけ硬い素材で、強固に重く作るほど良いと言えます。バッフルの重量でレギュラーとしては7キロ以上。徹底した高音質を狙う場合は15キロ以上のバッフルを作るようにしましょう。
ホームオーディオのスピーカーは、16cm2WAYであっても、ハイエンドクラスともなると、総じて40キロとか、中には60キロを超えるものまで存在します。しかし中にはハイエンドクラスのものであっても、15キロ以下と比較的軽く作られているスピーカーもありますが、こういったものは箱を共振させて、楽器のように良い音を響かせる事を狙った物で、車種ごとに室内特性の異なる車の場合は全くお勧めできません。

## Slide 18
<number>
Внутренний и наружный экраны должны быть соединены без зазоров!
Случается, что наружный экран неплотно прилегает к внутреннему, или внутренний вообще отсутствует. Как бы хорошо ни был сделан наружный экран, но если между ним и внутренним экраном есть зазор, это приведет к сильной деградации звука. Укрепить сцепление обоих экранов можно с помощью ввинченных с наклоном шурупов. Если осталась щель, тщательно замажьте ее шпатлевкой.
Как соединить наружный и внутренний экраны
Наружный экран
Внутренний экран
Шпатлевка (заполнитель)
Надежное сцепление отсутствует
Ввинченные наискосок шурупы.
Соединение внутреннего экрана с наружным с помощью шурупов дает очень хороший эффект. Для этого надо использовать шурупы из немагнитного материала, так как они будут находиться близко к динамику.
Поскольку шпатлевка наносится на внешнюю сторону, а не на внутреннюю, экраны всегда можно разъединить.
Для более прочного сцепления просверлите дрелью отверстия под углом (см. рис.) и очень туго вверните шурупы, которые должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть в плиту внутреннего экрана. Благодаря лучшему сцеплению, существенно улучшится качество звучания.
Просверлите дрелью отверстие под наклоном.
Notes: <number>
インナーバッフルとアウターバッフルは隙間無く結合させる事
インナーバッフルときちんと密着していなかったり、インナーバッフルが存在しないなどと言った粗悪な作りのドアバッフルを多く見かけます。見た目はどんなに美しく作られたアウターバッフルであっても、インナーとアウターの間に隙間があるだけで、大きな損失を発生します。
アウターバッフルとインナーバッフルはきちんと密着するように、またインナーとアウターはビスで斜めに締め付けることで密着させる事が出来ます。大きな隙間が開いていれば、手を抜かずにパテを充填しましょう。
インナーバッフルとアウターバッフルの繋ぎ方
インナーとアウターを繋ぐ際、ビスで固定する方法が最も良いでしょう。その場合、スピーカーの近くですので、非磁性体のステンレスビスなどを用いてください。
この場合は、充填パテはアウター側に接着されているとします。インナー側にはパテは接着されていませんので、いつでもアウターとインナーを取り外す事が可能です。より強固な密着をさせるために、まずはアウター側から斜めにインナーまで達する穴を開け、次にインナーまでの長さのある長めのビスを入れて強く締め付けます。こうする事でインナーとアウターとの間の密着度は更に強固な物となり、音質向上に貢献します。

## Slide 19: Глава 2. Установка твитера
<number>
Твитер – это динамик для воспроизведения высоких частот. Качество его звучания сильно изменяется в зависимости от угла, под которым он направлен к слушателю. Излучаемые им высокие тона с короткими звуковыми волнами подвержены сильному воздействию разного рода отражений. Если в нескольких сантиметрах от твитера находится какой-либо предмет, отражающий звук, это сразу скажется на качестве. Установка твитера – это компромисс, связанный с выбором оптимального угла, и постоянная борьба с отражениями. Если нам удастся установить твитер под наиболее благоприятным углом и исключить возможность отражений, значит мы выиграли эту борьбу.
.
Размещение твитера
Считается, что наилучшим местом для установки твитера является передняя стойка. Доводы в пользу этого будут приведены позже. Между тем, с одной стороны от передней стойки находится ветровое стекло, а с другой – окно двери, что, казалось бы, создает условия для всяких отражений. Однако особенно неблагоприятным для громкоговорителя является такое отражение, которое способствует образованию стоячих волн: когда форма сигнала меняется на обратную, изменяя его фазу. А высокие частоты, которые излучает твитер, очень легко отражаются от окружающих предметов и в результате легко возникают стоячие волны. Поэтому я расскажу, как не допускать образования стоячих волн и как выбирать оптимальный угол при установке твитера
Notes: <number>
第二章 ツイーターインストレーション
ツイーターは角度による音質差が激しいスピーカーユニットです。それだけでなく、波長の短い高音を再生する事から、反射の影響を非常に受けやすく、ツイーターの周りの、ほんの数センチのところに反射する物があれば、すぐに音質に影響を与えます。ツイーターインストレーションとは、角度と反射との戦いを意味します。出来るだけ良好な角度で、出来るだけ反射による影響を排除するよう心がけてインストレーションされたツイーターだけが、この戦いを制するといっても過言ではありません。
ツイーターの取り付け位置に付いて
ツイーターの取り付け位置は、Aピラーが最適であると考えられます。詳しい理由は後から説明しますが、Aピラーは、周囲をフロントガラスとドアガラスに囲まれており、一見反射が多くてまずそうに見えます。しかしスピーカーにとって悪い反射とは、信号を逆相化させる定在波を発生する反射です。ましてやツイーターは高音用ユニットですので、すぐ近くにある何かに反射する事で、容易に定在波を発生します。それではどうしたら定在波を発生させず、良好な角度で取り付けすることが出来るのか、それを説明していきましょう。

## Slide 20: 1) Угол установки твитера
<number>
Твитер
Твитер
15°
15°
Здесь схематически показан салон автомобиля сверху.
Прямые оси двух твитеров, изображенные синими пунктирными линиями, сходятся точно посередине между сидениями водителя и пассажира на уровне их ушей. Звук должен быть хорошо слышен в пределах 45 градусов между передним и боковым окнами с каждой стороны (красная линия). То есть, поскольку с обоих сторон угол прослушивания одинаков, характер звука с каждой стороны будет практически одинаковым. Кроме того, поскольку прямая ось твитера проходит под одинаковыми углами к переднему и боковому окнам, то и нарушения, вызываемые отражениями, будут почти одинаковыми с той и другой стороны.
При установке твитера под таким углом каждый из концов частотного диапазона твитера будет ближайшим к слушателю.
Переднее окно
Твитер
Боковое окно
45°
45°
Notes: <number>
１、ツイーターの取り付け角度に付いて
上図は車室内を上から見た図です。ツイーターは青い点線の矢印に沿って、ちょうど運転席と助手席の、人間の耳の位置の中間に向けて取り付けられています。この角度で取り付けられたツイーターは、リスニングポジションに於いて左右とも、軸上約15°のずれで聴取する事になります。（赤い実線の矢印）つまり左右共に聴いている角度は同じであるため、基本的に左右の特性は同じになります。またこの角度で取り付けをすると、下図のように、フロントウインドウとサイドウインドウとの丁度中間の角度で取り付けられることとなり、反射による音の乱れも左右ほぼ同じとなります。
つまりこの角度でツイーターを取り付けるということは、左右ツイーターの周波数特性が、最も近いものとなる取り付け角度であるということになります。

## Slide 21: 2) Выбор угла при установке твитера
<number>
Твитер
Здесь схематически изображен слушатель в кресле водителя, вид сбоку. Прямая ось твитера направлена горизонтально и находится на уровне рта слушателя. Если твитер повернуть вверх, или установить выше и повернуть вниз, то может сильно сместиться фаза и пострадает интеграция высоких частот со средними и низкими.
Если твитер установлен на уровне рта слушателя в автомобилях типа седан, купе или универсал, то твитер и мидвуфер могут оказаться выровненными по одной прямой линии. Это способствует улучшению их взаимодействия.
Notes: <number>
2、ツイーターの取り付け位置に付いて
上図は運転席に座った状態を横から見た図です。ツイーターは水平方向に、リスナーの口元の高さほどに取り付けします。ツイーターを上に向けたり、或いは高いところに取り付けして下に向けたりすると、位相が大きく狂う事があり、ミッドウーファーとの繋がりが悪くなります。
また、セダンやクーペ、或いはステーションワゴンなどの車種に於いては、リスナーの口の高さほどでツイーターを取り付けると、ミッドウーファーとほぼ一直線になるケースがあり、ツイーターとミッドウーファーが一直線に近づくほど繋がりが良くなります。

## Slide 22
<number>
При отражении звуковой волны образуется разрыв между отраженным и прямым звуками.
Отраженная волна, оказавшаяся в 4 раза длиннее разрыва, и принимает обратную фазу, при этом звуковое давление падает и ухудшается качество звука. Это стоячая волна. 5 см х 4 = 20 см.
Частота с длиной волны 20 см составляет 1,7 кГц. Обычно твитеры не используют эту частоту.
Если установить твитер так, чтобы предметы, способные вызвать отражения, находились от него на расстоянии более 5 см, образование стоячих волн будет сведено до минимума.
Кроме того, если ближе к верхней части твитера сделать углубление, это будет способствовать рассеянию отражений и уменьшению стоячих волн, образуемых отражением от передней стойки.
При установке твитера важно разместить его так, чтобы рядом, в радиусе 5 см не было никаких отражающих предметов (см. рис.). Это помогает резко снизить вероятность возникновения стоячих волн в области высоких частот.
Более 5 см
Сделайте углубление
Notes: <number>
更に取り付け位置で注意する事は、下の写真のように、あらゆる反射要因から5cm以上離す事で、ツイーターの帯域に於ける定在波は極端に少なくなります。
※音波は反射する事によって反射音と直接音との間にずれが生じます。このずれの長さの、4倍の長さになる波長の周波数が逆相となり、音質、音圧共に劣化します。これが定在波です。5cmの4倍は20cmです。20cmの波長の長さはを持つ周波数は1.7kHz、通常のツイーターではこの周波数から使うことはまずないため、反射しそうな面から全て5cm以上はなれた位置にレイアウトすれば、定在波の発生は最小に抑えられることになります。
また、ツイーターの上部はえぐりを入れることで反射を拡散し、Aピラーの反射による定在波を減少させます。

## Slide 23
<number>
Выбор места для твитера
Почему передняя стойка?
Думаю, теперь вы уже и так понимаете почему. В отличие от низкочастотного и среднечастотного динамиков, звучание твитера сильно зависит от угла, под которым до вас доходит его звук. Описанная ситуация особенно характерна для автомобильных акустических систем – из-за отражений возникают стоячие волны, ведущие к потере музыкальной информации и ухудшению звучания. Если учесть все эти особенности, то оказывается, что наилучшим местом для установки твитера в автомобиле является передняя стойка.
Если установить его в верхней части двери, то даже при высоте акустического экрана твитера всего в 1,0 см стоячая волна будет гасить музыкальные звуки с частотой 8,5 кГц. В этом случае трудно будет обеспечить симметричный угол, и частотные характеристики по обеим сторонам твитера будут сильно отличаться. Если сделать большой акустический экран и установить твитер в нижней части двери методом поверхностного монтажа, когда динамик не выступает над экраном, вероятность возникновения стоячих волн понизится, но совершенно невозможно будет обеспечить оптимальный угол. Установка на пороговой панели методом поверхностного монтажа с большим экраном также препятствует образованию стоячих волн. Но если сильно не поднять угол твитера, звуковые образы не будут достигать уровня приборной доски, а если и будут, то на этом уровне будет присутствовать только центральный образ, а боковые окажутся ниже – там, где находится мидвуфер.
Поэтому твитер рекомендуется устанавливать на передней стойке под верным углом.
Notes: <number>
ツイーター取り付けのポイント
  なぜAピラーなのか、
ここまでの説明でお分かりいただけたと思いますが、ツイーターというユニットは、ミッドウーファーなどの中域、低域ユニットとは異なり、角度による音質差が極めて大きいということ、またカーオーディオ特有ともいえる現象、つまり反射による定在波の発生で、容易にその情報量が減少し、音質が劣化するということ。これらの事を考慮に入れ、取り付けレイアウトや取り付け角度を決めるとするならば、おのずとAピラーがベストな取り付け位置であるということがわかってきます。
ドアの上部に取り付けすると、ツイーターバッフルが仮に僅か1.0ｃｍの高さであったとしても、8.5kHzの周波数が定在波でキャンセリングされてしまいます。また左右対称の角度が付け難く、左右ツイーターの周波数特性が大きく異なるようになります。ドアの低い位置に広いバッフルを取り付け、バッフルから全く盛り上がらないサーフェイスマウントで取り付けると、定在波の発生は少なくなりますが、角度は全くつけられません。キックパネルインストレーションでも、広いバッフルのサーフェイスマウントでは定在波は発生しにくいといえますが、上向きに大きく角度をつけないと音像の定位はダッシュボード上まで上がってきませんし、上手く上がってきたとしてもセンターイメージのみがダッシュボード上に定位し、左右の音像はミッドウーファー付近まで低く下がった状態になります。
以上のことからも、ツイーターはＡピラーに、適切な角度とレイアウトで取り付けされることをお勧めします。

## Slide 24: Глава 3. Установка сабвуфера
<number>
Наконец рассмотрим основные принципы воспроизведения баса сабвуфером.
Оригинальный чистый бас не имеет ни окраски, ни направленности. Поэтому трудно определить его источник. Часто кажется, что бас исходит из фронтальных громкоговорителей, где сосредоточены обертона басовых музыкальных инструментов. Эту особенность можно успешно использовать: бас будет слышен спереди, хотя сам сабвуфер – громкоговоритель, воспроизводящий самые низкие частоты, -- расположен в багажнике. Однако нередко бас не совпадает по фазе со средними частотами фронтальных громкоговорителей, плохая конструкция корпуса сабвуфера ведет к образованию пиков или провалов, из-за недостаточно грамотного монтажа слишком сильно начинают вибрировать окружающие предметы и спереди мы слышим лишь какую-то часть баса. Кроме того, если даже сабвуфер будет установлен идеально, но мидвуфер (динамик средних-низких частот) – плохо, то добиться звучания баса спереди будет довольно трудно.
Рассмотрим, как правильно установить сабвуфер и как сделать корпус для него.
Notes: <number>
第二章 サブウーファーインストレーション
今回最後に説明するのは、低音再生の要、サブウーファーです。本来純粋な低音は色が無く、指向性が無い為、音の発生源が掴みにくく、低音楽器のハーモニクスが集中するフロントスピーカーから低音が聞こえてくるようになります。この特性を利用してリアラゲッジスペースに取り付けられていながら、低音が前から聴こえて来るように感じさせることが出来るのですが、フロントスピーカーとの位相が合っていなかったり、エンクロージャーの作りが悪くピークやディップを発生していたり、また取り付けの強度が低く、周囲に振動を過度に伝えていたりすると、完全にはフロントから低音が聴こえてきてはくれません。またサブウーファーは完璧でも、ミッドウーファーの取り付けが悪いと、同様に低音のフロント定位は困難となります。
ここでは、より良好な低音を再生するためのエンクロージャー作りと、サブウーファーインストレーションに付いて説明します。

## Slide 25: 1) Конструкция корпуса
<number>
Существуют разные типы сабвуферных корпусов: закрытые, фазоинверторные, полосовые… Мы рассмотрим закрытую конструкцию, которая является наиболее распространенной и обеспечивает высокое качество звука.
Для автомобильной аудиосистемы такой корпус предпочтителен не только потому, что обеспечивает высокое качество звучания, но и потому, что прост в изготовлении. К тому же, большинство автомобильных низкочастотных динамиков рассчитаны на корпус именно такой конструкции.
F0
F0 означает частоту НЧ-резонанса. Это то же самое, что FS – частота собственного резонанса. Их величины одинаковы. Величина F0 выражается в Гц и соответствует частоте, оказавшейся на 3 дБ ниже среднего уровня сигнала при спаде эффективности громкоговорителя.
-3ｄＢ
0ｄＢ
Ｆ0
Notes: <number>
１、エンクロージャーを設計する
サブウーファーのエンクロージャータイプには、シールドタイプ、バスレフタイプ、バンドパスタイプなどがありますが、今回は最も使用頻度が高く、音質的評価も高い、シールドタイプの設計方法を説明します。
カーオーディオにとってシールドタイプが有利な要因としては、音質評価が高いだけでなく、製作が容易である上、過半数のカーオーディオ用サブウーファーが、シールドタイプに適した設計になっていることも挙げられます。
Ｆ0に付いて、
Ｆ0とは低音共振周波数のことで、ＦＳ（最低共振周波数）とは意味が違いますが、数値は完全に一致します。スピーカーが通常の能率から低域にいくに従って下がっていく時、3ｄＢ減衰した周波数がＦ0に当たります。単位はＨｚです。

## Slide 26
<number>
Q
Q, или добротность – это величина, которая означает степень остроты низкочастотного резонанса громкоговорителя и является важным показателем в его характеристике. Если площадь квадрата равна 1 (единице), то площадь вписанного в него круга составляет 0,71. Когда кривая начинает спадать у точки F0, образуется так называемая бемольная форма Q= 0.71 MAX-FLAT. (Qts означает полную добротность). С ее повышением добротность возрастает (HiQ), с понижением – добротность снижается (LoQ). Величина добротности не имеет специальных единиц выражения.
Площадь квадрата равна 1, а площадь круга – 0,71.
Max-Flat
LoQ
HiQ
Qts=0.71
Notes: <number>
Ｑに付いて、
Ｑとは鋭度（とがり具合）を表す数値で、スピーカーのＦ0付近の低域特性を現す重要なファクターです。正方形の面積を１とした時、その中にきっちり納まる円の面積が0.71となることから、Ｆ0付近の下がりはじめに持ち上がりや、だら下がりの無い、フラットな形状のものをＱ＝0.71MAX-FLATとし、それ以上をHiQ、それ以下をLoQとしています。単位はありません。

## Slide 27
<number>
VAS
VAS – эквивалентный объем динамика. Это возбуждаемый динамиком закрытый объем воздуха в закрытом ящике, упругость которого эквивалентна упругости подвеса диффузора. Эта величина измеряется в литрах (L).
Конструкция закрытого корпуса
Итак, величина Q определяет звуковой характер баса. Предполагаемое качество звучания (Qtc) для закрытого корпуса можно вычислить по приведенной ниже формуле.
Чтобы вычислить емкость корпуса, воспользуйтесь следующей формулой, подставляя реальные параметры динамика.
Vb
１
＝
※Vb＝Объем корпуса
Проверьте по следующей формуле, обеспечит ли конструкция достаточный уровень баса и рассчитайте емкость корпуса. По этой формуле можно узнать величину F3 в условиях закрытого ящика. Если величина f3 недостаточно низка, вернитесь к предыдущей формуле и пересчитайте заново с расчетом на более низку величину Qtc.
Vas
×
Qts
Qtc
+
F0
F3
Vb
×
＝
Vas
Пользуйтесь этими формулам для расчета каждого нового корпуса. Кроме того, для проектирования корпусов АС существует много компьютерных программ. Рекомендуем пользоваться ими.
+ 1
Notes: <number>
VASに付いて
VASはスピーカー（サブウーファー）のダンパーやエッジの硬さを、空気の硬さ（音響コンプライアンス）に換算した数値で、単位はＬ（リットル）です。
シールドエンクロージャーを設計する。
Ｑは低域の音質キャラクターと決める要素ですので、箱に入った状態でのＱであるQtcをまず任意に決めます。
Qtc 音質傾向
0.5以下 音の締まり感（ダンピング）に乏しい感じ、箱がかなり大きくなるが低音は最も良く伸びる。
0.55～0.6 ダンピングは乏しいが、F0が低く、響きが良い感じだがリズム感も出てくる。ふくよかな感じ。
0.65～0.7 最もバランスが取れた状態、このQ値でF3が高くならないようなら、Qtcはこのあたりに設定する。
0.75以上 音が硬すぎて詰った感じになる。ウーファーの数を増やせばクラブミュージックのような低音となる。
次にスピーカーのTSパラメーターと、先ほど任意に設定したQtcを、以下の計算式に代入し、エンクロージャー容積を導きだします。
更に、上の式で導き出したエンクロージャー容積で、十分に低い低音が再生できるかどうか、下の式を用いて、箱に入れた状態でのF0であるF3を導き出します。このF3が十分に低くなければ、もう一度上の式に戻って、Qtｃを下げて再度計算しなおします。
このような式を使って、適切且つユーザーの好みに応じたエンクロージャーを設計します。しかし昨今では優れたエンクロージャー設計用ソフトが数多く発売されておりますので、そちらを使われる事をお勧めします。

## Slide 28: 2) Различия в звучании в зависимости от формы корпуса
<number>
Прямоугольный
Такой корпус прост в изготовлении, но склонен к образованию пиков над F3 и провалов после F3. Выравнивание характеристики достигается такими методами, как установка внутрь отражающей плиты, снижение параллельной фазы, использование звукопоглощающего материала.
Трапециевидный 1
Хотя горб на кривой энергетической характеристики немного сглаживается, но провал после пика все же остается. Желательно умеренное использование звукопоглощающего материала.
F3
Точка перехода
Трапециевидный 2
Характеристика ровнее, чем в двух предыдущих случаях. Если углы корпуса закруглить, характеристика станет еще ровнее.
F3
Точка перехода
F3
Точка перехода
Notes: <number>
2、形状別によるエンクロージャーの音の違い
長方柱
製作は容易なのですが、F3のやや上にピークが発生しやすく、そのすぐ上がディップになりやすい傾向があります。内部に反射板などの工夫を施し、出来るだけ並行面を減らし、さらに吸音材を適切に使う事で、特性がなだらかになって行きます。
台形１
長方柱よりややエネルギーが低域にシフトした特性となりますがピーク後のディップは存在しています。吸音材の適度な使用が望ましいでしょう。
台形２
長方柱や台形1と比べると、特性はなだらかです。内部の角部をなだらかにすると、更になだらかな特性となります。

## Slide 29
<number>
Трапециевидный 3
.
F3
Точка перехода
Скрытый монтаж
Установка сабвуфера в отсек, где хранятся запасные шины в автомобилях типа седан или универсал называется скрытым монтажом. Пол багажного отсека образует акустический экран, удобный для распространения низких частот. И если мы можем понизить переходную частоту на стыке с фронтальными громкоговорителями, то это будет наилучшим местом для установки сабвуфера.
На переднюю часть трапециевидного корпуса 2 наложена еще одна трапециевидная форма. Кривая принимает плавную, покатую форму и звук становится энергичнее.
F3
Точка перехода
Notes: <number>
台形２
長方柱や台形1と比べると、特性はなだらかです。内部の角部をなだらかにすると、更になだらかな特性となります。
台形2の全面に、もう一つ台形を付けたような形のエンクロージャーですが、特性はなだらかで、エネルギー感のある音になります。
ヒドゥンインストレーション
ワゴン車やセダン、ハッチバックなどのスペアタイヤスペースを利用して装着する方法で、俗にヒドゥンインストレーションと呼ばれるやり方ですが、ラゲッジスペースの床がバッフル効果を生み出し、エネルギーが低域側にシフトします。そのため、フロントスピーカーとのクロスを低く取る事が出来れば、最適なサブウーファーレイアウトであるといえます。

## Slide 30: Уменьшение объема корпуса
<number>
Груз конической формы
Перегородка
Если вы не хотите отнимать много места в багажном отсеке или если сам отсек невелик, использовать большой корпус будет невозможно. В настоящее время продается много сабвуферов, предназначенных для установки в небольшие корпуса. И такие корпуса, несмотря на малый объем, дают хороший эффект. Проблемы начинаются тогда, когда корпус должен иметь еще и малую глубину. В этом случае сокращается расстояние от задней части динамика до задней стенки корпуса и отраженная от стенки волна создает резонанс для диафрагмы, в результате чего бас становится глухим. Если внутри сделать перегородку, которая будет рассеивать отражение, это поможет вернуть басу чистоту. Перегородка не должна отнимать много пространства внутри корпуса и не должна разделять его сверху донизу.
Кроме того, выступ конической формы позади динамика (см. рис. внизу слева) из латуни, свинца или даже из усиленной волокном шпатлевки, даст тот же эффект, что и перегородка.
Notes: <number>
エンクロージャーを小型化せざるを得ない時の対処法
ラゲッジスペースを広くとりたい場合や、ラゲッジそのもののスペースが限られている場合などに、エンクロージャーを大きく作れない事があります。昨今では小型エンクロージャー用のサブウーファーも多く、容積的には小さくても良い場合が多いのですが、問題は薄く作らざるを得ない場合です。エンクロージャーを薄く作ると、サブウーファー背面からエンクロージャー後方の壁までの距離が近く、壁から反射した音波がサブウーファー振動板を共振させ、低音に濁りを発生します。これを出来るだけ少なくするためにはエンクロージャー内部で音を乱反射させる仕切り板を装着すれば、かなり解消でき、低音をクリアなものに出来ます。この仕切り板はエンクロージャー容積を損なわないように、ある程度の大きさとし、エンクロージャー内部を完全に仕切ってしまわないように注意して大きさを決定します。
また、下の図のように、真鍮や鉛、或いはファイバーパテなどを利用して円錐形の重りを作り、サブウーファーの真後ろに設置する事で、仕切り板と同様の効果が得られます。

## Slide 31: Установка сабвуфера (1)
<number>
①
②
③
⑤
(1) Спереди по центру
Хорошая позиция. Хорошая связь с фронтальными громкоговорителями, способствует расширению переходной частоты. Хотя в автомобилях с ограниченным пространством впереди такая установка невозможна. Этот способ подходит для микроавтобусов. Поскольку места там не особенно много, для сабвуфера приходится использовать маленький закрытый корпус.
(2) Багажный отсек, направленность вперед
Этот метод очень популярен. Хотя если между сабвуфером и противоположной стенкой багажного отсека места окажется недостаточно, излучаемая сабвуфером звуковая волна подвергается давлению и пострадает качество баса.
Что касается автомобилей типа седан или купе, там погашенная звуковая волна фронтальных громкоговорителей, достигая багажника, меняет фазу на обратную. И если открыть багажник, звук становится неожиданно громким. Обычно причиной тому является внутренняя планировка.
Переднее сидение
Заднее сидение
④
Notes: <number>
3、エンクロージャーの設置 (1)
①フロントセンター
非常に良い取り付け位置で、フロントスピーカーとのつながりも良く、クロスポイントの幅も広がるのですが、フロントセンター付近に十分なスペースのある車種でないとここには設置できません。現実的にはミニバンタイプオンリーの取り付け位置とも言えるでしょう。またエンクロージャー容積も十分に取れない関係上、使用するサブウーファーは小型密閉箱用の物を用いる以外ありません。
②ラゲッジスペース前方、前向け
この位置にレイアウトされる事は非常に多いといえますが、前方のトランク隔壁との間の隙間が十分に開いていないと、サブウーファーから放出された音波に圧縮が加わり、バンドパスエンクロージャーのような働きが起こります。したがって低域の周波数特性は乱れがちです。また、セダンやクーペなどのいわゆる3ボックスタイプの車種では、前方から放出された音波が、後方トランクルーム内に回り込み、逆相化されて打ち消しあいが生じます。トランクを開けると、突然の低音が大きくなる事がありますが、それはこのレイアウトが原因の事が多いようです。

## Slide 32: Установка сабвуфера (2)
<number>
①
②
③
⑤
(3) Багажный отсек, направленность назад
Это неплохой способ. Однако в автомобилях типа седан или купе поведение звуковой волны будет таким же, как и в предыдущем случае. Для исправления этого эффекта следует использовать достаточно большой акустический экран, убрать препятствия на пути звуковой волны или уменьшить размер корпуса. В автомобилях типа хэтчбек или в фургоне таких проблем не возникает.
(4) Вровень с полом
Метод «вровень с полом» применим для багажника, где лежат шины
Пол багажника успешно выполняет роль акустического экрана, бас обретает хорошую пространность и энергию. Этот метод можно использовать в автомобилях разных типов – седан, купе, универсал, кроме моделей, не имеющих пространства для запасных шин. Причем, установка сабвуфера большого диаметра может вызвать проблемы, поскольку места там не очень много.
(5) Задняя дека
Для седана и купе это очень хорошая позиция.
Однако размещения там сабвуфера дека должна быть достаточно широкой, а также очень прочной, чтобы выдержать давление звуковых волн и вес самого сабвуфера.
Переднее сидение
Заднее сидение
④
Notes: <number>
3、エンクロージャーの設置 (2)
①フロントセンター
非常に良い取り付け位置で、フロントスピーカーとのつながりも良く、クロスポイントの幅も広がるのですが、フロントセンター付近に十分なスペースのある車種でないとここには設置できません。現実的にはミニバンタイプオンリーの取り付け位置とも言えるでしょう。またエンクロージャー容積も十分に取れない関係上、使用するサブウーファーは小型密閉箱用の物を用いる以外ありません。
②ラゲッジスペース前方、前向け
この位置にレイアウトされる事は非常に多いといえますが、前方のトランク隔壁との間の隙間が十分に開いていないと、サブウーファーから放出された音波に圧縮が加わり、バンドパスエンクロージャーのような働きが起こります。したがって低域の周波数特性は乱れがちです。また、セダンやクーペなどのいわゆる3ボックスタイプの車種では、前方から放出された音波が、後方トランクルーム内に回り込み、逆相化されて打ち消しあいが生じます。トランクを開けると、突然の低音が大きくなる事がありますが、それはこのレイアウトが原因の事が多いようです。
③ラゲッジスペース前方、後ろ向け
良いレイアウトだといえますが、この場合も3ボックスタイプの車だと音波がエンクロージャー後方に回り込み、音波の逆相化による打ち消しあいが生じます。エンクロージャー前方に十分な大きさのバッフルを取り付け、音波の回りこみを極力防ぐか、或いはエンクロージャーを小型化し、回り込みそのものの存在をなくしてしまうなどといった工夫を施す必要があります。ハッチバック車やワゴン車ではこの問題は起きません。
④床下埋め込み
スペアタイヤのスペースを利用した埋め込み型です。ラゲッジスペースフロアからのバッフル効果が期待でき、低域が良く伸び、エネルギー感の高い低音を再生できます。セダン、クーペ、ワゴン、ハッチバックなど、あらゆる車種に適応できますが、床下にスペアタイヤスペースの無い車は基本的にこの方法を用いる事は出来ません。また、スペアタイヤスペースはそれほど大きいともいえませんので、大口径サブウーファーの装着は困難でしょう。
⑤リアデッキ
セダンやクーペなどでは非常に良い取り付け位置だといえます。しかしリアデッキに十分な広さが無いとサブウーファーを装着することが出来ません。また低音の強力なエネルギーをうける為、またエンクロージャーが吊り下げられたレイアウトとなるため、リアデッキには十分な強度が必要となります。

## Slide 33
<number>
Важные моменты установки сабвуфера
Вес
Энергия баса вызывает резонанс окружающих объектов. Каждый из них начинает издавать звучание на собственных частотах, что ведет к деградации музыкального баса. Для воспроизведения максимально чистого, незагрязненного баса корпус сабвуфера должен быть как можно более тяжелым, чтобы не резонировать самому и не распространять резонанс. Если автомобиль не чрезмерно тяжел, то чем больше вес корпуса сабвуфера, тем лучше бас. Однако если вы выберете для корпуса какой-нибудь резонирующий материал, вроде металла, то несмотря на всю его тяжесть, результат окажется неудовлетворительным. Хороший эффект погашения вибрации дает использование внутри корпуса изолирующего материала, который применяется в домашних акустических системах.
Особенности некоторых материалов
Для корпуса громкоговорителей следует выбирать материал, имеющий наименьший резонанс и не заглушающий звучание. Наиболее подходящим для автомобильной акустики является дерево. ДВП (древесно-волокнистая плита) –очень хороший материал: дешевый, тяжелый, трудно поддающийся резонансу и легкий для обработки. Береза и дуб тоже хороши: тяжелые и трудно поддаются резонансу, хотя дороги и сложны для обработки. Лучше всего использовать плиты толщиной более 18 см. Черное дерево и палисандр, применяемые в музыкальных инструментах, не подходят для корпуса, так как они легкие и хорошо резонируют.
Notes: <number>
サブウーファー取り付けのポイント
重量は重要
低音はあらゆる物体を共振させるエネルギーを持ちます。共振させられた物体はそれ固有の音を生み出し、音楽を濁らせる要因となります。出来るだけ濁りの無い、ピュアな音を再生させるためには、共振を伝えないようにするか、エンクロージャー自体を共振させないよう、出来るだけ重く作る事が重要です。車重が大きく増えてしまわない常識的な範囲内であれば、エンクロージャー重量は重いほど良い低音を再生します。しかし重くても、金属のようなそれ自体が固有の共振を持つものをエンクロージャー素材に使ったりすると、別の共振が発生し、却って悪い結果となります。また、振動を出来るだけ伝えない為に、エンクロージャーの下にホームのスピーカー用のインシュレーターを轢くのも非常に効果があります。
エンクロージャー素材で個性を発揮
素材は出来るだけ共振しないもので、尚且つ重量のあるものを選びますが、万が一共振してしまっても、嫌な音を出さないように、良い音で共振する素材を選ぶと良いでしょう。従ってどのようなオーディオであっても、エンクロージャー素材には木材が最も多用されています。重量と共振しにくさと、共振音の良い素材で、最も安価且つ加工性の高い素材がMDFです。またバーチ材やオーク材なども、高価で加工性は良くありませんが、重くて響きが良く、エンクロージャーに向いているといえます。厚さ18ｍｍ以上の板を用いると良いでしょう。楽器材として良く使われるエボニーやローズウッドなどは、軽くて共振しやすい為、エンクロージャーには不向きです。

## Slide 34
<number>
Звукопоглощающий материал необходим, но не слишком в больших количествах
Звукопоглощающий материал нужен для снижения эффекта стоячих волн внутри корпуса. Но если использовать слишком много этого материала, звучание становится зажатым и снижается отдача громкоговорителя. Приклейте звукопоглощающий материал, как минимум, к задней стенке внутри корпуса, или, как максимум, к задней, верхней и нижней стенкам внутри корпуса. Лучше использовать губчатый материал, нежели, например, стекловату, так как первый обладает лучшими звукопоглощающими свойствами.
В некоторых ситуациях, -- когда сабвуфер имеет очень низкую общую добротность (Qts); когда сабвуфер имеет малый диаметр (менее 20 см); когда сабвуфер имеет большую подвижную массу (М0), -- удобнее использовать конструкцию типа акустическая подвеска со звукопоглощающим материалом в корпусе. Но в автомобильных аудиосистемах такие сабвуферы большая редкость.
* Размещение звукопоглощающего материала внутри корпуса
Звукопоглощающий материал
Минимум
Максимум
Notes: <number>
吸音材は無くてはならないもの、しかし適度に。
吸音材は、エンクロージャー内の定在波を減少させる為に無くてはならないものですが、多く使いすぎると却って音が詰った感じになったり、能率が落ちたりするので注意して使う必要があります。具体的には、長方柱の場合で、最小でエンクロージャー後方の壁面に、最大でもエンクロージャー後方壁面と天板、底板に吸音材を貼ると良いでしょう。吸音材はグラスウール系よりも吸音材特有の音がしないスポンジ系の方が適しています。
また、例外的に、Qtsの非常に低いサブウーファー（0.3以下）で、サブウーファーとしては小口径で、（20cm以下）振動系重量（M0）の大きなスピーカーであれば、エンクロージャー内を吸音材で満たす、アコースティックサスペンションタイプが良い場合もあります。しかしそういったサブウーファーは、カーオーディオ用としては非常に少数です。
※吸音材の入れ方

## Slide 35
<number>
Заключение (1)
Возьмем для примера пару 2-полосных громкоговорителей с 16-см динамиками для домашней аудиосистемы стоимостью $5 000. А сколько стоят использованные в них динамики? Поскольку вопрос этот не из области математики, достаточно высказать предположение. Общая стоимость двух твитеров и двух мидвуферов составляет примерно $200. Остальные $4 800 мы платим за труд, материалы и технологию.
Автомобильные громкоговорители обычно продаются без акустического оформления как пассивная схема. Если за их установку мы запрашиваем $4 800, то автомобильную акустическую систему мы должны настроить так, чтобы та обеспечивала качество звука, на уровне упомянутых домашних громкоговорителей.
Конечно, с этим примером мы хватили через край – все же автомобильные аудиосистемы стоят дешевле, чем домашние.
Салон автомобиля не предлагает благоприятных условий для прослушивания музыки. К тому же, автомобильные фирмы нередко использует средства защиты от перегрева и вибрации, которые отрицательно влияют на звук. Ограничено и пространство внутри салона. Там нельзя установить полноразмерный CD-плеер или сверхтяжелый мощный усилитель, который будет сильно нагревается и требовать большого количества энергии. Но представьте себе автомобильную систему, которая наряду с обычными автомобильными CD-плеером и усилителем включала бы высококачественные домашние АС, удобные для монтажа на приборной доске. Как вы считаете, могли бы вы с ними соперничать?
Notes: <number>
最後に
例えば、仮に、16ｃｍ２WAYのホームオーディオ用スピーカーがあったとします。価格はペア50万円だったとして、このスピーカーに使われているユニットは、一体いくらの商品でしょうか？
数学の問題ではありませんので、予想でお答えするしかないのですが、大体平均的には、ツイーター2個とミッドウーファー2個を合計しても、2万円程度のものが使われているケースが大半でしょうね。つまり残りの48万円が材料代と技術料ということになります。
カーオーディオの場合、スピーカーはユニットのみで、パッシブネットワークが付いて販売される事が圧倒的に多く、お客様からインストレーション費用に48万円をいただいたら、先に挙げた50万円のホームオーディオ用スピーカーと同じ音を出さなければいけなくなります。
上に挙げた例は、さすがに極端だとは思いますが、カーオーディオがホームオーディオと比べると、コストパフォーマンスが低いと良く言われています。もちろん車室内という、音楽を聴く環境としては劣悪な環境ではありますし、熱や振動対策の為、メーカー側も、音に悪影響を及ぼすような保護機能を製品に付加せざるを得ない場合も多いでしょう。また大きさにもある一定の基準があり、DINサイズをはるかに超えるCDプレイヤーや、巨大で超重量で高熱を発し、大電力を必要とするパワーアンプの装着もカーオーディオでは許されません。
ところがもし、CDやアンプはカーオーディオ用のそれであったとしても、高音質なホーム用の、適切な大きさのスピーカーを、そのまま車のダッシュボード上に置けたとしたら、それが奏でる音に、あなたが取り付けたカーオーディオは勝つ事が出来ますか？

## Slide 36
<number>
Некорректно сравнивать автомобильную аудиосистему с домашней, поскольку условия, в которых мы слушаем музыку в дороге и дома, совершенно разные. Но автомобильное аудио развивается. Это касается и громкоговорителей, которые в некоторых случаях даже превосходят домашние. Автомобильные усилители также выросли почти до уровня домашних. К сожалению, CD-плееры не удается вывести за рамки так называемого стандарта DIN, и они сильно отличаются от домашних моделей. Тем не менее, за последние 10 лет автомобильные CD-плееры сделали большой шаг вперед.
Проблема связана с техническим уровнем установки. Хотя качество аппаратуры и повысилось, но если тот, кто устанавливает громкоговорители стоимостью $5 000, не обладает такой же квалификацией, как инженер автозавода, или более высокой, то звучать они будут на $1 000. Квалификация на уровне производственного инженера вовсе не означает умения проектировать или рисовать чертежи. Но означает, что при установке автомобильной аудиосистемы мы должны разбираться в этом деле не хуже инженера на производстве.
Техника установки автомобильных аудиосистем продолжает развиваться. Надеюсь, вы будете откроете свои, новые методы. И тогда автомобильная аудиосистема станет вызывать у нас новые эмоции, будет помогать нам расширять свой кругозор и оттачивать свои интеллектуальные способности.
Заключение (2)
Notes: <number>
カーオーディオとホームオーディオは、音楽を楽しむシチュエーションが異なる事から比較する事は愚かな事です。それでもカーオーディオ製品は年々進化の一途をたどり、スピーカーに至っては、単一比較をするならば、ホーム用のスピーカーユニットよりも良いものが既に多く存在していますし、アンプもホームオーディオとほぼ同等と呼べるまでに進化しています。しかし残念ながらCDプレイヤーはDIN規格という枠を大きく超えることが出来ず、ホームオーディオのそれとは、いまだ比べるべくも無いのですが、それでもここ10年間のカーオーディオ用CDプレイヤーの進歩には目を見張るものがあります。
問題なのは我々インストーラーの技術レベルです。製品がどれだけ良くなっても、インストーラーの技術に、メーカーの技術者と同等かそれ以上のものが無ければ、最初に挙げた50万円のスピーカーの音が、10万円以下に落ちるのと全く同じ意味を持ちます。メーカーの技術者と同じレベルとは言え、それは設計をするとか図面を引くといった問題ではなく、カーオーディオをインストールするということに於いてのみ、メーカー技術者と同じ姿勢で至高の技術を追い求めるべきであるという意味なのです。
カーオーディオインストール技術はまだまだ進化の途上にあります。皆さんの中から、また新たな技術、新たなノウハウが発見され、カーオーディオがより感動的に音を奏で、知的好奇心をくすぐるものへと進化していくことを願ってやみません。

## Slide 37: Секреты настройки автомобильной аудиосистемы с помощью цифрового процессора
Notes: <number>
デジタルプロセッサー調整の極意
The deepest secrets of car audio digital processor tuning.
2005

## Slide 38
<number>
Введение
  Параметры, регулируемые цифровым процессором
Шаг 1, Начальные установки и последовательность настройки
  Начальные установки
    Первичная настройка кроссовера
    Первичная настройка величины ТА
Шаг 2, Настройка кроссовера
  1.Определение спада и частоты перехода СБВ
    (1) Определение спада ФВЧ на нижнем крае сабвуфера
    (2) ФНЧ на верхнем крае СБВ
  2. Определение спада и точки перехода для мидвуфера
    (1) Определение спада ФВЧ на нижнем крае МДВ
    (2) Определение спада ФНЧ на верхнем крае МДВ
    (3) Определение частоты перехода
  3、Определение спада и точки перехода ТВТ
    (1) Определение спада ФВЧ твитера
    (2) Определение точки перехода
  4、Настройка баланса громкости динамиков
Шаг 3, Настройка временной синхронизации (ТА)
  1, Регулировка фазы между твитером и МДВ с помощью ТА
    (1) Определение нормальной (NOR) и противоположной (REV) фазы твитера
    (2) Настройка линейности фазы ТВТ и МДВ с помощью ТА твитера
    (3) Если трудно настроить фазу в канале со стороны водителя
Оглавление
Стр.
3
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
20
21
22
23
25
27
29
31
33
35
Стр.
37
39
41
42
43
44
44
45
46
48
48
48
50
52
54
60
  2, Настройка с помощью ТА фазы сабвуфера и мидвуфера
Шаг 4, Настройка кроссовера и ТА для 3-полосной системы
  1, Настройка кроссовера фронтальной 3-полосной системы
    (1) Определение границ поршневого хода и разделенного резонанса мидвуфера
    (2) Определение спада ФВЧ среднечастотника
    (3) Определение спада ФНЧ среднечастотника
    (4) Определение точки перехода ФНЧ среднечастотника
    (5) Баланс громкости среднечастотника
  2, Настройка ТА в 3-полосной системе
Шаг 5、Настройка с помощью эквалайзера
  1、Начальные установки
    (1) Настройка громкости и баланса частот по тестовому сигналу
    (2) Если на какой-то частоте звук очень тихий или невозможно настроить образ
  2、Настройка по реальной музыке
  3、О настройке с помощью эквалайзера
Заключение
Notes: <number>

## Slide 39
<number>
За последнее десятилетие значительно повысилось качество автомобильных аудиосистем, совершенствуется техника их установки. Революционным шагом стало появление цифрового процессора. Цифровой процессор помогает решать различные проблемы звуковоспроизведения, с которыми мы были вынуждены мириться прежде. Это такие проблемы, как несовпадение фазы из-за разницы в расстоянии левого и правого громкоговорителей, разупорядочение частот из-за стоячих волн, невозможность использования универсального кроссовера из-за разницы в размещении АС в автомобилях разных типов. Цифровой процессор опирается на идею о том, что автомобильная аудиосистема должна обеспечивать пространственное, подлинно художественное представление звука на уровне высококачественной домашней аудиосистемы.
Отсюда вытекает необходимость умения правильно использовать цифровой процессор для настройки. До появления цифровых процессоров внимание установщиков и пользователей автомобильных аудиосистем было сосредоточено, так сказать, на аналоговых средствах настройки – улучшении звучания путем более удачного монтажа, мелких доработок электрических схем. Теперь в дополнение к этому установщикам, использующим в своей работе цифровой процессор, приходится уделять внимание передовым программным технологиям коррекции звука.
Введение
Ref. P-2
Notes: <number>
はじめに
過去十年ほどの間に、カーオーディオは飛躍的な品質向上とインストレーションテクニックの向上を遂げた。中でも特に革命的であったといえるのがデジタルシグナルプロセッサーの登場である。デジタルプロセッサーは、それまで諦めるしかなかったカーオーディオゆえの音響的欠陥、即ち左右スピーカーの距離差による位相差や、定在波による周波数の乱れ、車種ごとに異なるスピーカーの配置によって画一化することが出来ないクロスオーバーネットワークなど、諸々の問題点に対する解決の糸口を与え、カーオーディオが高級ホームオーディオのような芸術的空間表現力を持つことが出来る可能性を具現化した。
しかしそこで問題となってくるのがデジタルプロセッサーを調整する人間の能力である。
デジタルプロセッサー普及以前の、インストーラーレベル、或いはユーザーレベルに於けるカーオーディオテクニックでは、インストレーションなどのアコースティックコントロールとケーブル類や電気回路への工夫といったアナログロジカルコントロールといった、いわゆるハードウエア的音質向上技術が主流であったのに対し、デジタルプロセッサー登場後はそれらの基本テクニックに加え、カーオーディオに取り組む者に対し、非常に困難な「調整技術」というソフトウエア的技術が要求されるようになったのである。

## Slide 40
<number>
Цифровой процессор – слишком сложное устройство, чтобы пытаться настраивать звучание системы с его помощью методом тыка. А в руках пользователя, не обладающего необходимыми знаниями, он может даже представлять опасность. Например, можно легко повредить твитеры, слишком сильного понизив разделительную частоту; или сжечь звуковую катушку, сверх меры подняв коэффициент усиления, не говоря уже о том, что можно перепутать полярность. Если даже вам и удастся с большим трудом подобрать идеальную частоту кроссовера, но без соответствующих знаний вы не сможете правильно настроить баланс левого и правого каналов с помощью 31-полосного эквалайзера. В результате все ваши затраты и умственные усилия так и не дадут эффекта.
В этом пособии описан способ настройки системы с помощью цифрового процессора. Предполагается, что вы обладаете минимальными знаниями в области терминологии. Если вам доводилось пользоваться цифровым процессором, то, внимательно прочитав это пособие, вы научитесь достигать желаемых результатов. Но сложности начинаются уже с самого начала.
Называя звук плохим или хорошим, мы руководствуемся своими ощущениями. Нередко это расходится с теоретическими выкладками. Чтобы научиться грамотно определять на слух, хорошо или плохо звучит система, нужен немалый опыт. Опыт обретается лишь с практикой – регулировкой как можно большего количества систем описанным здесь методом. Это дает основание утверждать, что все установщики автомобильных систем во всем мире все еще проходят стадию накопления опыта. Профессия эта появилась недавно, а развитие цифровых процессоров вообще только начинается. И чем шире их будут использовать специалисты по установке, тем скорее автомобильные аудиосистемы достигнут уровня домашних.
Ref. P-2
Notes: <number>
デジタルプロセッサーは、良い音を求めて暗中模索するには余りにも複雑である。極論ではあるが一定以上のオーディオに対する知識がないまま取り組む事は、ある意味危険であるとさえいえる。ツイーターのクロスを下げすぎてダメージを与えたり、ゲインを上げすぎて直流成分を混入させヴォイスコイルを焼損させるなどといった初歩的ミスは論外としても、オーディオに対する知識がないまま数千とおりの組み合わせが考えられるクロスオーバーネットワークや31バンドの左右独立イコライザーなどを完璧に調整しようとしても、肉体的、精神的苦痛と貴重な時間の代償には見合わない結果しか得られないだろう。
この小冊子では、デジタルプロセッサーの高度な調整方法に付いて述べられている。従って最低限のデジタルプロセッサーに対する知識やオーディオ専門用語については既知であることを前提に書かれてあり、デジタルプロセッサーをある程度使った事がある方ならば、この冊子を熟読する事で、どこをどう弄ればどういう結果が得られるのかに付いて十分習得する事は出来るだろう。しかし問題はそれからである。
音の良し悪しとは本来感覚的なものであり、理論的な考察とは矛盾する。感覚的な良し悪しを習熟するには、ただひたすら練習あるのみである。この小冊子に書かれていることを基本とし、出来るだけ多くのカーオーディオを調整する事以外、熟達の道はない。そういった意味では世界中の全てのカーオーディオインストーラーが未だ発展の途上にあるともいえる。カーオーディオの歴史はまだ浅く、ましてやデジタルプロセッサーの技術開発はまだ始まったばかりである。より多くのカーオーディオインストーラーがデジタルプロセッサーと出会い、技術研鑽を行う事で、いつの日かハイエンドホームオーディオに匹敵するカーオーディオが現れる事を切望している。

## Slide 41
<number>
Параметры, регулируемые цифровым процессором
Звуки в природе состоят из основного тона и гармоник. Основной тон – это чистая частота, определяющая высоту тона (низкий, высокий). Основной тон должен быть громче гармоник. Гармоника – это частота кратная основному тону. Если основной тон составляет 100 Гц, то кратные частоты – 200 Гц, 400 Гц, 800 Гц – являются гармониками, и характер основного тона всякий раз изменяется. Например, одна и та же нота Е, взятая на фортепиано и на контрабасе имеет одинаковый основной тон с частотой примерно 40 Гц и почти одинаковые гармоники. Однако по тембру звук фортепиано явно отличается от звука контрабаса. Это потому, что в каждом случае отличается распределение основного тона и гармоник. Если основной тон и гармоники сдвинуты по времени или различаются по громкости, образуемый в результате звук будет отличаться от исходного и восприниматься как неестественный. Это основная причина неполноценности звучания автомобильной аудиосистемы.
Выполняя регулировку с помощью цифрового процессора, необходимо соблюдать баланс между основным тоном и гармониками, а также баланс между направленностью временной оси и распределением громкости. Это поможет достичь более естественного звучания.
Помните всегда об основном тоне и гармониках. Не фокусируйтесь только на одной частоте. При настройке системы помните о существовании гармоник и о том, что частоты взаимодействуют.
Основной тон и гармоники
Ref. P-3
Notes: <number>
自然界の音は、基音とハーモニクスで構成されている。基音は音程（キー）を決める要素であり、ハーモニクスよりも比較的音量が大きい。ハーモニクスは基音の整数倍の周波数で、基音が100Ｈｚであれば、200Ｈｚ、400Ｈｚ、800Ｈｚといった整数倍の周波数がハーモニクスとして存在し、それぞれの配分により音色が変化するのである。例えばウッドベースのＥ弦開放音と同じＥの音程のピアノの音は、共に約40Ｈｚの基音であり、含まれるハーモニクスの周波数もほとんど同じである。しかしピアノとベースは明らかに音色が異なる。その理由は、基音とハーモニクスの配分がそれぞれで異なっている為である。
基音とハーモニクスが時間軸でずれたり、大きさが異なったりすると、現実の音色とは異なるようになり、リアルさを欠いた不自然な音となる。カーオーディオで最も多い音質劣化の要因がこれである。
デジタルプロセッサーの調整は、基音とハーモニクスのバランスを、時間軸方向と音量配分のバランスを常に念頭に入れ、調整を行う事でよりリアルな再生が可能な調整を行う事が出来るようになる。
常に頭の中で基音とハーモニクスの存在を意識し、一つの周波数にとらわれることなく、どの周波数も整数倍の複数の周波数同士で影響を与え合っている事を念頭に於いて調整をすること。

## Slide 42
<number>
100 Гц
500 Гц
Синтезированная волна с 90-градусной фазовой задержкой частоты 500 Гц
Синтезированная волна с повышенной в 3 раза громкостью частоты 500 Гц
Когда возникают проблемы, например, с фазовым смещением гармоник или с балансом по громкости, форма синтезированной волны нарушается и в результате звук теряет естественность.
Синтезированная волна (100 Гц и 500 Гц)
+
=
Волна с нормальным сложением частот 100 Гц и 500 Гц.
Фазовая задержка
Разница в громкости
Ref. P-3
Notes: <number>
自然界の音は、基音とハーモニクスで構成されている。基音は音程（キー）を決める要素であり、ハーモニクスよりも比較的音量が大きい。ハーモニクスは基音の整数倍の周波数で、基音が100Ｈｚであれば、200Ｈｚ、400Ｈｚ、800Ｈｚといった整数倍の周波数がハーモニクスとして存在し、それぞれの配分により音色が変化するのである。例えばウッドベースのＥ弦開放音と同じＥの音程のピアノの音は、共に約40Ｈｚの基音であり、含まれるハーモニクスの周波数もほとんど同じである。しかしピアノとベースは明らかに音色が異なる。その理由は、基音とハーモニクスの配分がそれぞれで異なっている為である。
基音とハーモニクスが時間軸でずれたり、大きさが異なったりすると、現実の音色とは異なるようになり、リアルさを欠いた不自然な音となる。カーオーディオで最も多い音質劣化の要因がこれである。
デジタルプロセッサーの調整は、基音とハーモニクスのバランスを、時間軸方向と音量配分のバランスを常に念頭に入れ、調整を行う事でよりリアルな再生が可能な調整を行う事が出来るようになる。
常に頭の中で基音とハーモニクスの存在を意識し、一つの周波数にとらわれることなく、どの周波数も整数倍の複数の周波数同士で影響を与え合っている事を念頭に於いて調整をすること。

## Slide 43
<number>
Шаг 1, начальные установки и последовательность настройки
Сначала мы рассмотрим пример базовой акустической системы: 2-полосный фронт + сабвуфер (3-полосная система). Настройка 3-полосной системы опирается на теорию настройки 2-полосной. Позже будут рассмотрены особенности, отсутствующие в 2-полосной.
Пока настройте кроссовер так, чтобы звук просто был слышен, измерьте величину ТА (временная синхронизация) для каждого громкоговорителя и укажите. Ползунки эквалайзера (EQ) должны оставаться в среднем положении.
Установите спад и точку перехода для каждого динамика. Поскольку для одного и того же динамика эти параметры могут быть разными в зависимости от его позиции или типа автомобиля даже в пределах одной системы, то каждый случай требует индивидуальной и очень тщательной настройки.
Прослушивая звук, отрегулируйте исходную величину ТА. Самая плавная стыковка в звучании динамиков достигается путем отслеживания их фазы и ее регулировки.
Прослушивая монофонический тестовый сигнал, уравняйте различия в громкости на каждой частоте для левого и правого каналов и до некоторой степени между отдельными частотами (20 Гц – 20 кГц, 31 полоса).
Прослушивая разную музыку, настройте звучание с помощью эквалайзер,. На этапе точной настройки постарайтесь возможности аудиосистемы.
Начальные установки
Установка кроссовера
Настройка TA
EQ, первичная настройка
EQ, точная настройка
Вся настройка выполняется с кресла водителя. Это пособие не содержит объяснений о настройке звука ни с сидения пассажира, ни с заднего сидения.
Ref. P-4

## Slide 44
<number>
Начальные установки
Первичная настройка кроссовера
Целью первичной настройки является просто достижение уровня, при котором музыка слышна нормально. Задайте, если это возможно, полосу пропускания сабвуфера. Фильтр верхних частот (ФВЧ) мидвуфера установите на 80 Гц-100 Гц для динамика диаметром примерно 13 см, и на 50 Гц-63 Гц для динамика диаметром примерно 16 см. Что касается твитера, то на данном этапе не важно, какую переходную частоту задавать – главное, чтобы звук не искажался. Обычно устанавливают выше 4 кГц, так как эти частоты хорошо слышны. Для спадов задайте -12 дБ на октаву.
На данном этапе у нас нет основы, от которой можно было бы отталкиваться, поэтому точки перехода частот и величину спада можно выбирать произвольно. Это лишь предварительная настройка.
Ref. P-5
All slopes are –12dB/oct

## Slide 45
<number>
Первичная настройка величины TA
При настройке ТА (временной синхронизации) на данном этапе измеряем расстояние от каждого громкоговорителя до позиции слушателя и вводим результат. Сядьте в кресло, положите голову на подголовник и измерьте расстояние от громкоговорителя до своего носа. Теперь, когда вы примете обычную позу водителя за рулем, конечная точка линии, окажется в центре вашей головы. Расстояния до твитера очень важно, поэтому измерения следует проводить особенно тщательно.
Кладем голову на подголовник и измеряем расстояние от динамика до носа. Результат фиксируем.
Когда мы принимаем нормальную позу за рулем, конечная точка оказывается в центре нашей головы.
Ref. P-5

## Slide 46
<number>
Шаг 2, Настройка кроссовера
Изменение фазы с крутизной спада
Фазовая характеристика динамика по частоте не обязательно постоянна. Поэтому может возникнуть смещение по фазе, образующее высшие гармоники. А в условиях автомобильной аудиосистемы в зависимости от угла, под которым установлен громкоговоритель, отклонение фазы разных частот может быть очень сильным.
Цифровой процессор (кроме моделей с КИХ-фильтром, которые не изменяют фазы), как и аналоговый процессор или пассивный кроссовер способен генерировать отклонение фазы. Фазовая характеристика громкоговорителя не бывает идеальной, поэтому для ее улучшения стоит использовать способность кроссовера изменять фазу.
Даже если в кроссовере использован КИХ-фильтр и фаза не изменяется, то изменения происходят на уровне баланса энергии громкоговорителя в зависимости от угла спада и частоты перехода – в результате меняется его частотная характеристика. Поэтому какова бы ни была фазовая характеристика кроссовера, в любом случае он нуждается в тщательной настройке.
Смещение фазы в зависимости от спада
Тип спада Угол смещения фазы
-6dB 90°
-12dB 180°
-18dB 270°
-24dB 360°
Спад и точку перехода в кроссовере устанавливают, начиная со стороны баса. Это делается для того, чтобы корректно разместить гармоники ВЧ-динамика, сопровождающие основной тон. Сначала определяют спад и точку перехода от НЧ-динамика, который воспроизводит преимущественно основной тон. Выбирать оптимальные спад и частоту перехода, следует только, прослушивая подходящий для каждого динамика музыкальный материал.
Ref. P-6

## Slide 47
<number>
1. Определение спада и частоты перехода для сабвуфера
* Диск для тестирования
Сабвуфер автомобильной аудиосистемы имеет довольно узкий частотный диапазон, в котором не особенно много высших гармоник. Поэтому для его настройки лучше использовать музыкальный материал с малым количеством обертонов. Это может быть соло на контрабасе.
Рекомендованный диск
Brian Bromberg
WOOD2
Трек 3, BlueBossa
Насыщенное басом соло без участия других музыкальных инструментов. В звуке контрабаса мало обертонов, поэтому он хорошо подходит для настройки сабвуфера.
Ref. P-7

## Slide 48
<number>
ФВЧ (фильтр пропускания верхних частот) воздействует на верхние частоты динамика, а ФНЧ (фильтр пропускания нижних частот) – на нижние частоты.
Определяя границу спада и точку перехода для ФВЧ, обращайте внимание на верхние частоты. И наоборот, определяя границу спада и точку перехода для ФНЧ, обращайте внимание на нижние частоты. Ищите такой спад и такую точку перехода, при которых динамик звучал бы наиболее чисто и естественно.
Этот способ является общим для всех динамиков.
Определяя спад ФВЧ,
слушайте верхние частоты динамика.
Определяя спад ФНЧ,
слушайте нижние частоты динамика.
Включите режим приглушения звука (MUTE) для всех громкоговорителей, кроме сабвуфера. Слушаем только сабвуфер. Установите ФВЧ сабвуфера на 20 Гц, а ФНЧ – в положение THROUGH [транзит].
Проигрывая CD, слушайте верхние частоты сабвуфера, которые на рис. слева обозначены красным. Если у вас модель диаметром 25 см, слушайте звучание примерно на 80-100 Гц. Найдите такую крутизну спада, при которой верхние частоты сабвуфера звучали бы наиболее чисто и энергично.
(1) Определение спада ФВЧ на нижнем крае сабвуфера
Ref. P-7

## Slide 49
<number>
Определив крутизну спада ФВЧ и ФНЧ, перейдем к определению частоты перехода. Сначала для верхних частот. Слушая звук на частоте примерно 100 Гц (в области красного пятна на рис. слева), подбираем такую точку перехода, при которой звучание наиболее чистое и динамичное.
Если при определении точки перехода ФВЧ задать слишком высокую частоту, то прежде всего может пострадать эффективность сабвуфера, так как его частотный диапазон довольно узок. Мой собственный опыт подсказывает, что точка перехода 20 Гц хороша почти во всех случаях. Но иногда, если установить 25 Гц или 31,5 Гц, то слушать музыку становится легче. Обычно так бывает тогда, когда объем корпуса слишком мал и образуется пик на нежелательных частотах.
(2) Определение спада ФНЧ на верхнем крае сабвуфера
(3) Определение частоты перехода
Определив спад ФВЧ, устанавливаем крутизну спада ФНЧ для сабвуфера.
Установите точку перехода на 80 Гц или на 100 Гц и оставьте пока так.
Прослушивая звучание в области, обозначенной на рис. синим пятном, найдите такой уровень спада, при котором бас был бы наиболее глубоким и ярким, с пространным низом.
Ref. P-8

## Slide 50
<number>
Крутизна спада (касается всех динамиков)
По поводу оптимальной крутизны спада нет единого мнения. Одни считают оптимальным пологий спад (-6дБ, -12 дБ), другие – крутой (-24 дБ и более). При большой крутизне спада фаза изменяется вместе со спадом и впоследствии ее не всегда удается компенсировать регулировкой величины ТА. При этом изменения звука в точке перехода становятся невнятными, затрудняя процесс поиска наиболее оптимального варианта. Мой собственный опыт подсказывает, что пологий спад дает более гладкую стыковку частот и позволяет лучше отстроить звучание. В большинстве случаев наилучший эффект дают величины -6 дБ, -12 дБ, -18 дБ, независимо от того какие динамики и какой метод установки используются.
Теперь определим точку перехода в области нижних частот. Прослушивая звучание в области обозначенной на рис. слева синим пятном, выберите такую точку перехода, при которой бас был бы наиболее глубоким и ярким с наилучшей пространностью низов.
Следует также принимать в расчет необходимость гладкой стыковки с мидвуфером (среднечастотным динамиком), которым мы займемся позже. Запоминайте и положения, при которых достигается не только самое лучшее, но и относительно хорошее звучание.
Ref. P-8
Notes: <number>
スロープに付いて（全ユニット共通）
－6ｄＢや-12ｄＢのような緩いスロープが良いのか、-24ｄＢ以上の急峻な切れ角を持つスロープが良いのかは意見が別れるところであろう。急峻なスロープを用いると、それだけ位相が進み、後のＴＡでの補正が追いつかなくなる事がある。またクロスポイントによる音の変化がわかりにくく、適切なクロスポイントを見つけ出すことが困難となる。経験則に基づいて述べるならば、緩いスロープの方が繋がりはよく、音をまとめやすいように感じる。
どんなスピーカーであっても、どのような取り付け方法を用いていても、大体-6ｄＢ、-12ｄＢ、-18ｄＢのいずれかのスロープで音が決まる事が多い。

## Slide 51
<number>
2.Определение спада и точки перехода для мидвуфера
* Диск для тестирования
Мидвуфер во фронтальной 2-полосной конфигурации имеет самую широкую полосу пропускания, предлагающую простор для смешения основных тонов и гармоник. Если можно позволить себе крайнее сравнение, то автомобильную 2-полосную систему можно уподобить АС с 13-см или 16-см динамиком полного диапазона, дополненную супертвитером и сабвуфером. Поэтому для настройки мидвуфера следует использовать музыкальный материал двух типов: с большим количеством средних (СЧ) и срдених-верхних СЧ/ВЧ), а также средних-нижних (СЧ/НЧ) и нижних частот (НЧ).
В качестве материала с малым количеством баса можно выбрать музыку с преобладанием СЧ и СЧ/ВЧ. В качестве материала с мощным и энергичным басом подойдет музыка с преобладанием СЧ/НЧ и НЧ.
Рекомендованные диски
Музыка с преобладанием СЧ и СЧ/ВЧ
Jacintha
Autumn Leaves
Трек 11, Here's To Life
Здесь нет ни баса, ни барабана – только фортепиано и вокал. В вокале присутствует много обертонов, позволяющих оценить, характерных для СЧ/ВЧ диапазона.
Музыка с преобладанием средних-нижних и нижних частот
Shannon Cufman
Loud Guitars Big Suspicions
Трек 1, Few And Far Between
Четкая линия баса. Много энергии. Хорошая атака. Материал удобен для проверки демпфирования. В музыке доминируют СЧ/НЧ.
Ref. P-9

## Slide 52
<number>
(1) Определение спада ФВЧ на нижнем крае мидвуфера
Приглушите (режим MUTE) все динамики, кроме мидвуфера, чтобы слышать только мидвуфер. Затем приглушите мидвуфер со стороны водителя, чтобы слышать только тот, который расположен со стороны пассажира. Установите ФВЧ мидвуфера в положение 25 Гц (самое низкое значение), а ФНЧ – в положение Through..
Включите CD с музыкой, содержащей средние и средние-верхние частоты. Прислушивайтесь как будет воспроизводить эти частоты мидвуфер, находящиеся в диапазоне примерно 300 Гц-5 кГц, который на рис. слева отмечен красным пятном. Найдите такой спад, при котором вокал и фортепиано не приглушались бы, были бы слышны все нюансы вокала, а реверберация была бы обильной и отчетливой.
Рекомендованный диск
Почему надо слушать только один канал?
Как уже отмечалось, фазовые характеристики динамика изменяются в зависимости от крутизны спада переходной частоты кроссовера. Если мы будем пытаться определить спад, который обеспечивал бы наилучшие фазовые характеристики, слушая стерео, нам будет мешать разница в звуке каждого канала, и очень трудно будет распознать, что правильно, а что нет. К тому же, в автомобиле редко удается слышать оба мидвуфера под одним и тем же углом, и это еще больше затрудняет настройку. Слушать стерео нет никакой необходимости, так как на этом этапе настройки мы преследуем лишь одну цель – определить спад, который обеспечивал бы наилучшие фазовые характеристики динамиков.
Когда настройка выполняется из кресла водителя, вы будете слышать под более благоприятным углом мидвуфер, расположенный у сидения пассажира. Поэтому сначала определите крутизну спада и точку перехода, слушая динамик со стороны пассажира, а потом задайте те же значения для мидвуфера со стороны водителя.
Ref. P-10

## Slide 53
<number>
Рекомендованный диск
(2) Определение спада ФНЧ на верхнем крае мидвуфера
Определив спад ФВЧ, переходим к определению спада ФНЧ мидвуфера.
Точка перехода кроссовера установлена на максимальное значение 12,5 кГц и до сих пор не изменялась.
Слушая музыку с большим количеством СЧ/НЧ и НЧ, найдите такой спад, при котором бас в области, отмеченной синим пятном на рис. слева, простирался бы как можно ниже, оставаясь при этом чистым, упругим и увесистым, чтобы барабан звучал ритмично и отчетливо.
Ref. P-10,11
(3) Определение частоты перехода
Рекомендованный диск
Определив спад ФВЧ и ФНЧ, займемся установкой частоты перехода.
Начинаем с ФВЧ. Слушая музыку с преобладанием СЧ и СЧ/ВЧ, обращаем внимание на звуки в области 300 Гц-5 кГц, отмеченной красным пятном на рис. слева, и находим такую частоту перехода, которая обеспечивала наиболее чистое воспроизведение голоса и фортепиано.

## Slide 54
<number>
Здесь очень важно обеспечить гладкую стыковку с сабвуфером. К этому времени для сабвуфера уже определена наилучшая переходная частота. Если углубление в точке перехода маленькое, то при повышении коэффициента усиления (gain) сабвуфера на этом месте образуется гладкая стыковка. Если углубление в наилучшей точке перехода ФНЧ сабвуфера слишком большое, тогда трудно будет добиться хорошей стыковки: с повышением коэффициента усиления сабвуфера она несколько выравнивается, но звук становится гулким. В таком случае следует отдавать приоритет частоте вокруг переходной точки ФВЧ мидвуфера и подстраивать сабвуфер под мидвуфер. Или, если у сабвуфера есть еще одна хорошая точка перехода поблизости от переходной частоты ФВЧ мидвуфера, задайте эту точку и попробуйте сгладить стыковку, повышая коэффициент усиления сабвуфера.
Если в наилучшей точке перехода между сабвуфером и мидвуфером есть лишь небольшой пробел, то хорошей стыковки можно достичь за счет повышения коэффициента усиления сабвуфера. (Если изначально эффективность сабвуфера довольно велика, то, возможно, понадобится наоборот увеличить пробел в точке перехода).
Если пробел в наилучшей точке перехода между сабвуфером и мидвуфером слишком велик, отдайте приоритет ФВЧ мидвуфера и подстройте под него ФНЧ сабвуфера. Или выберите другую переходную точку, близкую к переходной точке мидвуфера, которая обеспечивала бы неплохие фазовые характеристики сабвуфера, затем отрегулируйте стыковку с помощью коэффициента усиления. Если разница между точками перехода слишком велика, значит сабвуфер и мидвуфер составляют неудачную комбинацию, или есть какие-то проблемы с установкой.
Ref. P-11

## Slide 55
<number>
Рекомендованный диск
Определение точки перехода ФНЧ
Прислушиваясь к звукам на частотах, отмеченных синим пятном на рис. слева, начинайте постепенно снижать значение ФВЧ, которое на данный момент составляет 12,5 кГц. Ищите такую точку перехода, при которой низы звучали бы свободно, бас был бы четким, упругим и чистым.
Наилучшая точка перехода только одна, но есть и другие, которые тоже дают хороший эффект. Запомните позиции этих точек: они могут пригодиться потом для стыковки с твитером.
Настройка мидвуфера во фронтальной 2-полосной конфигурации очень важна. И хотя твитер с сабвуфером также вносят важный вклад в качество общего звучания, но определение крутизны спада и точки перехода для мидвуфера и их настройка требуют гораздо большей дальновидности, чем в случае с твитером и сабвуфером. Дело в том, что мидвуфер воспроизводит основные тона и гармоники всех инструментов в широком диапазоне частот – от нижних до верхних. Между тем, твитер воспроизводит в основном гармоники, а сабвуфер – только основной тон басовых инструментов или немузыкальные низкие частоты. Поэтому определение точки перехода и спада, которые обеспечивали бы наилучший общий эффект, требует времени и умения заглядывать вперед.
Прошу понять меня правильно: для воспроизведения музыки важны все громкоговорители. Однако самым сложным для настройки, и поэтому требующим особого внимания, является именно мидвуфер.
Ref. P-12
Notes: <number>
次にＬＰ側のクロスポイントを決定する。
図中の青い丸付近の音を聴きながら、HPを12.5kHzから徐々に下げていく。低域が良く伸び、硬く締まった感じでベースの音階がはっきりするクロスポイントを探す。
ベストなクロスポイントは一箇所であるが及第点となるクロスポイントもいくつかある場合が多い。それらを覚えておいて、ツイーターのクロスポイントとの関連性を含め、いくつかのポイントを候補に絞っておく。
フロント2way構成時におけるミッドウーファーの調整は極めて重要である。サブウーファーやツイーターも音作りに於いては同様に重要なユニットであり、その価値はかわらないが、クロスオーバースロープとクロスポイントを決めるにあたっては、ミッドウーファーの調整はツイーターやサブウーファーとは比較にならないほど慎重を要する。その理由は、ツイーターはほとんどがハーモニクスを再生しており、サブウーファーは低音楽器の基音のみかもしくは楽器音ではない低音を再生しているのに対し、ミッドウーファーは低域から高域まで、大半の楽器の基音とハーモニクスを再生しているからだ。それだけにクロポイントとスロープの設定には慎重を要し、またベストと言える組み合わせが見つかるまで時間がかかる。
誤解がないように付け加えておくが、音楽再生の重要度に於いてはどのユニットも重要である。ただしベストな設定を見つけ得だす事が最も困難なユニットがミッドウーファーだという事である。

## Slide 56
<number>
3、Определение спада и точки перехода для твитера
*Диск для тестирования
Диапазон твитера (за исключением некоторых моделей) ограничен высокими частотами. Здесь редко встречаются основные тона – преимущественно гармоники. Поскольку верные и неверные гармоники определяют характер основного тона, то качество звучания твитера является важным фактором, определяющим музыкальность. Твитер сильно влияет на звучание инструментов нижнего и среднего регистра, воспроизводимое мидвуфером. Для настройки твитера можно использовать музыкальный материал, в котором фигурируют металлические инструменты, способные издавать высокие ноты.
Рекомендованный диск
Tomasz Stanko Quartet
Soul of Things
Трек 7, Ⅶ
Очень хорошо записаны высокие частоты. Особенно ярко звучат тарелки. Можно сказать, что это лучший диск для настройки твитера.
Ref. P-13
Notes: <number>
特殊な物を除き、ツイーターの再生帯域は高域に限定されている。従って大半の再生帯域において基音が少なくハーモニクス成分ばかりである。ハーモニクス再生の良し悪しが音色を決定するのならば、ツイーターの再生音の良し悪しは、音楽性を決定付ける重要な要素になっているといえる。
ツイーターはまた、ミッドウーファーなどに多く含まれる低音楽器や中音の楽器に対しても大きな影響を与えるため、金属質な、重量感のある高音楽器の音を調整用に用いるとよいだろう。

## Slide 57
<number>
(1) Определение спада ФВЧ твитера
Приглушите сабвуфер, оставив только твитер и мидвуфер. Приглушите мидвуфер у сидения водителя, чтобы был слышен только мидвуфер со стороны сидения пассажира (это можно сделать также регулятором баланса).
Подстройте ФВЧ твитера под ФНЧ мидвуфера.
Большая часть звуков, воспроизводимых твитером, представляет собой гармоники. Поэтому определять точку перехода только для самого твитера – дело трудное и чревато ошибками. Ищите наилучшую точку перехода, прослушивая звучание мидвуфера, но главное это фаза между мидвуфером и твитером.
Прослушивая звучание на верхнем крае твитера и на нижнем крае мидвуфера – в областях, обозначенных на рис. слева красным и синим пятнами, ищите такую крутизну спада, при которой сверхвысокие частоты обретали бы свободу, а тарелки или цилиндр звучали бы чисто.
Изменяя крутизну спада, вы изменяете фазу твитера.
Формально положение «в фазе» или «не в фазе» определяется далее при настройке величины ТА.
Варьируйте фазу, пока не найдете наилучший спад для твитера. Определив спад, фазу оставьте пока как есть.
Ref. P-13
Notes: <number>
まず、ツイーターとミッドウーファー以外の全てのユニットをMUTEにし、ツイーター、ミッドウーファーのみで再生させる。運転席側はMUTEにし、助手席側のみで音を聴く。（バランス調整でも可）
ツイーターのHPはミッドウーファーのLPに合わせる。
ツイーターは再生するほとんどの周波数帯がハーモニクスである。従って単体でクロスポイントを決める事は困難で間違いの原因になりやすい。ミッドウーファーと同時に再生しながら最適なクロスポイントを探っていくが、その際問題となるのがミッドウーファー、ツイーター間の位相である。
ツイーターの高域とミッドウーファーの低域、図中赤丸と青丸あたりの音を聴きながら、超高域がよく伸び、尚且つシンバル、ハイハットなど金属質な高音楽器の重量感がわかるような、重さの伴った高音が現れるスロープを探し出す。
その際、ツイーター側のPhase（位相）の切り替えを行いながら、それぞれのスロープを切り替えていく。
正式にPhaseをinにするかoutにするかは、後のTA調整時に決定する。ここではあくまでツイーターにとってベストなスロープを見つけ出すために位相を切り替えながら行う。
ベストなスロープが決まったら、phaseはとりあえずその時の状態を維持しておく。

## Slide 58
<number>
(2) Определение точки перехода
Установив крутизну спада, переходим к определению точки перехода. Но сначала приглушите мидвуфер, чтобы был слышен только твитер.
Правда, поскольку сейчас будет работать только твитер, получить идеального представления о музыке будет невозможно. Тем не менее, слушая низкие (красное пятно) и сверхвысокие (синее пятно) звуки твитера, настройте его частоту перехода. Обращайте внимание на сверхвысокие нюансы. Они помогают услышать, например, насколько далеко простирается звон тарелок. Если точка перехода не обеспечивает слышимости сверхвысоких нюансов, она не годится в качестве таковой для твитера. Не годится и такая точка перехода, при которой в области красного пятна на рис. слева появляется «песочек».
Определяя точку перехода, послушайте совместное звучание твитера и мидвуфера. Стоит также сравнить несколько точек перехода, переключаясь с одной на другую. В этом случае вы можете воспользоваться функцией памяти.
Поскольку твитер воспроизводит гармоники почти всех музыкальных инструментов, то и воздействует на все частотные диапазоны. Поэтому хорошо, если вы выберете такую точку перехода, которая обеспечивала бы корректную передачу эха и реверберации, присутствующих в музыкальной записи.
Ref. P-14
Notes: <number>
スロープが決まれば、次にクロスポイントであるが、ここで一旦ミッドウーファーをMUTEにしてツイーター単体で再生する。
この場合、ツイーターだけでは音楽として成立しないので、完全な判断は出来ないが、ツイーターの低いあたり（赤丸）と超高音域（青丸）を聞きながら、クロスポイントを前後してみる。すると超高音のニュアンスに乏しい感じのする周波数がいくつかあるはずだ。超高音のニュアンスがわかりにくければ、シンバルの音がどこまで長く伸びるかで判断すれば良い。超高音域のニュアンスに乏しいクロスポイントはツイーターのクロスポイントとしてふさわしくない。また、低い方へとクロスポイントを下げるに従い、図中の赤丸の付近に「ジャリジャリ」とした砂をかむような感触が聴き取れるようであれば、それ以下の周波数はツイーターのクロスポイントとして使用できない。
ツイーターの好ましくないクロスポイントを踏まえたうえで、ミッドウーファーと同時に再生し、クロスポイントを決定する。
いくつかのクロスポイントを切り替えて比較すると良い。その際、デッキのメモリー機能を活用するとわかりやすいだろう。
判断基準としては、ツイーターはほとんどの楽器のハーモニクス成分を含んでいる為全帯域に於いて影響を及ぼす。従って音楽全体を聞きながらよりエコー感やホールトーンがよく再生されるクロスポイントを選ぶと良い。

## Slide 59
<number>
Рекомендованный диск для выбора переходной частоты твитера
Rebecca Pidgeon
The New York Girl’s Club
Трек 11, Auld Lang Syne/Bring It On Home Me
Умеренное эхо, удобное для отслеживания, так как в композиции мало инструментов.
Точка перехода между твитером и мидвуфером прочно связана с эффективностью каждого из них. На рис. слева красными стрелками показаны реальные точки перехода между динамиками разной эффективности. Если, тщательно выбрав наилучшую частоту перехода, вы впоследствии понизите эффективность твитера относительно эффективности мидвуфера, то можете почувствовать ухудшение общего звучания. Осуществлять регулировку эффективности твитера и мидвуфера следует одновременно с выбором частоты перехода. Пусть вас не смущает вид кроссовера на настроечном дисплее.
Ref. P-14
Notes: <number>
Rebecca Pidgeon The New York Girl’s Club
Truck11 Auld Lang Syne/Bring It On Home Me
程よいエコー感があり、演奏楽器の数が少ないので非常に解りやすい。
ツイーター、ミッドウーファー間のクロスポイントは、それぞれのユニットの能率ともかかわりが深い。図中→は能率が異なる際の実クロスポイントとなる。クロスポイントを厳密に選び出し、これがベストだと感じても、ツイーターの能率をミッドウーファーに合わせて下げてみると違和感を覚えたりすることがある。ツイーター～ミッドウーファー間の能率あわせと、クロスポイント選びは同時に行う事。注意事項としては、調整画面のクロス表示に惑わされないように。

## Slide 60
<number>
4、Настройка баланса громкости динамиков
*Диск для тестирования
*Музыкальный материал для настройки баланса громкости должен обладать следующими особенностями: Чем меньше динамики в музыке, тем лучше
Однообразная музыка предлагает больше точек соприкосновения для слуха, не надо ждать, пока музыка достигнет кульминации, необходимой для оценки. Музыкальных инструментов не должно быть ни слишком много, ни слишком мало
Когда музыкальных инструментов много, в звучании присутствует много гармоник.
Если инструментов мало и они издают широкий диапазон звуков от низких до высоких, это хорошо. Но если инструментов крайне мало (а капелла, пьеса для гитары), то невозможно будет задействовать весь диапазон частот.
Использование максимального диапазона тонов для каждого инструмента
Пьеса для баса и вокала с переходом от низких нот к высоким предлагает хороший музыкальный баланс.
Умеренная реверберация и хорошее качество записи
Слишком сильные эхо и реверберация создает проблемы для настройки, но и сухой, клинический тон тоже не годится. CD должен предлагать достаточно высокое качество звука.
Рекомендованный диск
Jennifer Warnes
The Well
Трек 2, It’s Raining
Умеренная реверберация, упругие барабаны, мягкий бас.
Широкий диапазон басовых тонов. Однообразная аккордовая прогрессия, охватывающая диапазон низких и средних частот.
Вокал сосредоточен в основном в СЧ-диапазоне. Много обертонов. Высокие ноты звучат мягко и отчетливо.
Ref. P-15
Notes: <number>
※各ユニット間の音量バランスを整えるには、以下のような特徴を持ったディスクが良い。
音楽としてのメリハリが少ない
単調な音楽ほど聴くポイントが全体に渡って存在し、曲が評価ポイントに達するまで待たずに済む。
楽器の数は多すぎず少なすぎず
楽器の数が多いとそれだけ倍音成分も多く迷いやすい。低音から高音までの楽器が揃っていれば楽器数は少なくてもよいが、アカペラやギターの弾き語りなど、極端に楽器数が少ないと低音から高音までが揃わない。
各楽器の音階は出来るだけアップダウンしている楽曲
ベースやボーカルなどは低い音から高い音までよく上下する曲の方がバランスは取りやすい。
ホールトーンが程ほどに存在し、音質の良い録音
ホールトーンがありすぎてもわかり辛いし、全く録音されていないようなドライな感じでは差が出にくい。録音にはある一定以上の音質レベルにあるものが望ましい。
Jennifer Warnes The Well
Truck2 It’s Raining
ホールトーンが程よく、締まった感じのドラムスに柔らかい感じのベース。
またベースは音階が低いところから高いところまで良く変化し、
コード進行は単調で低音域から中音域まで及んでいる。
ボーカルは中域に情報量が多く、倍音成分も多く録音されている。
高音は柔らかく質感が高い。

## Slide 61
<number>
При настройке баланса между твитером и мидвуфером изменяйте коэффициент усиления только твитера (вверх-вниз). Старайтесь не допустить утрату вокалом воздушности и в то же время не испортить тяжесть удара тарелок или хай-хэта. Поскольку с изменением коэффициента усиления изменяется и точка перехода, их регулировку следует выполнять одновременно. Наилучшей точкой перехода между твитером и мидвуфером будет та, которая обеспечивает ниалучшую различимость эха.
Настраивая баланс между сабвуфером и мидвуфером, изменяйте коэффициент усиления только сабвуфера (вверх-вниз). Старайтесь, чтобы барабаны не утратили четкости и ритмичности. Низкие и высокие басовые ноты должны быть слышны с одинаковой громкостью. После этого обратите внимание на нюансы касания струн баса пальцем или на удар пальцами по барабану – если нюанс будет испорчен, поищите более удачную точку перехода, перемещая взад-вперед переходную частоту сабвуфера. Не важно, как будут выглядеть спады на экране – с перекрытием или с зазором, -- главное, чтобы хорошо передавались нюансы звучания.
Ref. P-15
Notes: <number>
各ユニット間のバランスを取る際、ツイーター～ミッドウーファー間はツイーターのみゲインを上下させて調整する。ボーカルの空気音がきつくならないように、それでいてシンバルやハイハットの重さが損なわれないようなバランスを心がける。またゲインが変わればクロスポイントも変化するので、合わせて操作する。よりエコー感の多く感じられるクロスがツイーター～ミッドウーファー間のベストクロスである。
サブウーファー、ミッドウーファー間は、サブウーファーのゲインを上下させて調整する。ドラムスが緩んでリズム感がなくなってしまわないように、またベースの音階が、低いところと高いところでほぼ同じ音量に聴こえるように調整する。バランスが取れても、ベースの指が弦にタッチするニュアンスやドラムスの叩く感じが損なわれるようならば、サブウーファーのクロスを前後させて、より良好なところを探す。調整画面上、かぶったり開いたりしていても、ニュアンスが感じ取れるならばそれでよい。

## Slide 62
<number>
Шаг 3, настройка временной синхронизации (ТА)
Важность точных измерений
Позиция музыкальных образов
Правильным является такое позиционирование, когда музыкальные образы располагаются по центру. Для этого необходимо провести точные измерения на стадии первичной настройки и выполнить последующую процедуру регулировки ТА.
У всех разные вкусы: одни предпочитают иметь центральный образ перед собой, другие –посередине салона автомобиля. Но центральный образ, который формируется в результате стандартной настройки ТА, является наиболее естественным. Я не рекомендую вам изменять позицию центрального образа.
Следует отметить особую важность точности измерений расстояния от каждого динамика до слушателя, которые вы проводили во время первичной настройки. Установка временной синхронизации (далее «ТА») предполагает, что звуковая волна от диффузора каждого динамика в абсолютных условиях будет достигать уха слушателя за одинаковое время.
Но если измерения были неточными, то при настройке позиционирования музыкальных образов, которое выполняется путем изменения величины ТА, результат будет некорректным. Так, на месте центрального образа может оказаться образ, сформированный прямой звуковой волной левого канала и отраженной волной правого, или прямой звуковой волной левого канала и запоздавшей волной правого.
Это нарушает образность на всех диапазонах частот. Вот почему на стадии первичной настройки необходимо точно измерить и указать расстояние от динамиков до слушателя. Тогда настройка ТА будет корректной.
Ref. P-16
Notes: <number>
タイムアライメント（以下TA）調整に於ける、初期設定時の実測値入力は極めて重要である。各ユニットからリスナーまでの実測値を入力してからのTA調整は、まず絶対条件として、各スピーカーの振動板からリスナーまでの音波到達時間がほぼ一致していることを意味している。しかし実測値を入れなくても、TAを動かしてセンターイメージが現れる箇所に定位を定める事は可能である。しかしそれはもしかしたら左側の直接音と右側の反射音で現れた定位かもしれない。或いは右側の直接音と、左側の1波長遅れた直接音で取れた定位なのかもしれない。いずれにせよそのようなずれが発生するほど、あらゆる帯域に渡って予期せぬ悪影響を及ぼすようになる。その事から、調整の初期の段階でユニット～リスナー間の距離を厳密に測定し、インプットしてから本格的な調整を試みるようにする事で、正確なTA調整が可能となるのである。

## Slide 63
<number>
*Диск для настройки ТА
Монофоническая запись
Для настройки ТА удобнее всего использовать монофоническую запись. Там все музыкальные инструменты располагаются по центру между двумя громкоговорителями. Когда какой-то звуковой образ оказывается не в центре или начинает перемещаться, значит что-то не в порядке. К тому же, в монофонической записи сигнал каждого из каналов одинаков. Меньше вероятности ошибиться при настройке ТА для твитера и мидвуфера.
Предпочтительно использовать музыкальный материал с малым количеством инструментов, с хорошим тональным балансом между низкими и высокими нотами, с вокалом и однообразной музыкой.
Найти монофонический диск с хорошим качеством звука довольно трудно. Лучше всего искать среди сери джазовых квартетов 50-х годов.
Рекомендованный диск
Helen Marrill
Трек 2, You’d Be So Nice To Come Home To
Монофоническая запись 1954 года, Нью-Йорк. Превалируют звуки баса и щеток ударника. Вокал в начале и в конце. Посередине соло на фортепиано и на трубе. Все части хорошо подходят для настройки ТА. Поэтому есть смысл записать каждую из них по отдельности на CD-R и проигрывать при настройке.
Ref. P-16
Notes: <number>
TA調整に用いるディスクは、完全にモノラル録音された物が最適である。モノラル録音は全ての楽器が左右スピーカーの中心に定位する。もし一部の楽器の音像が中心に定位しなかったり、動いたりしているようならば、どこかに問題点があることがすぐにわかるからだ。またモノラル録音であれば左右共に同じ信号なので、ツイーター～ミッドウーファー間などのTA調整を行う際にも間違いが少なく、非常に解りやすい。
選ぶディスクは、なるだけ楽器の数が多すぎない物で、低音から高音までバランスよく揃っており、ヴォーカル入りで単調な曲の物が望ましい。
モノラルで音質の良いディスクを探すとなると中々見つからないのが現状だが、1950年代のジャズカルテットなどから探すと見つかるだろう。

## Slide 64
<number>
1, Регулировка фазы между твитером и мидвуфером с помощью ТА
Далее мы отрегулируем фазу между твитером и мидвуфером – так называемую «линейную» фазу. Как я уже отмечал, твитер влияет на звучание во всех частотных диапазонах. Если фаза между твитером и мидвуфером отрегулирована правильно, акустическая система будет воспроизводить все низкие и высокие ноты музыкальных инструментов с хорошим балансом между основным тоном и гармониками.
Выравнивание фазы по вертикали
Вероятно, вы знаете, что для домашних АС используются корпуса двух типов. В корпусе типа А диафрагмы всех динамиков расположены почти на одном уровне, а звуковые катушки -- на разных. В корпусах типа В диафрагмы расположены иначе, но звуковые катушки выровнены по одной линии.
Ситуация, когда у нас есть только значения ТА, полученные в ходе первичной настройке, эквивалентна варианту с корпусом типа А, где диафрагмы динамиков хотя и находятся на одной линии, но их волны достигают уха слушателя за разное время. Корпус типа В, где звуковые катушки выровнены по одной линии, гораздо эффективнее с точки зрения линейности фазы.
Этот метод называется теорией линейной фазы. Перенеся эту теорию в салон автомобиля и регулируя величины ТА, мы можем обеспечить хорошую линейность фазы и отличную музыкальную образность.
Далее рассмотрен способ достижения линейной фазы на слух, без обращения к средствам калибровки.
Ref. P-17
Notes: <number>
ツイーター、ミッド間いわゆる「縦方向」の位相を合わせる。
ツイーターは前記したように、全体域に渡って影響を及ぼすユニットである。ツイーターとミッドウーファーの位相が完全に整合されれば、低音楽器から高音楽器に至るまで、基音とハーモニクスのバランスが取れた正確な再生が可能になる。
ホームオーディオにAのタイプのエンクロージャーとBのタイプのエンクロージャーがあることをご存知の方は多いだろう。Aのタイプは各ユニットが振動板上ではほぼ同じ位置にあるがヴォイスコイル位置では段差がある。Bのタイプでは振動板上では同じ位置ではないが、ヴォイスコイルは各ユニットが縦に一致している。
TAを初期設定で実測値を入力しただけの状態はAの状態にあたる。スピーカーは振動板で一致していても、音波の到達タイミングにずれが生じるため、ヴォイスコイル位置で各ユニットを一致させているBのタイプの方が音波到達時間は一致し、位相が合いやすい。
この方法のことをリニアフェイズ理論というが、TAを用いて車室内でリニアフェイズ理論を実現する事で、より良好な定位とリニアリティが実現できる。また広がり感も最も大きくなる。
ここでは測定器等を用いず、ヒヤリングでリニアフェイズを実現する方法を解説する。

## Slide 65
<number>
Практическое применение теории линейной фазы в кабине автомобиля
1) Без настройки TA
2) Первичная настройка ТА
3) Окончательная настройка ТА
Это наглядная реализация теории линейной фазы. На рис. 1 показана ситуация до настройки ТА. Она характерна для большинства автомобильных АС: твитер находится ближе к слушателю, чем мидвуфер.
После первичной настройки (рис. 2) ситуация несколько меняется. Она принципиально не отличается от предыдущей, но поскольку твитеру добавлена задержка, то результат можно сравнить с корпусом типа А, где все диафрагмы расположены в одной плоскости.
Добавление твитеру дополнительной задержки подводит нас к ситуации, показанной на рис. 3. Здесь все звуковые катушки выровнены по одной линии, что обеспечивает линейность фазы. Чтобы задать твитеру дополнительную задержку, надо изменить расстояние до слушателя, изменив величину ТА.
Ref. P-17
Notes: <number>
イメージ的には上図のような感じである。TA未調整時は1の状態のように、大体どの車でもミッドウーファーよりもツイーターの方が近い状態になる。実測値を入力すると、2のような状態になる。これは基本的に取り付け位置は変わらないが、ツイーターにより大きなディレイが加わる為、振動板の位置が同じ位置に並んだのと同じ意味だ。2の状態を基本とし、ツイーターに更にディレイをかけると3の状態となる。この状態でボイスコイルが同じ位置となり、リニアフェイズとなる。ツイーターを遅らせるには、TAが距離入力のみの場合、距離の単位を減らしていくことでより多くのディレイが掛ることになる。

## Slide 66
<number>
Настройка фазы по вертикали с помощью ТА выполняется для каждого канала отдельно. Если подавать сигнал сразу на два канала, то будет трудно определить, в каком именно канале вертикальная фаза не в порядке. Чтобы слышать только один канал, воспользуйтесь регулятором баланса или функцией MUTE кроссовера. Настроить фазу для слушателя на сидении пассажира довольно легко. Но вот вокруг водительского сидения много отражений, поэтому настройка там сложнее.
(1) Определение нормальной (NOR) и противоположной (REV) фазы твитера
Звук твитера
Звук мидвуфера
Функцией MUTE отключите звук сабвуфера. С помощью регулятора баланса или MUTE отключите один канал, оставив тот, что расположен со стороны сидения пассажира, и включите монофоническую тестовую запись. Если музыкальные образы твитера и мидвуфера будут размещаться так, как показано на рис. слева, значит оба громкоговорителя работают в нормальной фазе.
Если твитер и мидвуфер слышны порознь, как показано на рис.слева, значит два громкоговорителя работают в противофазе.
Ref. P-18
Notes: <number>
TAで縦方向の位相を調整するとき、必ず片チャンネルずつ行う。左右同時に再生してしまっては、どちらのチャンネルが縦方向の位相が狂っているのかがわかり辛い。片チャンネルにするにはバランスコントロールで片チャンネルに振るかクロスオーバーのMuteを使って行えばよい。
概して助手席側の位相は合わせやすいが、運転席側は反射が多く、わかり辛い傾向がある。
サブウーファーをMuteしバランスで助手席側に寄せるかクロスオーバーで運転席側のユニットを全てMuteし、助手席側のみでモノラル録音を試聴した時、ツイーター、ミッドウーファー間に左のような定位が出る場合は現在のPhase出力の状態で両ユニットの関係は正相である。
左の写真のようにツイーターとミッドウーファーが分離して聴こえるようならば現在のPhase出力の状態で両ユニットの関係は逆相である。

## Slide 67
<number>
В случае с акустикой серии ODR фаза переключается в системном режиме. NOR – нормальная фаза, REV – противофаза. Рисунки предыдущего слайда показывают то, как слышна музыка в действительности – с нормальной или с противоположной фазой. Это вовсе не значит, что при установке переключателя фазы на NOR мы будем иметь ситуацию как на верхнем рисунке, а при установке на REV – как на нижнем. Если переключатель фазы установлен в положение NOR, а звуковая картина выглядит как на нижнем рисунке, значит фаза в действительности фаза является противоположной. Повторяю, это касается акустики серии ODR.
Переключение фазы
Если музыкальный образ показывает противоположную фазу, как на нижнем рисунке предыдущего слайда, установите переключатель фазы (Phase) в положение REV, если тот установлен на NOR; или наоборот – в положение NOR, если тот установлен на REV. Это возвращает звучание в нормальную фазу (верхний рисунок предыдущего слайда). Однако мы не можем утверждать, что теперь у нас все в полном порядке, так как фазу можно регулировать еще и плавно -- сообщая твитеру задержку путем изменения величины ТА. Выбирать тот или иной метод следует в зависимости от конкретной ситуации. Обычно, если спад ФВЧ твитера пологий, то лучше использовать задержку, а если спад крутой – то переключатель фазы. А вообще, лучше попробовать то и другое и потом выбрать наиболее приемлемый вариант.
Ref. P-18
Notes: <number>
ODRの場合、位相切り替えは、ネットワークモード内のPhase切り替えで行う。NORが正相出力、REVが逆相出力となっている。上の写真の助手席側における定位の現れ方は、あくまでリスニングポジションに於いて正相で聴こえているか逆相で聴こえているかということであり、ODRのPhase切り替えをNORにしたら上の写真、REVにしたら下の写真のようになると言っている訳ではない。ODRのPhaseの設定がNORであろうと、下の写真のように聞こえたらそれは逆相である。混同してはいけない
縦の定位が下の写真のように逆相だった場合、その時のPhase出力がNORだったらREVに、REVであればNORに切り替えると、上の写真のように正相に聞こえるようになる。しかしその行為が必ずしも正しいとはいえない。それはツイーターのTAを大きく遅らせることで、Phase出力を切り替えることなく、位相を合わせることも可能だからだ。どちらが良いかはそれぞれの環境によって異なるが、概ね、ツイーターのHPスロープが緩い時はディレイを使ってあわせた方がよく、急峻な場合はPhase出力を切り替えた方がよいようである。実際には両方を試してみて、良い方を選択すると良いだろう。

## Slide 68
<number>
(2) Настройка линейности фазы твитера и мидвуфера с помощью ТА твитера
Задав результаты измерений, продолжим настройку фазы, изменяя величину ТА твитера. Начинаем с акустики со стороны сидения пассажира. Настройку со стороны сидения водителя оставим на потом, так как она сложнее. Одни модели процессоров позволяют варьировать задержку, изменяя время, другие – изменяя расстояние. В первом случае для увеличения задержки надо увеличить значение, а во втором – уменьшить.
Результат первичной настройки (нормальная фаза): музыкальные образы как на рис. вверху. Это аналогично схеме с диафрагмами расположенными на одной линии.
Включите монофоническую запись и начинайте увеличивать задержку твитера, медленно, по одному делению изменяя величину ТА. Образ твитера немного спустится вниз, а образ мидвуфера поднимется ему навстречу. Это аналогично постепенному смещению твитера назад, как показано на схеме вверху.
Ref. P-19
Notes: <number>
実測値入力済みの状態から、ツイーターのTAのみを動かして定位を絞り込んでいく。まずは助手席側から行い、わかり辛い運転席側は後に回す。
ツイーターのディレイを増やす場合、m/sec単位の入力が出来る機種は数値を追加していけばよいが、cm単位とinch単位の入力しか出来ない機種は数値を減らしていく。
初期設定のままの状態。（正相状態）定位は写真のような状態であり、振動板面で距離が一致している。
モノラル音源を聴きながらツイーターのTAをワンクリックずつ、ゆっくりと遅らせていく。すると写真のようにツイーターの定位は少し下に下がり、ミッドウーファーの定位が大きくツイーターに近づきはじめる。これは上図のようにツイーターを後ろに下げていく行為と同じである。

## Slide 69
<number>
Теперь звук твитера и звук мидвуфера почти сливается. Наилучший вариант – это когда фаза совмещается полностью, обеспечивая высокое разрешение, исключительную четкость музыкальных образов, хорошую линейность звучания и объемную музыкальную сцену, выходящую за пределы кабины.
Если фаза была нормальной, то эти изменения происходят после смещения регулятора буквально на 1-3 деления. Иногда результат первичных измерений даже не нуждается в дополнительной настройке. Если фаза была противоположной, регулятор понадобится сместить на 3-5 делений. Если вы перемещаете ТА дальше, но не слышите никаких изменений, или если образы двигаются непредсказуемо, возможно, были ошибки при установке, сильно вибрирует дверь, что-то не так с акустическим экраном или с углом твитера.
Завершив настройку канала со стороны пассажирского сидения, тем же методом настройте линейность фазы в канале со стороны сидения водителя.
Ref. P-19
Notes: <number>
ツイーターの音と、ミッドウーファーの音が、ほぼ一致した状態。これが最も位相が整合している状態であり、解像度が高く、定位はピンポイントで、広がり感は車幅を越え、リニアリティの非常に良い音となる。
この変化は、正相の状態から始めた場合は1～3クリック以内に起こるが、または初期設定のままで良いときもある。逆相の状態からだと3～5クリック必要とする。もしそれ以上TAを動かしても変化が感じられないとか、定位が近づきあうのではなく、あらぬ方向に動くなどということがある場合、ドア防振やバッフル、ツイーターの角度などで、インストレーションミスの可能性がある。
助手席が決まれば、同様に運転席もリニアフェイズに調整する。

## Slide 70
<number>
(3) Если трудно настроить фазу в канале со стороны водителя
Приступив к настройке линейности фазы в канале со стороны водителя, вы почувствуете, насколько это сложнее. Когда вы привыкнете, дело значительно упроститься. А пока слушать надо очень внимательно, стараясь определить, как меняется звучание с каждым смещением ТА на одно деление. Эта процедура требует много времени. Есть смысл слушать не только с кресла водителя, но и с сидения пассажира. В режиме моно и стерео.
После завершения настройки каждого канала по отдельности и полного совмещения фазы при проигрывании музыки через оба канала должен появиться очень четкий и устойчивый центральный образ. Если в каком-либо канале фаза не была настроена, центральный образ окажется сдвинутым, или музыкальные инструменты окажутся разделенными, даже в монофонической записи. Причина чаще всего связана с неправильной настройкой временной задержкой (ТА) в канале со стороны водителя. В таком случае включите оба канала одновременно, чтобы проверить центральный образ и настройте ТА твитера со стороны водителя. После этого можно переходить к настройке вертикальной фазы в канале у сидения водителя.
При этом очень важно, чтобы вертикальная фаза в канале со стороны пассажира была уже идеально отрегулирована.
Ref. P-20
Notes: <number>
運転席側のTAをリニアフェイズにあわわせようとするとき、助手席に比べて非常に解りにくいと感じるだろう。耳が慣れてくると運転席側だけでも解るのだが、ワンクリックするたびにじっと聞き込んで耳を慣らしながらTAを動かさねばならず、時間はかかりがちになる。そんな場合、運転席だけで聞くのではなく、運転席、助手席共に再生させ、ステレオで聴いて判断するとわかりやすい。
本来、方チャンネルずつ調整し、位相整合が完全に取れた状態で左右共に再生すると、ピンポイントで動かないセンターイメージが出現しているはずである。しかしどちらかのチャンネルで位相整合が取れていないと、定位が動いたり、モノラル音源でありながら楽器がばらばらに定位していたりすることがあるが、概ね調整しにくい運転席側のTAがずれている場合が多い。従ってその場合、左右共に再生し、センターイメージの状態を把握しながら、運転席側のツイーターのTAを操作する事で、解りにくかった運転席側の縦方向の位相整合を取る事が出来る。
前提条件として、助手席側の縦方向の位相は、完璧に整合されている事が重要である。

## Slide 71
<number>
Когда вертикальная фаза в левом и правом каналах отстроена идеально, в центре устанавливается четкий образ, обозначенный на рисунке желтым пятном. Но если высокие звуки расходятся в стороны (синее пятно) или бас перемещается по диагонали вверх-вниз (красное пятно), то, скорее всего, не совмещена фаза в канале со стороны водителя. В этом случае, прослушивая по одному каналу, увеличьте величину задержки, чтобы обеспечить точное совмещение фазы.
Но для этого надо, чтобы уже была правильно настроена фаза в канале со стороны пассажирского сидения.
*Если вам никак не удается отрегулировать вертикальную фазу
Прежде всего попробуйте проанализировать возможные причины, связанные с установкой. Вот некоторые направления для поиска:
Расширяется диапазон низких частот
Проверьте, нет ли вибрации двери, обратите особое внимание на ее внутреннюю часть. Возможно, резонирует обшивка, а сама дверь стучит.
Смещена звуковая сцена
Иногда звуковая сцена смещается, даже если в свое время и была зафиксирована: возможно, слушатель находится не в центре, а звуки слева и справа отражаются по-разному. Но если она смещена слишком далеко, значит слишком велика разница в воспроизведении частот левым и правым каналами. Проверьте надежность защиты двери от вибрации. Проверьте, одинаковы ли акустические экраны фронтальных громкоговорителей.
Нет ощущения пространства
Возможно, неверен угол, под которым установлен твитер.
Ref. P-20
Notes: <number>
左右とも、縦方向の位相が整合されている時、黄色い円のようにピンポイントで動かない定位が出現するが、高音が青い円のように広がっていたり、低音が赤い円のように斜め上下に動いたりする時は、概ね運転席側の位相が取れていないときが多い。こういう場合方チャンネルで聴くのではなく両チャンネルから再生し、運転席側のツイーターのディレイを増やしていき、定位がきちんと取れるよう調整する。
ただしその場合、助手席側の位相は助手席側単独できちんと取れていることが絶対条件である
まずは一旦頭を切り替えて、インストレーションを疑ってみる事である。以下の状況を参考にして欲しい。
低域が広がっている
ドア防振、特にドア内装の裏側がちゃんと制振出来ているかどうか確認する。ドア内張りが共振し全体が太鼓のように音を出している可能性がある。
定位がどうしても動いてしまう。
車の場合、リスニングポジションが中心でない事から反射音が左右異なる為、定位が定まっても多少動く時はある。しかし大きく動きすぎるようであれば左右の周波数特性が大きく異なっている可能性がある。ドア防振やバッフルが左右ほぼ均等になっているかチェックする。

## Slide 72
<number>
2, Настройка с помощью ТА фазы сабвуфера и мидвуфера
Обычно точка перехода между сабвуфером и мидвуфером находится в диапазоне низких частот. Волна там достаточно длинная, и если имеет нормальную фазу, то после первичной установки ТА особых проблем там не возникает. Однако даже если переход кроссовера соединен нормальной фазой, то с вторжением частотного спада сабвуфера в более высокие частоты мидвуфера фаза начинает поворачиваться, что оказывает отрицательный эффект на СЧ/НЧ-диапазон мидвуфера. Нередко возникает аномалия на частотах близких к 160 Гц или 200 Гц. Это смазывает атаку импульсных басовых нот, таких как удары барабана. Хотя при этом мы слышим бас с достаточной громкостью и все звуковые компоненты связаны нормальной фазой.
Даже если область перехода имеет нормальную фазу,
но когда фаза оказывается здесь, меняется ее направление,
и в области среднего баса появляются искажения.
Ref. P-21
Notes: <number>
サブウーファー、ミッドウーファー間は、クロスポイントが低音域である事が多い為、波長が長く、TAは初期設定のままでPhaseの出力さえ合っていればさほど大きな問題点は発生しない。しかしクロスポイント付近は正相で繋がっていても、サブウーファーのスロープが高い周波数に及んでくると位相が回りだし、ミッドウーファーの中低音域あたりに悪影響を及ぼす。大体160Ｈｚ、200Ｈｚ付近の周波数がおかしくなる場合が多い。これが低音の音量は十分で正相で繋がっているように聴こえても、ベースのタッチが出なかったり、音階が聴き取りにくかったり、或いはバスドラ、バスタムのアタック音が感じられなかったりする場合の大きな要因となっている。

## Slide 73
<number>
Настройка ТА для сабвуфера
Диск для тестирования
Здесь рекомендуется музыка, насыщенная низкими частотами, с широким диапазоном басовых нот и чистыми и четкими ударами барабана.
Рекомендованный диск
Brian Bromberg WOOD2
Трек 1, Caravan
Бас начинает тему, барабаны поддерживают ее, как бы подталкивая.
Мощное эмоциональное воздействие. Хорошая запись атаки баса и барабанов.
Поменяйте фазу в системном режиме на NOR или REV и проверьте результат на слух. Если бас звучит громко, значит фаза нормальная. Перейдите к ТА и увеличьте задержку. Если ваша модель цифрового процессора позволяет указывать время, увеличьте число. Если ваша модель позволяет указывать только расстояние, уменьшите число.
Диапазон смещения образа сабвуфера не столь велик, как у твитера, поэтому, изменив величину ТА на 1-2 деления, вы вряд ли услышите разницу. Понадобится пройти 5-10 делений.
Слушайте звучание в области, обозначенной желтым пятном на рисунке предыдущего слайда. Наилучшей величиной ТА для сабвуфера будет та, при которой басовые ноты будут звучать наиболее увесисто и отчетливо, а у барабанов появится наиболее чистая и яркая атака.
Если с увеличением задержки изменения остаются незначительными, можно наоборот уменьшить задержку. Попробуйте то и другое. При уменьшении задержки числовое значение может опуститься до 0. в этом случае переключитесь на режим ввода расстояния и увеличьте там значение.
Ref. P-21
Notes: <number>
ベースの音階が低域から中域までアップダウンし、ドラムスのアタックが明瞭に録音されている、激しい感じの曲が良い。
Brian Bromberg WOOD2
Track1 Caravan
ベースが主旋律を取り、
ドラムスがたたみかけるようにサポートする。
アタック感が強く、
ベースのタッチ感やドラムスのアタック音も
良好に録音されている。
はじめにネットワークモード内のPhase切り替えでNORとREVを切り替えて位相を確認する。低音が明らかに大きく聴こえる方が正相である。次にサブウーファーのＴＡを操作し、最初はディレイの数値を増やしていく。時間単位の入力が可能な機種は数値を増やし、距離単位の入力のみの機種は数値を下げていく。
動かす幅はツイーターほどシビアではなく、1～2クリック程度では音の変化はでにくい。5～10クリックの幅で動かしてみる。
上図の黄色の円付近の音を聴きながら、ベースの低い音が重く聴こえ、かつベースの音階が最も明瞭となり、ドラムスのアタック音が最もはっきりする箇所がサブウーファーＴＡのベストポイントとなる。
ディレイを増やす方向で変化が乏しければ、今度は初期設定からディレイを減らす方向に切り替えてみると良い。両方やってみて最もよいと思えるポイントを探す。ディレイを減らす場合、時間単位の入力では、サブウーファーが0になっている場合が多いので、距離入力に切り替え、数値を上げていく。

## Slide 74
<number>
Шаг 4, Настройка кроссовера и ТА для 3-полосной системы
Концепция настройки фронтальной 3-полосной системы
Настройка фронтальной 3-полосной системы гораздо сложнее, чем 2-полосной. Чтобы добиться от нее удовлетворительного качества звучания необходимо затратить в несколько раз больше сил и времени. Дело в том, что в 2-полосной системе мидвуфер обслуживает звучание почти всех музыкальных инструментов, твитер берет на себя гармоники, а сабвуфер – основные тона басовых инструментов и низкочастотные эффекты. То есть, мидвуфер передает основной тон большинства инструментов, а твитер – гармоники высшего порядка. И этого вполне достаточно, если динамики правильно соединены между собой. Разрыв между основным тоном и гармониками в мидвуфере в какой-то мере восполняется оптимальной настройкой спада кроссовера. Сабвуфер, мидвуфер и твитер отличаются по характеру. В 2-полосной системе мидвуфер воспроизводит основную часть музыки (собственно музыку). Далее роли распределяются: твитер поддерживает высшие гармоники, а сабвуфер – супербас.
В 3-полосной системе полоса мидвуфера, где сосредоточены тона большинства музыкальных инструментов, распределена между двумя динамиками. Мидвуфер берет на себя нижнюю половину диапазона, а среднечастотный динамик (далее просто среднечастотник) – верхнюю. Оба динамика должны иметь совершенно одинаковый характер. Они должны быть идеально отрегулированы по фазе и обеспечивать хорошую музыкальную связность.
Но ведь есть еще и твитер. Если мидвуфер и среднечастотник хорошо сочетаются между собой, с ними надо еще идеально стыковать и твитер, воспроизводящий гармоники всех инструментов. Значит, чтобы дополнить систему среднечастотником, понадобится (1) определить его наилучшую фазовую характеристику и диапазон воспроизводимых частот, (2) реализовать хорошую связь с мидвуфером, (3) определить оптимальные варианты соединения с твитером. Трехполосная система не будет звучать лучше 2-полосной, если должным образом не отрегулировать связь между мидвуфером и среднечастотником. Зато если 3-полосная система отстроенная идеально, 2-полосная никогда не сравнится с ней по звучанию.
Ref. P-22
Notes: <number>
フロント3wayの調整は2wayと比べ圧倒的に難しく、納得の行く音質に至るまでには数倍の労力と時間が必要となる。その理由は2wayの状態では楽器音の大半をミッドウーファーが担当し、ツイーターの帯域はほとんどがハーモニクス、サブウーファーの帯域は低音楽器の基音と楽器以外の低音を再生していた。つまり、大半の楽器の基音はミッドウーファーに属し、高次のハーモニクスをツイーターが再生してそれをきちんと繋げれば良かったのである。ミッドウーファー内で発生する基音とハーモニクスのずれは、クロスオーバースロープを最適にする事である程度改善できていた。そもそもサブウーファー、ミッドウーファー、ツイーターの性質は異なっており、2way再生の場合、音楽再生の中核（音楽再生帯域とでも呼ぶべきか）はミッドウーファーが担っており、それをツイーターが高次ハーモニクスで、サブウーファーが超低音でサポートするという役割分担が出来ているのである。
3wayの場合、大半の楽器音が集中するミッドウーファーの帯域を2つのユニットで再生する事になる。これは同じ性質の帯域を2つのユニットで再生するということである。音楽再生帯域の下半分をミッドウーファーが、上半分をミッドレンジが受け持つのならば、その両者は全く同じ性質でなければならない。その上で完全な位相的整合を取り、良好な繋がりを実現させる。
しかしそこで問題となるのがツイーターである。たとえミッドウーファー、ミッドレンジ間で良好な繋がりが実現できたとしても、音楽再生帯域の上に、ツイーターのハーモニクス再生帯域を完璧に乗せてやらなければならない。つまり、ミッドレンジを1個追加する為に、①ミッドレンジの良好な位相特性と再生帯域を見つけ出し、②ミッドウーファーとの良好な繋がりを実現し、③ツイーターとの最適な繋がりを探し出すという、3つの重要な作業が増えるわけである。
フロント3wayは、特にミッドウーファー、ミッドレンジ間で最適な繋がりと音の整合性が取れていなければ、2wayよりも良い音にする事は決して出来ないだろう。しかし完璧に整合された3wayに於いては、2wayでは決して到達する事の出来ない領域の音を奏でる事が出来る。

## Slide 75
<number>
Метод настройки фильтра пропускания нижних частот не отличается от метода для 2-полосной системы. Кроссовер выглядит так:
Сабвуфер → Мидвуфер → Среднечастотник → Твитер
Настройте в указанной последовательности. При настройке линейной фазы с помощью ТА начинайте с результатов измерений, как и в случае с 2-полосной системой.
Между мидвуфером и среднечастотником → Между среднечастотником и твитером → Между мидвуфером и сабвуфером
Настройка фазы производится в указанном выше порядке.
Процедура настройки 3-полосной системы
Ref. P-22

## Slide 76
<number>
1, Настройка кроссовера фронтальной 3-полосной системы
*Диапазон поршневого хода и диапазон разделенного резонанса
Среди несомненных достоинств фронтальной 3-полосной системы – отличные фазовые характеристики и малые искажения. Это становится возможным благодаря тому, что все динамики работают только в режиме поршневого хода.
Что такое поршневой ход и разделенный резонанс? Звуковая катушка, расположенная в центре, вибрирует под воздействием сигнала, диффузор начинает резонировать и динамик издает звук. При определенной высоте тона центральная часть диафрагмы и ее края по периметру окружности смещаются на одинаковое расстояние. Такое движение ассоциируется в движением поршня. Но когда высота тона повышается и движение звуковой катушки ускоряется, периметр диафрагмы не успевает за движениями центральной части и начинает отставать. Это явление называется разделенным резонансом.
При настройке кроссовера 3-полосной системы важно сначала найти границу поршневого хода и разделенного резонанса мидвуфера. Область возле этой границы будет оптимальным местом для определения переходной точки между мидвуфером и среднечастотником.
Ref. P-23
Notes: <number>
フロント3wayのメリットの一つに、全ユニットがピストンモーション帯域のみで動作する事により、歪みの少ない位相特性に優れた音を作る事が出来るということが上げられる。
ではピストンモーションと分割共振とは一体何か、スピーカーユニットは構造上、中心に位置している筒状のボビンに巻かれたボイスコイルが振動し、その振動がコーンに共振して音を発する。ある一定の高さの音までは、振動板の中心付近もエッジに近い外周付近も同じように動いている。この状態をピストンモーションという。ところが音がより高くなり、ボイスコイルの振幅が速くなると、振動板の外周付近は中心付近の動きに付いて来れず、遅れるようになる。これが分割共振である。
3wayのクロスオーバー調整は、まずミッドウーファーのピストンモーション帯域と分割共振帯域の境を見つけることが重要である。その境付近がミッドウーファーとミッドレンジのクロスポイントとして最適な領域である。

## Slide 77
<number>
Приглушите все динамики со стороны пассажирского сидения, кроме мидвуфера. До определения спада процедура та же, что и для 2-полосной системы.
Слушая звуки в области, обозначенной красным пятном, начинайте понижать частоту ФНЧ. Ближе к красному пятну вы найдете точку перехода мидвуфера, где звучание становится особенно энергичным. Это и есть граница диапазона поршневого хода и разделенного резонанса мидвуфера. Найдите здесь точку, которая обеспечивала бы наилучшую передачу нюансов в целом.
Поскольку мидвуфер будет работать только в диапазоне поршневого хода, его фазовые характеристики сильно изменятся. Поэтому снова отрегулируйте крутизну спада ФНЧ мидвуфера. Найдите такой спад, при котором бас в области красного пятна на рис.слева был бы наиболее низким и увесистым.
Ref. P-23,24
(1) Определение границ поршневого хода и разделенного резонанса мидвуфера
Диск для тестирования
Здесь нужна музыка с сильной атакой на нижних частотах и однообразным ритмом.
Shannon Cufman
Loud Guitars Big Suspicions
Трек 1, Few And Far Between
Достаточно ровная линия фонового баса. Энергичное звучание с хорошей атакой. Легко распознать глушение басовых нот.
Преимущественно средние и низкие частоты.
Notes: <number>
赤い丸付近の音を聴きながら、LP側のクロスポイントを低い方へとどんどん下げていく。
するとある周波数で赤い丸付近、ミッドウーファーの低域クロスの付近が非常にエネルギッシュに鳴り出すポイントがある。その周波数付近がミッドウーファーのピストンモーション帯域と分割共振帯域の境となる。その前後のクロスポイントで最も全体のニュアンスが良くなる周波数を見つける。
ミッドウーファーがピストンモーション帯域のみとなるため、ミッドウーファーの位相特性が大きく変わってしまう。従ってここでもう一度、ミッドウーファーのLP側のスロープをやり直す。図中赤丸あたりの低音が、より低く、重厚に聞こえるようになるスロープを見つけ出

## Slide 78
<number>
(2) Определение спада ФВЧ среднечастотника
Диск для тестирования
Среднечастотник оказывает большое влияние на диапазон частот мидвуфера. В данном случае наиболее подходящей для тестирования будет музыка, в которой задействован весь частотный диапазон, с естественным звучанием, без особых эффектов.
Jennifer Warnes The Well
Трек 2, It’s Raining
Умеренная реверберация, легкие барабаны и мягкий бас. Бас охватывает широкий нотный диапазон. Однообразная аккордовая прогрессия в нижних и средних частотах. Вокал с обширной информацией в СЧ-диапазоне, Много обертонов. Высокие ноты звучат мягко и отчетливо.
В канале со стороны пассажирского сидения приглушите все, кроме мидвуфера. Задайте позицию THROUGH (транзит) для области средних частот ФНЧ. Обращая внимание на звуки в областях, помеченных на рис. слева красным (ФНЧ мидвуфера) и синим (ФВЧ среднечастотника) пятнами, найдите такой спад, который обеспечивал бы ощущение целостности диапазона, не давал эффекта маскирования и сохранял хорошую реверберацию. Помните, что мидвуфер и среднечастотник – это один динамик.
Здесь определяется также и фаза среднечастотника. Переключаясь с NOR на REV, выберите позицию, при которой музыкальные образы обоих динамиков совместились бы посередине. Добиться этого будет легче, чем в случае с твитером.
Ref. P-24
Рекомендованный диск
Notes: <number>
ミッドレンジはミッドウーファーの帯域にも大きな影響を及ぼす。従って全体域に渡る楽器が用いてあり、ナチュラルで癖のない録音のディスクを使用するとよいだろう。
ホールトーンが程よく、締まった感じのドラムスに柔らかい感じのベース。
またベースは音階が低いところから高いところまで良く変化し、コード進行は単調で低音域から中音域まで及んでいる。
ボーカルは中域に情報量が多く、倍音成分も多く録音されている。
高音は柔らかく質感が高い。
助手席側のミッドウーファー、ミッドレンジ以外、全てMuteする。ミッドレンジのLP側はスルーにしておく。図中赤丸のあたり、ミッドウーファーの低域と青丸付近のミッドレンジの高域を聞きながら、全体域がスムースで、マスキング感がなく、余韻が豊富に感じられるようになるスロープを探す。このようにミッドレンジとミッドウーファーは、一つのユニットとして考えた方が調整しやすい。

## Slide 79
<number>
(3) Определение спада ФНЧ среднечастотника
В данный момент переходная точка ФНЧ среднечастотника установлена на самое высокое значение – 20 кГц. Обращая внимание на вокал (синее пятно), а также на бас и атаку барабанов (красное пятно на рис. слева), подберите оптимальный спад ФНЧ. Найдите такое значение, при котором вокал не был бы кричащим, но в нем не должно появлялся и лишнего шума. При этом басовые ноты должны быть чистыми и слышен звук касания струн пальцами.
(4) Определение точки перехода ФНЧ среднечастотника
Диск для тестирования
Точка перехода ФНЧ среднечастотника оказывает огромное влияние на качество звука в области перехода на стыке с мидвуфером. Поэтому музыка должна иметь большое количество информации с СЧ-диапазоне.
Рекомендованный диск
Jacintha Autumn Leaves
Трек 10, Moon River
Слушайте часть а капелла первой половины трека. В паузах должна передаваться реверберация.
Слушая звучание в диапазоне примерно 300 Гц-3 кГц (синее пятно на рис.слева), начинайте понижать переходную частоту ФНЧ.
Подберите такую точку перехода, при которой вокал был бы слышен с высоким разрешением, не заглушался, но и не становился бы кричащим.
В 3-полосной системе сначала определяется спад ФВЧ твитера, а потом точка перехода. Процедура та же, что и для 2-полосной системы.
Ref. P-25
Notes: <number>
ミッドレンジのLPクロスは、まだこの次点では最も高い20kHzに設定しておく。図中青丸のあたり、ヴォーカルの質を中心に聞きながら、赤丸付近のベースの音階やドラムスのアタック音などにも気を使い、LPのスロープを決めていく。ヴォーカルがうるさくならず、それでいて重苦しくもならないよう、またベースの音階が明確でタッチ音が明瞭に聴こえるようなスロープを探し出す。
ミッドレンジのLPクロスポイント周波数は、ミッドウーファーとのクロスポイント付近の音質に大きく影響する。従って中域の情報量が充実した曲を選ぶとよいだろう。
図中青丸部分のクロスポイント付近の広いエリア、大体300Hzから3kHz付近の音を聴きながら、LPクロスポイントを下げていく。
ヴォーカルがマスキングされたようにならず、それでいてうるさくなく、解像度が高く感じるクロスポイントを選ぶ。
3wayの場合は、この後ツイーターのHPスロープとクロスポイントを決定するが、やり方は2wayの場合と同じ。

## Slide 80
<number>
(5) Баланс громкости среднечастотника
При настройке баланса громкости 3-полосной системы отрегулируйте сначала баланс между мидвуфером и среднечастотником, потом, включив твитер, отрегулируйте громкость твитера. Под конец включите сабвуфер и при совместном звучании всех громкоговорителей отрегулируйте громкость сабвуфера. Если, особенно при настройке громкости в СЧ-диапазоне, не будет звучать ни мидвуфер, ни среднечастотник, очень легко допустить ошибку. Отрегулировав баланс громкости, проверьте наиболее точку кроссовера, посмотрите не образовалось ли в ней зазора.
Рекомендованный диск
Ref. P-25
Notes: <number>
3wayの音量バランスを調整する場合、まずミッドウーファー、ミッドレンジ間で調整し、次にツイーターを加えてフロント3wayの状態でツイーターの音量を合わせ、最後にサブウーファーを加えて全てのユニットから音を出し、サブウーファーの音量を調整する。特にミッドレンジの音量を調整しているときには、ミッドレンジとミッドウーファー以外のユニットから音が出ていると、非常に間違いやすい。音量バランスが決まったら、今一度クロスポイントを変えてみて、ベストな位置にずれがないか確認する。

## Slide 81
<number>
2, Настройка ТА в 3-полосной системе
Настройка временной синхронизации (TA) фронтальной 3-полосной системы в основном выполняется так же, как и в 2-полосной.
Значение задержки повышайте постепенно и понемногу. Диск для тестирования тот же.
Настройку выполняйте в следующем порядке: мидвуфер-среднечастотник, среднечастотник-твитер, сабвуфер-мидвуфер.
Для достижения линейности фазы задаем среднечастотнику большую задержку, чем мидвуферу. Переходим к твитеру. Задаем ему большую задержку, чем среднечастотнику. То есть, регулировку ТА твитера выполняем после среднечастотника. Таким образом, твитер «отстает» от среднечастотника, а тот в свою очередь «отстает» от мидвуфера.
Ref. P-26
Notes: <number>
フロント3wayのTA調整は、基本的には2wayの場合と同じである。TAのディレイを少しずつかけていきながら、リニアフェイズとなるポイントを探すと良いだろう。使用するディスクも同じである。
手順としては、ミッドウーファー、ミッドレンジ間→ミッドレンジ、ツイーター間→サブウーファー、ミッドウーファー間の順で調整していく。
最初ミッドウーファー、ミッドレンジ間でTAを行う際、リニアフェイズに調整するわけだから当然ミッドレンジにディレイをかけてミッドウーファーよりも遅らせていく。次にツイーターの調整だが、ツイーターは、ミッドウーファーよりも遅らせたミッドレンジより、更に遅らせなければならない。従ってツイーターのTA調整は、ミッドレンジで遅らせた分を最初に追加しておいてから調整する。

## Slide 82
<number>
Процедура настройки ТА фронтальной 3-полосной системы
Как и в 2-полосной системе, настройте каждый канал по отдельности, добиваясь линейности фазы. Начинайте с канала со стороны пассажирского сидения.
Выполните первичную настройку и введите результаты измерений. ①
Приглушите твитер, чтобы слышать только мидвуфер и среднечастотник. Добавьте задержку для среднечастотника, отрегулируйте ее так, чтобы добиться линейности фазы. Поскольку в точке перехода между мидвуфером и среднечастотником волна длиннее, чем в точке перехода к твитеру, то при нормальной фазе вам понадобится миновать 3-5 делений. Настройка при противоположной фазе требует значительного увеличения времени задержки, поэтому сейчас заниматься этим не стоит. ②
При первичной настройке задайте для твитера такую же величину задержки, что и для среднечастотника.③
Включите звучание мидвуфера, среднечастотника и твитера. Увеличьте задержку твитера и отрегулируйте значение ТА, добиваясь линейности фазы. Метод настройки тот же, как и для 2-полосной системы.④
Настройте значение ТА для сабвуфера. Процедура та же, что и для 2-полосной системы..
Закончив настройку канала со стороны пассажира, настройте аналогичным образом канал только со стороны водителя. Если возникают проблемы с анализом звучания одного канала, включите оба канала, как в случае с 2-полосной системой, и проверьте центральный образ.
На этом настройка кроссовера и временной синхронизации (ТА) завершается. Теперь прослушайте разную по характеру музыку, проверьте качество звука – система должна звучать достаточно хорошо. Если с качеством звука есть проблемы, не переходите к настройке с помощью эквалайзера. Акустическая система настраивается регулировкой кроссовера и ТА. Если мы станем пытаться решить проблемы с помощью эквалайзера, это приведет к неприятным последствиям. Столкнувшись с проблемой качества звука, повторите процесс настройки с самого начала. Если проблема осталась, проверьте правильность установки.
Ref. P-26
Notes: <number>
2wayの時と同じように、方チャンネルずつ、リニアフェイズとなるよう調整する。助手席側から先に調整する。
１、初期設定、実測値を入力する。①
２、ツイーターをMuteしてミッドウーファー、ミッドレンジのみで再生し、ミッドレンジにディレイを加え、リニアフェイズとなるよう調整する。その際、ミッドウーファー、ミッドレンジ間のクロスは、ツイーターのクロスよりも波長が長い為、正相状態からの調整でも位相が整合されるまで3～5クリック必要とする。また、逆相状態からの調整はディレイをかなりふやさなければならないため、この場合はやめておく。②
3、ミッドレンジで遅らせた分、予めツイーターにディレイを追加しておく。③
4、ツイーターのMuteを解除し、ミッドウーファー、ミッドレンジ、ツイーターともに再生しながら、ツイーターのTAにディレイを追加し、リニアフェイズとなるよう調整する。調整の仕方は2wayと同じである。④
5、サブウーファーのTAを調整する。手法は2wayと同じ。
6、助手席側の調整が終われば、運転席側も同様に、単独で調整する。運転席側の調整が解りにくい時は、2wayの場合と同様に左右ともに再生し、センター定位を確認しながら調整すると良い。
以上でクロスオーバーとTAの調整は終了である。この次点で様々な音源を使用し、音質チェックを行い、十分に良い音になっていなければならない。もし音質に問題があるようならば、次のイコライザー調整に進んではならない。クロスオーバーとTAはスピーカーシステムの調整である。システムの問題点をイコライザーで解決しようとすると、様々な悪影響が発生する。もし音質的に問題があるようならば、もう一度最初から調整をやり直してみる。それでも問題点が解決しないようならば、インストレーションを見直すと良い。

## Slide 83
<number>
Шаг 5、Настройка с помощью эквалайзера
1、Начальные установки
Начальные установки эквалайзера выравнивают громкость на всех частотах обоих каналов. При этом используются тестовые сигналы (в диапазоне 20 Гц-20 кГц, 31 полоса), записанные с одинаковой громкостью для каждого канала.
※Подготовьте CD с записью тестовых сигналов на 31 полосу
Тестовые сигналы записываются с уровнем 0 дБ и -20 дБ. Версия с -20 дБ удобна тем, что позволяет производить регулировку при громкости, на которой мы обычно слушаем музыку.
Ref. P-27
(1) Настройка громкости и баланса частот по тестовому сигналу
Проверьте, где располагается центральный образ, возникающий при воспроизведении монофонической записи.
Предположим, он находится в точке, обозначенной на рис. желтым пятном. Поначалу для большего удобства можете пометить эту точку липкой лентой на стекле.
Рекомендованный диск
Прослушивая тестовый сигнал, отслеживайте местоположение образов на разных частотах. Если центральный образ находится посередине – там же, где и желтое пятно, определенное с помощью моно записи, значит трогать эквалайзер не надо. Если образ смещен вправо (синее пятно), опустите регулятор данной частоты справа и поднимите слева. Если центральный образ смещен влево (красное пятно), опустите регулятор слева и поднимите справа, добиваясь совмещения красного пятна с желтым.
Notes: <number>
イコライザーの初期設定は、左右同音量で録音された31バンドの20Hz～20kHzスポット信号を用い、左右のバランスと、大まかな周波数ごとの音量調整を行う。
スポット信号は0ｄBと-20ｄBとで録音された物が多いが、-20ｄBで録音された物の方が実際の聴取ボリュームに近いところで調整できるので、使いやすい。

## Slide 84
<number>
Тестовые сигналы прослушивайте по восходящей, начиная с нижних частот. Иначе трудно будет определить разницу в громкости. Начав с 20 Гц, не перескакивайте к 20 кГц – прослушивайте все по порядку.
На самых низких частотах образ не появляется. Звуковой образ формируется, начиная примерно с 63 Гц. Поскольку бас ниже 50 Гц невозможно настраивать в левом правом каналах по отдельности, настраивайте только баланс громкости. Кроме того, на начальной стадии не стоит заниматься регулировкой фазы, так как бас от 20 Гц до 31,5 Гц очень трудно услышать, воспроизводя тестовый сигнал. То же самое касается и высоких частот от 16 кГц до 20 кГц. Фазу в этих диапазонах на данной стадии настраивать не надо.
На частотах 2,5 кГц-5 кГц громкость кажется слишком большой и звук получается кричащим. Это связано с особенностями человеческого слуха. Если мы понизим громкость, сделав ее такой же, как на других частотах, то окажется, что звучанию будет недоставать верхней середины. Понизьте громкость в этом диапазоне, но немного. Если же частоты в этой области будут слышны не очень громко, значит, есть какой-то дефект. Баланс громкости следует устанавливать так, чтобы все частоты были слышны одинаково.
Ref. P-27

## Slide 85
<number>
(2) Если на какой-то частоте звук очень тихий или невозможно настроить образ
В некоторых случаях, когда образ звука на какой-то частоте находится далеко справа или далеко слева, как показано на рис., и воспринимается как очень маленький, нам так и не удается совместить его с точкой, обозначенной желтым пятном, перемещая регуляторы эквалайзера
Если сильно смещенный вправо или влево образ представляется на какой-то частоте очень большим, значит не отрегулированы не только баланс громкости, но и фаза. Если с помощью эквалайзера вы сильно сместите баланс справа налево, фаза тоже сместится справа налево. Постарайтесь извлечь пользу из этого эффекта и сместите баланс в обратную сторону. Такой способ позволяет исправлять не только размытые образы вдалеке от центра, но и близко к центру.
Ref. P-28
Если образ на какой-либо частоте растекается настолько, что теряет форму, исправить это эквалайзером невозможно. Настройте только баланс громкости. Если образ не ощущается, а громкость чересчур мала, скорее всего, на этой частоте левый или правый канал имеет противоположную фазу. В этом случае не следует настраивать громкость и не надо ничего делать с эквалайзером.
Notes: <number>
左の写真のように極端に右或いは左に寄った定位となる周波数であっても、ピンポイントで定位しているものであれば、ＥＱの左右調整を大きく振って黄色い丸の位置まで来るよう努力してもかまわない。

## Slide 86
<number>
Сильно повышать громкость эквалайзера допустимо лишь в том случае, когда образ расположен точно в центре, но звучит тихо. Если образ немного смещен, установите его в центральную позицию, действуя регуляторами левого и правого каналов эквалайзера.
Если образ недостаточно отчетлив, подвигайте посильнее регуляторы левого и правого каналов, чтобы придать ему большую четкость. Однако не стоит надеяться, что образ обязательно установится по центру. Если образ исключительно размытый и локализовать его невозможно, тогда просто настройте регуляторами эквалайзера баланс громкости. Если же локализовать образ невозможно и громкость почти отсутствует, то эквалайзер в этой ситуации нам не поможет.
Разница в громкости на разных частотах может быть связана с особенностями громкоговорителя, с образованием пика на частоте кроссовера или с возникновением стоячих волн в кабине автомобиля. Во многих случаях это можно исправить с помощью эквалайзера. Но частота, на которой образ не позиционируется, представляет проблему. Даже в хороших автомобильных аудиосистемах могут возникать проблемы на некоторых частотах, но в идеале их следует полностью устранять. Если количество частот, на которых образы не локализуются, достаточно велико, скорее всего есть проблемы с временной синхронизацией (ТА), переходной частотой или с установкой – все они оказывают отрицательное влияние на воспроизведение. Необходимо проверить правильность установки или повторить настройку.
Ref. P-28
Notes: <number>
このように全体に広がり、定位感が全くつかめない周波数があれば、ＥＱではどうする事も出来ない。音量バランスのみの調整を行う。また定位がつかめず、極端に小さな音量の周波数があったら、その周波数は左右で完全に逆相となっていることが考えられる。その場合は音量調整も行わず、ＥＱでは何もしない。
小さな音量であっても、きちんとセンターに定位できていれば、ＥＱで音量を多く上げてもかまわない。少しの定位ずれであればＥＱの左右に差を付けて、センター定位位置に来るよう調整する。
定位が曖昧であれば、明確な定位となるよう左右に大きく差を付けて調整するが、その際センター定位までは望めない。定位が極端に曖昧で全く掴めないような状態であればＥＱゲインを左右同時に動かして音量バランスを取るだけにとどめる。更に定位もつかめない、音量もほとんどないといった周波数は、ＥＱでは何も出来ない。
周波数ごとの音量差の原因は、スピーカーの癖であったり、クロスオーバーによるピークであったり、車室内の定在波であったりすることが多い為、積極的にＥＱを活用してもよいが、定位感のほとんどない周波数は問題である。よく作られたカーオーディオであっても、問題となる周波数が多少はあるが、全くなくすことが理想である。定位感の出ない周波数が多い場合は、ＥＱ以前のＴＡやクロスオーバー、またはインストレーションに何らかの問題があり、それに起因している事の方が多い。もう一度原点に立ち戻って、インストレーションの見直しや調整のやり直しを行う必要がある。

## Slide 87
<number>
2、Настройка по «натуральным инструментам»
Диск для тестирования
Дальнейшая настройка предполагает звучание левого и правого каналов одновременно. Здесь желательно подобрать музыку с минимумом индивидуальных особенностей, с равным количеством низких и высоких частот и со звуками удобными для настройки системы с помощью эквалайзера. Но поскольку один диск вряд ли будет отвечать всем этим требованиям, воспользуйтесь несколькими дисками. Разные музыкальные произведения звучат по-разному какими бы простыми они ни были, и если настраивать систему по одному диску, ее звучание не будет универсальным.
Рекомендованные диски
Jennifer Warnes The Hunter
Трек 2, Somewhere, Somebody
Здесь есть низкие и высокие ноты. Женский вокал обладает хорошим вибрато. Мужской голос, вступающий в середине композиции, звучит контрастом основной партии женского голоса, и включает широкий диапазон средних-низких частот. Бас однообразен и легко поддается настройке.
Ref. P-29
Jorma Kaukonen Blue Country Heart
Трек 3, Blues Stay Away From Me
Хриплый мужской голос под аккомпанемент акустической гитары. Звучание гитары преисполнено энергии. Выполняя настройку, добейтесь, чтобы первый аккорд звучал изолированно. Мелодию поддерживает бас, являющийся важным элементом ритма, так как ударник отсутствует.
Notes: <number>
ここからは左右独立ではなく、左右共通に操作して調整を行う。
音楽ソフトを用いてＥＱを調整する際、用いるディスクには出来るだけ癖のないもので、低音から高音までが満遍なく録音されており、ＥＱを調整するのに必要な音の要素が録音されているものが望ましい。しかしそういった条件を一つのＣＤで全て叶えることは難しい為、いくつかの音楽ソフトを用いて調整する。またどんなに癖がなくても、音の持つ雰囲気はＣＤごとに異なっており、一種類のＣＤで調整をすると、音が個性的になりがちである。

## Slide 88
<number>
Allan Hall Hose Of Thousand Dreams
Трек 1, Gulf Coast Highway
Мужской вокал, слегка тяготеющий к верхнему регистру.
Если вокал заглушается другими звуками, портится фактура композиции.
Dvorak Symphony No,9 “From The New World
Czech Philharmonic Orchestra Vladimir Ashkenazy (conductor)
Трек 4, Allegro con fuoco
Широкое и плотное звучание с высоким разрешением.
Множество инструментов и поэтому большие количество гармоник. Обильная реверберация.
Anne Sophie Mutter Carmen Fantasie
Трек 7, Moderato
Соло для скрипки с оркестром. Этот материал – один из самых сложных для воспроизведения. Лишь после того, как вы добьетесь естественности скрипки и разрешения оркестра, появится объемность и музыкальность звучания.
Van Halen 1984 (Remaster)
Трек 2, Jump
Материал записан в студии, но звучит будто с концерта.
Ощущение ритмичности будет испорчено, если барабаны окажутся забитыми плотным звуком синтезатора.
Ref. P-30
Pam Tillis Homeward Looking Angel
Трек 1, How Gone Is Goodbye
Женский вокал, спокойный, но собранный. Музыка в стиле кантри. Ритм-секция включает барабаны и бас. Электрогитара на чистом звуке.
Notes: <number>
Allan Hall Hose Of Thousand Dreams
Track1 Gulf Coast Highway
ややハイトーン気味の男性ヴォーカル。
声がマスキングされていると質感が極端に悪くなる
Dvorak Symphony No,9 “From The Men World
Czech Philharmonic Orchestra Vladimir Ashkenazy (conductor)
Track4 Allegro con fuoco
太く厚みのある録音で解像度も高い。
楽器が多いとハーモニクスも多い。
ホールトーンも豊か。
Anne Sophie Mutter Carmen Fantasie
Track7 Moderato
オーケストラベースのバイオリンソロ。
調整の極めて困難なＣＤの一つ。
バイオリンの質感、オーケストラの解像度、
全てが高い次元で融合されて始めて豊かな音楽性が現れる。
Van Halen 1984 (Remaster)
Track2 Jump
スタジオ録音でありながら、ライブ感のある録音が特徴。
太いシンセの音にドラムスが隠れがちになると、
リズム感が損なわれる。

## Slide 89
<number>
3、О настройке с помощью эквалайзера
Для настройки используйте диск со знакомой музыкой
Каким бы высоким ни было качество записи и сколь бы хорошим ни был ее частотный баланс, но если записанная музыка нам не понятна, мы не добьемся от системы по настоящему впечатляющего звучания. Для настройки следует выбирать материал, содержащий минимум специфических особенностей. Настройщик, который любит экстремальную музыку и использует ее в своей работе, не сможет обеспечить универсальность звучания аудиосистемы.
Поэтому специалист по настройке должен воспринимать разнообразную музыку и хорошо разбираться в ней. Предложенные диски, на мой взгляд, удобны для настройки, но это мой личный выбор. Вы можете подбирать подходящую музыку сами.
Эквалайзером можно регулировать баланс громкости гармоник
Одна из проблем состоит в том, что разные частоты оказывают влияние друг на друга. Так, если не ощущается присутствия вокала, мы поднимаем частоту 1 кГц и звучание улучшается. Однако данная проблема вокала необязательно ограничивается частотой 1 кГц. Если 1 кГц рассматривать как основной тон, то он может включать гармоники на 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц и выше. Следовательно, если повысить громкость на 1 кГц, это еще не значит, что проблема будет решена полностью.
Составная волна с нормальным сложением частот 100 Гц и 500 Гц.
Исходный звук воспроизводится верно.
Составная волна, где частота 500 Гц возросла втрое по уровню.
Это уже не исходный звук.
Ref. P-31
Notes: <number>
調整用CDは理解できる音楽ジャンルを使う。
どんなに高音質録音のソフトであっても、それがどんなにバランスが取れていても、理解できない音楽を使っていては深い感動を得られる音を作る事は出来ない。であるならば、調整のための選曲は、癖の少ない録音であれば至極自己中心的な物であってもかまわない。しかし調整する人間が極端にオーディオ調整に不向きの音楽ジャンルしか愛せないとすれば、非常に個性の強い、言い変えると偏った音しか造れないということになる。
従ってオーディオを調整しようとする者は、出来るだけ多くの音楽ジャンルを愛せるようにならなければならない。先に挙げたいくつかのCDは、調整に向いていると思えるCDであるが、あくまで個人的選択に過ぎない。調整用CDは自分でより良いと思えるものをいくつか用意する事。
EQ調整とはハーモニクスの音量バランスを整える事と理解する。
一つの周波数的問題点は、その周波数だけに限らず、様々な周波数に於いて影響を及ぼしている。例えばある曲のヴォーカルに存在感が感じられなかったとき、1kHzを上げてみたところ音質が良好になったとする。しかしヴォーカルの1kHzの問題点は1kHzだけで成立しているわけではない。1kHzを基音とし、その整数倍のハーモニクス、2kHz、3kHz、4kHz～などの成分から成り立っている。従って1kHzのみを操作しても、それで完全解決した事にはならない。

## Slide 90
<number>
Вы должны знать, как звучит тот или иной музыкальный инструмент
При настройке аудиосистемы с помощью эквалайзера необходимо обращать внимание на звучание музыкальных инструментов, чтобы определить, насколько естественно это звучание и надо ли его корректировать. Это предполагает, что вы хорошо разбираетесь в музыке. То есть, вы должны знать, как звучит тот или иной инструмент в реальности. Если живая музыка составляет часть вашей жизни, вы сразу поймете, верен звук или нет. Итак, повторяю: настройщику совершенно необходимо уметь распознавать, насколько близко к реальности звучит тот или иной музыкальный инструмент. Только тогда вы сможете определять, на каких частотах есть проблемы.
Образец для сравнения
Как бы глубоко мы ни разбирались в музыке, мы не не можем знать, в каких условиях записывался диск -- все студии разные. В других условиях невозможно воспроизвести оригинальный живой звук, как бы мы ни старались. Привести звучание записи с помощью эквалайзера в полное соответствие с живым звучанием невозможно в принципе. Поэтому каким бы хорошим ни был баланс, в общем звучании системы всегда будет присутствовать индивидуальность. Для проверки настройки нужна эталонная система, со звучанием которой можно было бы сравнивать результат. В качестве таковой можно использовать домашнюю аудиосистему. Но даже у самой лучшей системы все равно есть индивидуальные черты. И если мы полностью подгоним автомобильную систему под домашнюю, ее звучание заведомо не будет естественным.
Индивидуальными особенностями обладают все записывающие и воспроизводящие системы. И все же существуют устройства, которые воспроизводят относительно нейтральное звучание. Это наушники. Когда возникают проблемы при настройке автомобильной аудиосистемы, запись для сравнения можно прослушивать через наушники. Можно даже держать в салоне наушники и портативный CD-плеер, и периодически сравнивать звучание автомобильной системы с этим CD-плеером.
Ref. P-31
Notes: <number>
EQ調整は楽器本来の音を知る事からはじまる。
EQ調整を行う時、演奏楽器の音に着目し、聴いている音楽が如何に本物の音に近いかということで、調整を施すべき部分であるかどうかを判断する。それには本物の楽器の音を知っていなければならない。それは普段からどれだけよく音楽に触れているかということを表す。音楽が人生の一部になっている人ならば、CDを聴き始めた瞬間に、その音が正しいかどうかを判断できるだろう。もう一度言うが、あくまで着目すべきは楽器の音が本物に近いかどうかということである。どこの周波数に問題があるかという事は、その後の問題である。
リファレンスを持つ。
どんなに音楽が生活の一部になっている人でも、CDの音が本来どう録音されているのかというところまではわからない。どんなに自然な録音を施そうとしても、録音する場所が変われば同じ音質で録音する事は出来なくなる。録音の均一化は不可能なのだ。従ってどんなにバランスよく、聞きやすい録音であっても、必ず癖がある。調整に用いるCDの本来の音質を確認する為にはリファレンスとなるオーディオシステムが必要となってくる。それなりのホームオーディオシステムがあればそれがベストだが、どんなに高価なホームオーディオシステムであっても、やはりそれなりの癖は存在し、ホームオーディオの音と完全に一致するカーオーディオの音を作っても、それは既にナチュラルだとはいえない。
あらゆる録音、あらゆる再生装置から個性を取り払う事は出来ないが、比較的無色透明に近い再生装置も存在する。それはヘッドフォンである。ヘッドフォンで調整に使うCDの音を何度も確認しながら、現在調整しているカーオーディオの音のどこに問題があるのかを探ると良いだろう。或いは、ヘッドフォンと良質なポータブルCDプレイヤーを車に持ち込み、傍らに置いて時折聞き比べながら調整しても良い。

## Slide 91
<number>
Метод обнаружения проблемной частоты
Только регулярный опыт и внимательный анализ помогает быстро определять частоты, на которых есть проблемы. Если вы чувствуете проблему, но не знаете, где именно она кроется, начинайте выбирать частоты на основе догадок, повышая поочередно громкость. Если звучание улучшилось, значит найдена проблемная частота, на которой был провал, и для исправления требуется усилить уровень сигнала.
Обнаружив проблемную частоту, отрегулируйте также и гармоники этой частоты
Допустим, барабаны звучат недостаточно упруго и ритм недостаточно четкий. Действуя вышеупомянутым методом, вы пришли к выводу, что проблема связана с частотой 125 Гц. Но не торопитесь поднимать на ней громкость. Попробуйте посмотреть на частоту 125 Гц как на основной тон, имеющий гармоники на 250 Гц, 500 Гц и 1 кГц, и, исходя из этого, отрегулировать баланс между всеми четырьмя частотами. Обычно подобные мелкие исправления вполне достаточны для настройки гармоник.
Типичные музыкальные инструменты и их частотные характеристики
Далее мы вкратце рассмотрим некоторые наиболее распространенные музыкальные инструменты и наиболее характерные для них частоты, а также то, за что отвечают те или иные частоты. Это поможет вам ориентироваться в мире звуков. Характерные частоты всегда разные в зависимости от фирмы-производителя музыкального инструмента и записывающей компании.
Помните, что характерные частоты музыкальных инструментов определяются гармониками.
Notes: <number>
これは何度も調整を経験し、どこの周波数に、どんな問題があると、どのような音になるのかということを体に覚えこませるしかない。しかし最初の頃は問題点の存在がわかってもどこの周波数からアプローチすればよいかがわからないものである。そういう場合はとりあえず目安を付けた周波数を思いっきり上げてみる事である。問題となっている音が強調されるようであれば、その部分がピークとなっていたということであり、問題が解決に向かうようであれば、その周波数がディップとなっていたということである。
ここからは代表的な楽器と、その楽器にそれぞれどのような周波数が関わっていて、またそれがどのような影響を与えているのかを簡単に解説する。関わりのある周波数に付いては、使用する楽器のブランドや録音によっても多少異なる。従って簡単に説明するにとどめる。あくまで目安として欲しい。
これらの各楽器に影響を与える周波数は、更にそのハーモニクスが影響を及ぼしている事を忘れないように。

## Slide 92
<number>
① Ударные
Характерными частотами являются 40 Гц, 63 Гц, 80 Гц, 1кГц и др.
Частота 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, 63 Гц – увесистость, 80 Гц – твердость, а 1 кГц – атаку.
② Бас
Характерными частотами являются 40 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 350 Гц и др.
Частота 40 Гц определяет самую низкую ноту четырехструнного баса, 50 Гц близка к часто встречающейся ноте А, 100 Гц определяет плотность баса, 315 Гц – это звук касания струны.
Характерными частотами для электрической бас-гитары являются 500 Гц, 2 кГц и др.
③ Гитара
Характерные частоты: 100 Гц, 250 Гц, 630 Гц, 80 Гц, 1,25 кГц, 2 кГц и др.
Определяющих частот много: 100 Гц определяет увесистость и энергию, 250 Гц – плотность звука, 630 Гц -- эффект присутствия. Частоты 800 Гц, 1,25 кГц и 2 кГц сильно влияют на разрешение звучания.
④ Скрипка
Характерные частоты: 200 Гц, 315 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц и др.
Как ни странно, очень важной частотой является 200 Гц: если она слишком сильна, то это уже не скрипка. Частота 315 Гц также важна: она определяет эффект присутствия – если она слаба, звук теряет энергию. Частоты 1 кГц и 2 кГц влияют на тембр верхних нот, характерных для скрипки. 4 кГц – очень характерный звук, извлекаемый на скрипке.
Notes: <number>
①ドラムス
影響を及ぼす周波数、40Ｈｚ、63Ｈｚ、80Ｈｚ、1ｋＨｚなど。
40Ｈｚはバスドラの低さと柔らかさに影響を及ぼし、63Ｈｚは重さ、80Ｈｚは硬さ、1ｋＨｚはアタック音に影響している。
②ベース
影響を及ぼす周波数、40Ｈｚ、50Ｈｚ、100Ｈｚ、315Ｈｚなど。
40Ｈｚは4弦ベースの最も低い音、50Ｈｚはよく使うコードＡに近い、100Ｈｚはベースの太さに影響している。315Ｈｚはタッチ音に影響を与え、音階を再現するのに重要。
エレキベースの場合は更に上の周波数、500Ｈｚ、2ｋＨｚ当たりの影響も大きい
③ギター
影響を及ぼす周波数、100Ｈｚ、250Ｈｚ、630Ｈｚ、800Ｈｚ、1.25kHz、2kHzなど。
多くの周波数が影響を及ぼしている。100Ｈｚは重さとエネルギー感、250Ｈｚが音の厚み、630Ｈｚは存在感、800Ｈｚ、1.25ｋＨｚ、2ｋＨｚは解像度に対する影響が強い。
④バイオリン
影響を及ぼす周波数、200Ｈｚ、315Ｈｚ、1kHz、2ｋＨｚ、4ｋＨｚなど。
200Ｈｚは逆説的に重要な周波数で、ここが高すぎると、まずリアルなバイオリンにはならない。315Ｈｚも重要で存在感に影響し、少ないと元気がなくなる。1ｋＨｚ、2ｋＨｚはバイオリンで聴き取りにくくなる高音部の音階に深く影響している。4ｋＨｚは多くのバイオリンに発生する付帯音。

## Slide 93
<number>
⑤ Вокал
Характерные частоты: 100 Гц, 315 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц.
100 Гц – это низкий звук голоса, особенно интересен в записи с обильной реверберацией. Характерен не только для мужского, но и иногда для женского голоса. Частота 315 Гц -- очень важная составляющая вокала. Поскольку она связана с накалом и энергией голоса, то при настройке системы ее обычно несколько усиливают. Частота 1 кГц определяет качество голоса и его разрешение. Хотя эта частота тоже нуждается в некотором усилении, но при этом могут пострадать смежные с ней 800 Гц и 1,25 кГц, поэтому будьте осторожны: старайтесь не затронуть их. Частота 2 кГц – это эффект присутствия, а 4 кГц определяет чистоту голоса. Если слишком усилить 4 кГц и 8 кГц, пострадает воздушность вокала.
⑥ Тарелки
Характерные частоты: 40 Гц, 80 Гц, 2 кГц, 12.5 кГц, 20 кГц.
Хотя издаваемый тарелками звук очень высокий, они имеют низкую исходную частоту резонанса. Это инструмент, у которого гармоники громче основного тона. Если частоты 40 Гц и 80 Гц слабые, тогда пропадает присущая тарелкам увесистость удара. Частота 2 кГц определяет эффект присутствия и разрешение, а 12.5 кГц и 20 кГц – длительность звука.
Связь частот с атмосферой музыки в целом
① Если хотите усилить реверберацию и эхо
Сначала сильно поднимите 20 Гц. Если в системе есть сабвуфер, частоту можно поднять на 6 дБ. При этом должно появиться эхо в зале. Для баланса подвигайте 40 Гц и 80 Гц -- гармоники 20 Гц.
② Если хотите сделать звук ярче
Попробуйте понизить громкость в области 200 Гц. Затем поднимите громкость в области 2 кГц. Затем сбалансируйте гармоники.
Notes: <number>
⑤ヴォーカル
影響を及ぼす周波数、100Ｈｚ、315Ｈｚ、1ｋＨｚ、2ｋＨｚ、4ｋＨｚ、8ｋＨｚなど。
100Ｈｚは声の響きが変化する周波数で、特に余韻が多く録音されているＣＤで顕著である。男性ヴォーカルだけでなく、女性ヴォーカルでも重要な周波数。315Ｈｚはヴォーカルにとって非常に重要な周波数。声の張り、エネルギー感にはなくてはならないため、大体どのシステムでも上げ方向で調整する。1ｋＨｚは声の質、解像度に影響する。ここも上げ方向の調整が良いが、隣り合う800Ｈｚと1.25ｋＨｚはヴォーカルにとって有害となりやすい周波数なので1ｋＨｚを上げる事でこれらが上昇する事は避ける。2ｋＨｚは存在感に影響し、4ｋＨｚは声の明瞭性に影響する。4ｋＨｚと8ｋＨｚが高すぎるいと空気音がきつくなる。
⑥シンバル
影響を及ぼす周波数、40Ｈｚ、80Ｈｚ、2ｋＨｚ、12.5ｋＨｚ、20ｋＨｚなど。
高音楽器だが本来の共振周波数は低い。基音よりもハーモニクスのレベルが高い楽器。40Ｈｚ、80Ｈｚが薄いと、楽器本来の重さを感じない。2ｋＨｚが存在感、解像度にとって最も重要な周波数、12.5ｋＨｚと20ｋＨｚは音の伸びに影響する。
①余韻、ホールトーンを増やしたい
まず20Ｈｚを大きく上げてみる。サブウーファーがあるならば6ｄＢほど上げてもかまわない。そうすると豊かなホールトーンが響くようになる。20Ｈｚのハーモニクスである40Ｈｚ80Ｈｚを多少増減させてバランスを取る。
②全体的に明るい音にしたい。
200Ｈｚ前後を下げてみる。その後2ｋＨｚ付近を上げてみる。更にそれに伴うハーモニクスのバランスを取る。

## Slide 94
<number>
③ Если хотите добавить в звучание энергию
Поднимите частоты 100 Гц, 315 Гц и 1кГц. Затем скорректируйте их гармоники.
Замечания по настройке с помощью эквалайзера
Длительная настройка противопоказана
Когда вокруг стоит постоянный шум, наш организм автоматически снижает чувствительность уха. Только благодаря этой защитной реакции мы не сходим с ума от громких звуков. Для человека, занимающегося настройкой аудиосистем, длительное прослушивание тестовых сигналов и музыки вредно, так как отрицательно влияет на верность восприятия. Через каждые полчаса работы обязательно делайте перерыв минут на десять и только потом продолжайте настройку.
Закончив настройку системы, прослушайте ее через некоторое время снова
После того, как вы закончили настройку системы, постарайтесь в течение нескольких часов больше ничего не слушать. Дайте своим ушам возможность хорошо отдохнуть. После определенного перерыва прослушайте систему еще раз. Вы, наверняка, найдете какие-нибудь новые проблемы.
Настраивать звучание можно до бесконечности. Не останавливайтесь на достигнутом.
Даже если вам кажется, что система настроена идеально, все равно всегда остается возможность что-то улучшить. Изменение громкости на одной лишь частоте на 0,5 дБ способно изменить восприятие музыки. Так что, достичь конечной цели нелегко, а совершенству нет предела.
Notes: <number>
③エネルギー感が欲しい
100Ｈｚ、315Ｈｚ、1ｋＨｚを上げてみる。それに伴うハーモニクスを修正する。
長時間の調整は禁物
音をずっと聴き続けていると、耳の中のイコライザーが勝手に働いて耳の感度を変えてしまう。非常に大きな音の中で働いている人がおかしくならないのはこの自己防衛反応があるからだ。調整の際にはこれが災いし、長時間調整し続けると耳の感度がおかしくなる。調整は30分程度を限度とし、最低でも10分間は休憩して再スタートする事。
完璧に調整できたと思ったら少し間を空けてから聴いてみる。
調整が終了したら、数時間、出来れば一晩ほど音を聴かずに置いておき、耳の疲労度や気温などの環境が少し変化してからもう一度聴いてみる。新たな問題点に気づくはずだ。
ＥＱ調整に完全は無い。何度でもトライすること。
完全に調整できたと思っていても、もしかしたらまだやれる事があるかもしれない。何しろどこかの周波数を方チャンネルだけ0.5ｄＢ動かしただけでも全体の雰囲気が変わってしまうことがある世界である。最終到達地点にまではそう簡単にたどり着けるものではない。

## Slide 95
<number>
Заключение
С тех пор, как появился цифровой процессор, специалисты по настройке аудиосистем стремятся сделать центральный музыкальный образ отчетливее и компактнее. Но прошло десять лет, и люди стали замечать, что качество воспроизведения музыки зависит не только от центральных образов.
Расположенный в центре вокал является, несомненно, одним из самых убедительных доводов в пользу естественности музыкальной сцены. Однако столь убедительным вокал кажется лишь потому, что его присутствие оттеняется аккомпанементом. Важнейшим фактором является создание музыкальной сцены, которая обеспечивала бы максимальную выразительность звучания. С другой стороны, чем отчетливее звук инструмента, тем лучше ощущается его присутствие и тем он убедительнее. Позиционирование музыкальных образов, частотный баланс, а также стремление передать всю выразительность музыкального произведения – вот те основополагающие факторы, на которых строится звучание автомобильной аудиосистемы. Хороший специалист должен понимать это, должен разбираться в звуке, иметь соответствующую подготовку, обладать умением и необходимыми техническими навыками. Главное – это практика. Но еще важнее – способность наслаждаться музыкой, получать удовольствие от настройки.
Сегодня цифровые процессоры прошли определенный путь в своем развитии и пользуются непререкаемым авторитетом. Трудно даже поверить, что десять лет назад шли споры о том, есть от них польза или нет. Цифровой процессор позволяет решать многие проблемы автомобильных аудиосистем, благодаря чему эти системы обладают высокими музыкальными способностями.
Тем не менее, цифровой процессор – это палка о двух концах. Сам по себе не позволяет настроить систему идеально. Являясь продуктом высоких технологий, он требует от специалиста по настройке автомобильных аудиосистем глубоких знаний и высокой квалификации.
Даже простые модели цифровых процессоров дают шансы на то, что звучание системы станет более музыкальным. По мере того, как будет расти квалификация специалистов-установщиков, все большее число пользователей начнет по достоинству оценивать возможности автомобильного аудио. И я буду рад, если данное пособие окажется полезным для этих специалистов.
Notes: <number>
後に
デジタルプロセッサーが登場してからというもの、多くのインストーラーたちはセンターイメージをより明瞭で小さなものとすることに血眼になってきた。しかしデジタルプロセッサーが登場して10年以上が経過し、一部のインストーラーたちが音楽再生に於ける重要な要素は何もセンターイメージだけではない事に気付き始めた。
センターに定位するヴォーカルは、確かに最も存在感があり、説得力を持ったパートである。しかしそれは、バックを支える楽器たちに裏付けされた存在感であり、伴奏があるからこそ、ヴォーカルに説得力が出るのである。何よりも音を表現する場、「ステージング」が構築されていなければならない。
翻ってより音楽性の高い音とは、音楽全体に存在感と説得力を持たせ、音楽が何を訴えたいのかということを、明確に表現できる音のこと指しているということが見えてくる。
カーオーディオの音作りは、定位を作る、バランスをとるといった基本的なことから、音楽の表現力を高めるといった芸術的な領域にまで及んでいる。
インストーラーがそれを実現するには、より多くの音に触れ、体に覚えこませ、実現できるノウハウとスキルを身につける必要がある。ひたすら練習あるのみである。何よりもまず、音楽を楽しみ、調整を楽しまなければならない。
今日に至って、デジタルプロセッサーは普及価格帯の機種にまで及んでおり、その存在感は今や揺ぎ無いものとなってしまった。10年前では賛否両論だったことを考えると、信じられない出来事である。
それはデジタルプロセッサーが、カーオーディオの問題点を克服し、カーオーディオの地位を、音楽性を追及できる領域にまで高めることが出来たからに他ならない。
しかしデジタルプロセッサーは諸刃の剣でもある。まともに調整できなければ、音質は調整機能が何もないシステムにすら遠く及ばない。デジタルプロセッサーの普及は、カーオーディオインストーラーたちに非常に高い技術と、ノウハウ、スキルを要求しているのである。カーオーディオインストーラーはこのことをもっと真摯に受け止めなければならない。
普及価格帯にまでデジタルプロセッサーが内蔵されるに至って、より多くのユーザーに、音楽性の高いカーオーディオをプレゼンスするチャンスが増えた。全てのインストーラーがデジタルプロセッサーの可能性に挑戦し、技術を磨く事によって、更に多くのカーオーディオファンを生み出していくことだろう。カーオーディオがまだまだ普及し、更なる発展を遂げる可能性すら、デジタルプロセッサーは提示しているのである。その鍵となるのがインストーラーの技術である事は言うまでもない。この小冊子がインストーラーの技術向上の一端にでもなれば幸いである。
橋本修