Эмулятор "Multi-CD" для магнитол фирмы Pioneer представляет из себя устройство, которое подключается к магнитолам фирмы Pioneer и имитируют работу штатного чейнджера. Управлять им можно через интерфейс RS232. Соответственно его можно подключить к компьютеру через COM порт или к портативному МП3 плееру, который имеет интерфейс RS232, например "yampp3". Ниже представлен вариант автомобильного МП3 плеера собранного на основе "yampp3".

Внимание! Проект находится в стадии разработки и тестирования! Эмулятор "Multi-CD" тестировался только с магнитолами "Pioneer" с синим разъёмом "IP-Bus"!

Блок схема автомобильного МП3 плеера.
(Кликните по картинке для увеличения)

Автомобильный МП3 плеер состоит из самого плеера Yampp3 или Yampp3/USB, эмулятора "Multi-CD", блока питания, а также из двух необходимых разъёмов - разъёма питания и разъёма "IP-Bus".

| Распиновка разъёма "IP-Bus". | 1. BUSP1 2. Not connected 3. GND 4. Not connected 5. BUSM1 6. Not connected 7. AUDIO LEFT 8. ASENBUS 9. AUDIO RIGHT 10. GND 11. GND |
| --- | --- |